CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont klatki schodowej od poziomu I piętra do poziomu II piętra, wymiana oświetlenia lamp i wyłączników na korytarzu piwnicy. Wymiana drzwi wejściowych głównego wejścia do budynku szkoły” w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul.                            ppor. E. Łopuskiego 15 w 78-100 Kołobrzeg.

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, zadania: „Remont klatki schodowej od poziomu I piętra do poziomu II piętra, wymiana oświetlenia lamp i wyłączników na korytarzu piwnicy. Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły”

, w tym:

- Remont klatki schodowej

Roboty budowlano-montażowe klatka schodowa od poziomu I piętra do poziomu II piętra

- Zerwanie posadzki z płytek z tworzyw sztucznych na klatce schodowej – 33,8 m2

- Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem pod wykonanie warstwy szczepnej pod płytki – 44,8 m2

- Wykucie kątownika ze stopni schodowych – 64,6 szt.

- Opalanie farby olejnej z powierzchni na podstopniach o powierzchni ponad 0,50 m2 – 11,6m2

- Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach – 17,9 m2

- Zerwanie cokolika cementowego – 24,5 m

- Odbicie pasów o szerokości do 15 cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pod cokolik – 24,5 m

- Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko – 7,5 m

- Opalanie farby olejnej z powierzchni na lamperii pełnych - 41,3 m2

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ściany i sufit – 126,9 m2

- Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6 m – 44,8 m2

- Demontaż poręczy schodowych stalowych – 21,2 m

- Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 – 4,9 m2

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i utylizacja – 4,4 m3

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km ponad 1 km – 4,4 m3

- Uzupełnienie betonu w elementach po parapetach – 1,9 m2

- Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15 cm na murach z cegieł – 24,5 m

- Przygotowanie podłoża pod cokoliki – 40,5 m

- Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metoda kombinowaną z przecinaniem płytek cokolik o wysokości 15 cm – 40,5 m

- Przygotowanie masy szczepnej pod układanie płytek na spocznikach i stopnie i podstopnie – 34,2 m2

- Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża – 32,3 m2

- Okładziny schodów z płytek na klej metodą kombinowaną płytki ryflowane stopnice 60x30 cm – 19,4 m2

- Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną płytki 18x60 cm podstopnie ( seria płytek jak stopnice bez frezów ) – 12,9 m2

- Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych betonowych – 17,9 m2

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro – 17,9 m2

- Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym. 60x30 cm układane metoda kombinowana( seria płytek jak stopnice bez frezów ) – 17,9 m2

- Wzmocnienie golbanem – gładzie gipsowe na sufitach jednowarstwowe – 37,3 m2

- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi  - 43,7 m

- Gładzie gipsowe na sufitach dwuwarstwowe – 37,3 m2

- Wzmocnienie golbanem – gładzie gipsowe na ścianach jednowarstwowe – 90,5 m2

- Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe – 90,5 m2

- Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. – dodatek za każde dalsze malowanie – 127,8 m2

- Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. Podłoży gipsowych z gruntowaniem – dwukrotne – 127,8 m2

- Malowanie podkładem pod wewnętrzny gemalit – 30,6 m2

- Wykonanie – ściany pełne z otworami pow. Z fakturą grysową gemalit – tynk żywiczy gr. 1 mm – 30,6 m2

- Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych – 4,9 m2

- Montaż pochwytu rura f=42 ze stali nierdzewnej szlifowanej – 21,2 m

- Mycie po robotach malarskich – 50,0 m2

- Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni nakrapianego baranka – 34,3 m2

- Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsą – 34,3 m2

- Posadzki – przygotowanie podłoża – 34,3 m2

- Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi – 34,3 m2

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej o gr. 2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych – 34,33 m2

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni balustrady wewnętrznej – 34,3 m2

- Mycie po robotach malarskich – 15,0 m2

- Mycie po robotach malarskich posadzek – 35,0 m2

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległośc do 1 km i utylizacja – 0,5 m3

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km ponad 1 km – 0,5 m3

Roboty elektryczne  piwnica – wymiana oświetlenia lamp i wyłączników

- Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych – 55,0 m

- Demontaż dzwonka – 1,0 szt.

- Demontaż natynkowych wyłączników, przełączników dwubiegunowych lub grupowych, 1 – wylotowych o natężeniu prądu do 10 A – 2,0 szt.

- Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem – 7,0 szt.

- Mechaniczne przebijanie otworów o długości do ½ cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40 mm – 2,0 otworów

- Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym – 55,0 m

- Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym niż betonowe 4x1,5 mm2 – 55,0 m

- Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x2,5 mm2 – 55,0 m

- Mechaniczne wykucie wnęki objętości do 1,0 dm3 w podłożu ceglanym – 1,0 szt.

- Demontaż drzwiczek wnękowych zabezpieczenie – 1,0 szt.

- Wymiana łączników warstwowych i bezpiecznikiem 10 A z 10 przyłączanymi i szafką – 1,0 szt.

- Montaż na gotowym podłożu kompletnych gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 1 biegunowych na prąd znamionowy 10 A – 1,0 szt.

- Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej – 0,2 m3

- Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm – 55,0 m

- Montaż opraw świetlówkowych strugoodpornych, pyłoszczelnych w obudowie – 7,0 kpl

- Osadzenie kołków plastykowych w podłożu ceglanym – 7,0 szt.

- Montaż na gotowym podłożu dzwonka szkolnego – 1,0 szt.

- Sprawdzenie i pomiar oświetlenia – 7,0 punktów odbioru energii

- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1- fazowego niskiego napięcia – 1,0 pomiar

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego – 8,0 próba

- Wymiana drzwi wejściowych głównego wejścia do budynku szkoły

- Demontaż drzwi zewnętrznych dwudzielnych z PCV o powierzchni ponad 2,5 m2 – 6,252 m2

- Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych – 6,252 m2

- Obróbka ościeży – 6,252 m2

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności ( sfalowań) powierzchni tynku – 6,252 m2

- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji – 6,252 m2

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, malarskich, wykonania tynków zwykłych wewnętrznych, układania płytek ceramicznych na podłogach roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w opisie  materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego .

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich .przy ul. ppor. E. Łopuskiego 15 w Kołobrzegu.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy i jest on dokumentem informacyjnym.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.