# Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i   remontem kanalizacji deszczowej,  polegający między innymi na:

a) rozebranie nawierzchni z kostki z żużla wielkopiecowego, płyt granitowych, kostki betonowej, kostki kamiennej z załadunkiem i odwozem do 5 km			3.611,52 m2

b) rozebranie ścian z kamienia z załadunkiem i odwozem do 5 km		     28,69 m3

c) wykonanie kanałów deszczowych o średnicach 400, 315, 160mm wraz z wykopami i robotami towarzyszącymi								   255,01 mb

d) wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni betonowej zamkniętej powłoką epoksydową w kolorze czerwonym wraz z pracami towarzyszącymi				  535,70 m2

e) remont gazonów i siedzisk

-/ wykonanie ścian gazonów i siedzisk z kamienia twardego rzędowego wraz z    fundamentami licowaniem i czyszczeniem ścian			     30,49 m3

-/ montaż siedzisk z kompozytu drewna					     85,60 mb

f) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, żużlowej i kamiennej ciętej o wym. 18x18cm oraz płyt granitowych na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kamienia łamanego gr. 15 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10cm oraz pracami ziemnymi (wykopami), spoiny na bazie żywic epoksydowych, transport kostki kamiennej rzędowej

3.339,11 m2

g) wymiana oświetlenia ulicznego

-/ ręczne układanie kabli wielożyłowych 4x2,5, 2x2,5 i 4x35 mm2 wraz z zabezpieczeniem folią i wykonaniem rowów kablowych				626,00mb

-/ układanie drutu ocynkowanego d=8mm w rowach kablowych		330,00mb

-/ wymiana słupów oświetleniowych						16 szt.

-/ montaż opraw sodowych							16 szt.

-/ montaż latarń oświetleniowych parkowych				32 kpl.

Zamawiający decyzją Nr 575.2016.K z dnia 09.09.2016r. uzyskał zezwolenie, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w  szczecinie, na prowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych. Zamawiający pokrywa koszt prowadzenia tych prac.

W zamówieniu należy zastosować materiały i technologie w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne.

Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację powykonawczą prowadzonych prac.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) budowa jezdni (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót),

b) chodnika (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót),

c) odwodnienia (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót).

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

3. Wykonawca zobowiązany jest do 10 dnia każdego miesiąca przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu o którym mowa w pkt 2.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót, przebudowy ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i   remontem kanalizacji deszczowej,  , z tytułu szkód, które mogą  zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

6. Prace w pasach drogowych należy oznakować zgodnie z opracowanym, przez Wykonawcę, projektem organizacji ruchu, na czas robót oraz z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220 poz. 2181 z późn. zm.).

7. Całość robót wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiarem    robót, dokumentacją techniczną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową.

8. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu oraz zebrał na swój koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.

9. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację    powykonawczą prowadzonych prac.