I.7013.1.2015.VI

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa ul. Radomskiej w Kołobrzegu – etap II od ul. Lotniczej do ul. Jedności Narodowej”

# Zakres rzeczowy zamówienia

wykonanie zadania: „Przebudowa ul. Radomskiej w Kołobrzegu – etap II od ul. Lotniczej do ul. Jedności Narodowej" w tym:

- Przebudowa ulicy Radomskiej – etap II od ul. Lotniczej do ul. Jedności Narodowej zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy Zakładu Projektowania i  Nadzoru Budowlanego „WIE – MAR” s.c. Wiesław Grzywacki, Irena Jankowiak z siedzibą w Białogardzie przy ul. Wojska Polskiego 62/2 – element A zadania,

- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Radomskiej zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy INFRA – SYSTEM Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Renata Kacperek – Sotomska z siedzibą w Koszalinie przy ul. Kolejowej 36 – element B zadania.

CPV: 45233220-7, 45231300-8

W ramach poszczególnych zadań należy wykonać:

ELEMENT A

- Roboty budowlane:

- Prace przygotowawcze

- Roboty rozbiórkowe

- Odwodnienie

- Roboty ziemne

- Krawężniki betonowe

- Ciek przykrawężnikowy

- Nawierzchnia jezdni

- Chodniki

- Zjazdy

- Regulacja urządzeń

- Oznakowanie wraz z montażem listwowego progu zwalniającego o długości najazdowej min 900mm i wysokości 70mm (zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu)

- Dokumentacja powykonawcza

Mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, chodnika, zjazdów), rodzaj, materiał i długości wykonanych i remontowanych sieci.

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania.

ELEMENT B

- Roboty budowlane:

- Prace przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Roboty montażowe

- Roboty przełączeniowe do istniejącej sieci

- Próby  ciśnieniowe i dezynfekcja – (płukanie) sieci

- Oznakowanie sieci, zasuw i hydrantów

- Dokumentacja powykonawcza

Mapa geodezyjna – powykonawcza 4 kpl w tym jedna z  domiarami do zasuw i hydrantów.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + 2 wersje elektroniczne podczas odbioru końcowego zadania.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.  W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wykonawca udostępni plac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu w celu:

- usuwania awarii sieci wodociągowych,

- udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,

- dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową ulicy Wiosennej

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.