CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa ul. Radomskiej w Kołobrzegu

– odcinek od ul. Lotniczej do ul. Wolności

oraz

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Radomskiej od węzła W2 do węzła W3 – etap I”

SPIS TREŚCI:

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA	2

1.	Opis zadań  A i B wchodzących w skład zamówienia:	2

2.	Dokumentacja powykonawcza	3

3.	Uwagi	3

II.	WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY	4

# I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (i wizja lokalna) zadania „Przebudowa ul. Radomskiej w Kołobrzegu – odcinek od ul. Lotniczej do ul. Wolności” (CPV: 45230000-8). Zestawienie dokumentacji projektowej zawiera SIWZ  Część  IV.

# Opis zadań  A i B wchodzących w skład zamówienia:

1.1. Zadanie A. Przebudowa ul. Radomskiej, na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Wolności  - na działce nr 93 w obrębie 11 w Kołobrzegu; początek odcinka drogi: od strony ul. Lotniczej oznaczony km: 0+178, natomiast koniec: w km 0+457 przed ul. Wolności .

Zakres robót, który będzie realizowany na tym odcinku, zawiera Projekt Budowlano-Wykonawczy (PB-W) z X.2011r dotyczący „Przebudowy ul. Radomskiej w Kołobrzegu” opracowany przez ZPiNB WIE-MAR z Białogardu. Początek przebudowywanego odcinka drogi: od strony ul. Lotniczej (oznaczony w dokumentacji km: 0+178).  Wprowadzona jest modyfikacja zakresu konstrukcji nawierzchni ulicy (ze wzg na wymianę wodociągu): polegająca na wprowadzeniu rozbiórki istniejącej podbudowy betonowej i wykonaniu nowej podbudowy gr 20cm z kruszywa łamanego (0/31,5) na podsypce z piasku, z ułożeniem dwóch warstw asfaltobetonu (wiążąca 4cm i ścieralna 5cm) bez stosowania siatki z włókien szklanych.

Zmiana konstrukcji jezdni z 10.07.2012r.wniesiona przez Projektanta.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę nawierzchni ulicy (frezowanie warstw bitumicznych jezdni, rozbiórkę podbudowy betonowej, roboty ziemne, wykonanie warstwy odsączającej z piasku10cm, ułożenie nowej podbudowy z kruszywa łamanego gr 20cm, skropienie emulsją podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej asfaltobetonowej 4cm, ułożenie warstwy ścisłej asfaltobetonowej gr. 5cm),

- wymianę krawężników, wykonanie cieku przykrawężnikowego,

- wymianę instalacji odwodnieniowej, z wykonaniem przyłączy umożliwiających podłączenie odwodnienia z posesji,

-  przebudowę chodników i zjazdów.

Przebudowywany (w ramach zadania) odcinek ul. Radomskiej jest drogą o nawierzchni bitumicznej długości 279mb i szer. 5,1 mb. Szerokość jezdni z obustronnym ciekiem  przykrawężnikowy 5,5mb.

Wzdłuż przebudowanego odcinka ulicy należy wykonać obustronnie chodniki z kostki betonowej (o gr. 6cm) o szerokości 2,0m po lewej stronie (krawężnik wtopiony) i o szer. do 1,5m po prawej stronie ulicy (do istniejących ogrodzeń na cokołach – szerzej przed budynkiem szkoły wg. PB-W).

W km 0+243 należy wykonać próg przeszkodowy (o wym. 4mx4,5mb, z kostki bet. gr 8cm - wg rys 2.4 PB-W).

W ramach zamówienia należy wykonać także dokumentację powykonawczą, obsługę geodezyjną, zabezpieczenie BiOZ i inne niezbędne prace wynikające z uzgodnień zawartych w PB-W zadania.

1.2. Zadanie B. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Radomskiej od węzła W2 do węzła W3 – etap I”

Zakres robót, który będzie realizowany na tym odcinku, zawiera Projekt Budowlano-Wykonawczy (PB-W) z X.2011r dotyczący „Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami  ul. Radomskiej w Kołobrzegu” opracowany przez INFRA-SYSTEN mgr inż.  Renata  Kacperek-Sotomska w Koszalinie .

W  skład zakresu rzeczowego wchodzić będzie:

a/ kładzenie wodociągu  rur 110x6,6 PE-TS SDR17 l=48,50m metodą przewiertu   sterowanego pomiędzy węzłem nr W2   a pkt. 5  wraz z uzbrojeniem przełączeniem do istniejącego

b/ kładzenie wodociągu  rur 110x6,6 HDPE100 l=293,00 m pomiędzy pkt.5  a węzłem W3 wraz z uzbrojeniem i przełączeniem do istniejącego,

c/ kładzenie wodociągu  rur 90x5,4 HDPE l= 8,00m pomiędzy pkt 25 a pkt Hp. wraz z uzbrojeniem,

d/ kładzenie przyłączy wodociągowych z rur 40x2,4 HDPE l =85,50 m wraz z uzbrojeniem  i przełączeniem  do istniejących przyłączy,

e/ kładzenie przyłącza wodociągowego z 90x5,4 HDPE l= 6,50 m  m wraz z uzbrojeniem  i przepięciem do istniejących przyłączy na wysokości granicy działki,

f/ roboty ziemne, rozbiórkowe i odtworzeniowe w zakresie podbudowy po trasie kładzenia przewodów wodociągowych.

Uwaga.: W wycenie (w Formularzu cenowym B) należy ująć  25% nakładów z przedmiaru drogowego rozdz. 2.1** i 6** z zadania A .

# Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna być rozdzielona na zadania A i B: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2., oraz długości sieci odwodnieniowe i wodociągowe  w mb.

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

Końcową dokumentację powykonawczą (zadania A i B) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trzech  egzemplarzach podczas odbioru końcowego zadania. Dla zadania B Wykonawca dostarczy oprócz map papierowych  mapę w wersji elektronicznej  na pliku *.dxf

# Uwagi

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zmianami).

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu lub z faktycznej sytuacji wynikającej z wizji lokalnej.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego  na min 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a powstałe w związku z realizacją przedmiotowego zadania przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z okresem ubezpieczenia na czas realizowanego zamówienia (nie krótszym niż okres realizacji umowy) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż, te podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. Na potwierdzenie równoważności oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na wykonawcy.

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.