I.7013.12.2011.VI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. Przedmiot   zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj - wybuduj” przebudowy
ul. Rzecznej w Kołobrzegu.

Zakres przedsięwzięcia oraz wymagania Zamawiającego, określa Program Funkcjonalno – Użytkowy autorstwa Biura Usług Projektowych „ABACUS”.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania pełnobranżowego projektu budowlanego na przebudowę ww. ulicy, w tym:

  - Projekt budowlany - branża drogowa (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt budowlany – branża elektryczna (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt budowlany– kanalizacja deszczowa (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt budowlany  - zieleń (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt budowlany – remont mostu na rzece Stramniczce (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt Zagospodarowania Terenu (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt czasowej organizacji ruchu (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)

  - Projekt stałej organizacji ruchu (4 egzemplarze papierowe + wersja elektroniczna)

  - Kosztorysy inwestorskie wszystkich branż (2 egzemplarze papierowe + wersja  elektroniczna)

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż objętych przedmiotem umowy (4 egzemplarze papierowe + wersja  elektroniczna)

- Przedstawienia koncepcji rozwiązań projektowych Zamawiającemu oraz uzyskanie jego akceptacji.

- Pozyskania wszelkich niezbędnych opinii oraz uzgodnień.

- Uzyskania w terminie do 01 września 2013r. decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonania wszystkich robót budowlanych przewidzianych Projektem Budowlanym.

- Sprawowania nadzoru autorskiego.

- Skompletowania dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną.

# II. Uwagi i wyjaśnienia

  - Wykonawca w kosztach pośrednich „Kp” przyjętych do kalkulacji na powyższe prace powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z pracami przygotowawczymi                       (m.in. wykonanie map do celów projektowych, badania geologiczne, ustalenie nośności mostu na rzece Stramniczce), opłatami administracyjnymi, kosztami ogólnymi budowy (np. bieżące utrzymanie czystości przekazanego terenu m.in. sprzątanie, odśnieżanie itp., zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbędne do wykonania zadania np.: koszt wykonania na terenie robót tymczasowych objazdów i przejść dla pieszych, koszt zabezpieczenia placu budowy, wygrodzenia, pomiary, składowanie materiałów).

  - Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji zadania (wg elementów wymienionych w Formularzu cenowym. Zał. Nr 2 do SIWZ) ze wskazaniem terminów fakturowania i złożenia w terminie 14 dni od podpisania umowy (w układzie miesięcznym – w kwotach netto i brutto).

  - Na sfinansowanie prac Zamawiający przeznacza w 2013r. kwotę nie większą niż -  350’000,00 zł brutto

  - Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. Termin płatności będzie liczony od  daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu  zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym) wraz z podpisanymi protokołami odbioru.

  - Rozpoczęcie prac powinno nastąpić po przekazaniu placu budowy (w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę) natomiast zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru powinno nastąpić nie później niż  do 30.10.2014r. Pożądane jest skrócenie terminu.

  - Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r nr 0 poz. 21) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.  W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg. Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

  - W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

  - Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego  na min 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

  - Zamawiający nie wyklucza istnienia niezinwentaryzowanych elementów sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej). Należy przewidzieć ich przełączenie do nowo budowanej sieci.

  - Na etapie tworzenia projektu budowlanego i wykonawczego proponowane  rozwiązania należy uzgadniać branżowo z wszystkimi właścicielami urządzeń lub obiektów zlokalizowanych w drodze.

  - Inwestor udostępni plac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu w celu:

- usuwania awarii sieci wodociągowych,

- udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,

- dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową ulicy Rzecznej

  - Armaturę z demontażu należy przekazać dla MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

  - Wymiana sieci wodociągowej zostanie wykonana na podstawie projektu budowlanego przygotowanego na zlecenie MWiK Sp. z o.o. będącego załącznikiem do SIWZ. Należy dokonać wyceny tych  robót budowlanych w formularzu cenowym.                      W kosztach wymiany wodociągu nie należy ujmować rozbiórki nawierzchni oraz jej ponowne ułożenie.

  - Uwagi do dokumentacji projektowej:

- Proponowany w pfu stojak typu spirala należy zamienić na stojak tzw. odwrócone „U”,

- Należy zaproponować i uzyskać akceptację Inwestora sposobu rozdzielenia ciągu pieszego od ciągu jezdnego np. słupkami, ogrodzeniami łańcuchowymi, sznurkowymi, bądź innymi elementami,

- Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych:

- źródło światła: diody LED,

- temperatura barwowa: w zakresie 3900 – 4200 stopni K,

- wskaźnik oddawania barw >80,

- stopień ochrony komory zespołu optycznego nie niższy niż IP 65 i komory osprzętu elektrycznego nie niższy niż IP65,

- stosunek długości oprawy do szerokości > 1,45 przy długości oprawy nie mniejszej niż 650 mm a w przypadku doboru oprawy owalnej lub okrągłej minimalny wymiar (średnica) 650 mm,

- SCx <0,08 m2

- ograniczenie strumienia emitowanego w górną półprzestrzeń              ULOR < 3%,

- zgodność oprawy (lampy) z certyfikatem efektywności energetycznej (CEE) i z europejską dyrektywą RoHS, (0,8 [W/m² / cd/m²] lub 0,06 [W/m² na lx]),

- redukcja zużycia energii elektrycznej w godzinach nocnych,

- skuteczność świetlna minimum 70 lm/W,

- oprawy i źródła światła muszą posiadać deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta dopuszczającą  je do obrotu w Polsce,

- gwarancja minimum 5 lat, w przypadku usterkowości większej niż 5% rocznie Zamawiający ma prawo postawić wszystkie zainstalowane oprawy do dyspozycji Wykonawcy,

- utrata strumienia świetlnego w całym okresie objętym gwarancją, nie większa niż 5%,

- utrata strumienia w dziesięcioletnim okresie eksploatacji  (41 000 h), nie większa niż 10%,

- obudowa oprawy z odlewu aluminium o bardzo wysokiej odporności na korozję, malowany proszkowo farbą w kolorze szarym, grafitowym lub dowolnie wybranym przez Inwestora,

- klosz oprawy wykonany z materiału odpornego na promieniowanie UV (szkło) o wytrzymałości mechanicznej IK nie mniejszej niż 0,8,

- oprawy muszą mieć zapewnioną mikrowentylację,

- oprawa powinna być wyposażona w zasilacz (sterownik) umożliwiający automatyczną redukcję mocy w godzinach, kiedy ścieżki nie są uczęszczane lub podpięcie jej pod centralny system sterowania oświetleniem.

- Wymagania dotyczące słupów oświetleniowych:

- słupy stalowe, cylindryczne ocynkowane, malowane bądź kompozytowe do montażu na betonowym fundamencie, wysokość będzie wynikać z przeprowadzonych przez projektanta odpowiednich badań,

- kolor słupów musi być dostosowany do oprawy oświetleniowej i ustalony z Inwestorem,

- słupy przystosowane do wymagań strefy wiatrowej w miejscu montażu.

- W projekcie branży elektrycznej należy uwzględnić dane takie jak:

- jasność nawierzchni,

- kategoria drogi, natężenie ruchu oraz sytuacja oświetleniowa na ulicach, które łączą się z ul. Rzeczną tj. Łopuskiego, Wąską, Katedralną, Narutowicza i Kamienną,

- projekt należy opracowywać według przygotowywanych przez Europejski Komitet normalizacji -CEN norm:
prCEN/TR 13201-1 - Oświetlenie dróg-Cz1: Wybór klas oświetlenia,
prEN 13201- Oświetlenie dróg-Cz2: Wymagania oświetleniowe,
prEN 13201- Oświetlenie dróg-Cz3; Obliczenia parametrów oświetleniowych,
prEN 13201- Oświetlenie dróg-Cz5; Wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

- wykonanie pomiarów weryfikujących obliczenia projektowe w zakresie parametrów oświetlenia,

- projekt powinien zawierać rozwiązania uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niewidomych,

- przejścia dla pieszych należy wyznaczyć przy zastosowaniu samodzielnych świateł LED,

- wymagania dotyczące urządzenia bezpieczeństwa ruchu: przewidywany efekt użytkowy dla zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz informacje o tym, jak realizacja projektu wpłynie na poprawę widoczności i czytelności oznakowania pionowego i poziomego (zasada drogi samotłumaczącej się),

- przewidzieć podłączenie toalety w niezbędna media, która będzie zlokalizowana przy nabrzeżu rzeki Parsęty.

- wykonanie obliczenia kategorii ruchu ul. Rzecznej na podstawie pojedynczych natężeń ruchu poszczególnych pojazdów i obliczenia SDR.

# III. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.