I.7013.6.2014.N

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa Placu Trzech Pokoleń”

# Zakres rzeczowy zamówienia

wykonanie zadania: „Budowa Placu Trzech Pokoleń" w tym:

- Wykonanie publicznego obiektu sportowo – rekreacyjnego wraz z oświetleniem terenu

- Instalacja drenażu odwadniającego, terenu przeznaczonego na realizację inwestycji

CPV: 45200000-9, 45231400-9, 45231300-8

Projekt „Plac Trzech Pokoleń – publiczny obiekt sportowo rekreacyjny wraz z oświetleniem” nie będzie realizowany w całości, w ramach zadania należy wykonać n/w elementy.

- Roboty budowlane:

- Drenaż odwadniający

- Roboty rozbiórkowe

- Ścieżka rowerowa – nawierzchnia, wyposażenie tj. przeszkody

- Ścieżka piesza – nawierzchnia

- Skate Park

- Boisko sportowe – nawierzchnia i wyposażenie

- Plac zabaw – nawierzchnia bezpieczna piasek i nawierzchnia pod przyszłym zjazdem linowym

- Siłownia bez zadaszenia

- Plac zabaw dla dzieci małych – wyposażenie: zestaw zabawowy (tzw. domek z podestami, zjeżdżalnią itp.), huśtawka dwuosobowa, karuzela, pień drzewa)

- Ogrodzenie od ul. Lazurowej

- Zieleń – przycinka istniejącej zieleni, uporządkowanie, zniwelowanie terenu z uzupełnieniem czarnoziemem, obsianie trawą i usunięciem chwastów

- Oświetlenie – roboty ziemne, szafka oświetleniowa

- Mała architektura: ławki z oparciem – 4 szt. i kosze na odpady – 4 szt.

- Dokumentacja powykonawcza

Mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2, rodzaj, materiał i długości wykonanych sieci.

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.  W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.