K-IO.272. 5 .2016.V

CZEŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. ZYGMUNTOWSKIEJ W KOŁOBRZEGU DZIAŁKI NR 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26”

CPV: 45231400-9

# Zakres rzeczowy zamówienia:

- Wytyczenie tras linii kablowych 290 m, wytyczenie miejsca montażu jednej szafki oświetleniowej, wytyczenie miejsca montażu jednej szafki kablowej na potrzeby zasilenia okazjonalnych imprez, wytyczenie miejsca montażu 13 latarni parkowych.

- Posadowienie szafki oświetleniowej wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową, podłączenie jej do wskazanego w  warunkach technicznych ENERGA OPERATOR SA złącza kablowego ZK.

- Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową: 290 m rowów kablowych wzdłuż wytyczonych uprzednio tras, wykonanie podsypek z piasku, ułożenie 445,5 m kabli YAKY 4x16 mm2 , oznakowanie kabli zgodnie z projektem, ułożenie 5 m kabla YAKY 3x16 mm2 między złączem ZK i szafką oświetleniową, ułożenie 322 m drutu uziemiającego DFeZn d=8mm,  przysypanie warstwą piasku i przekrycie niebieską folią kalandrowaną, zasypanie ziemią rowów kablowych i zagęszczenie ziemi na trasie wykopów.

- Montaż 13 sztuk latarni parkowych zgodnych z projektem budowlanym ( słupy parkowe stalowe ocynkowane cylindryczne o wysokości 5 m na fundamencie betonowym, przykręcenie słupów do fundamentów śrubami kołpakowymi, oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED z redukcją mocy, temperatura barwowa 4000 K, IP66, IK10, 32 W, efektywność świetlna oprawy ≥ 104 lm/W)

- Posadowienie szafki kablowej wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wykonanie prac kablowych polegających na wprowadzeniu kabli do szafki oświetleniowej, szafki kablowej, do słupów oświetleniowych oraz wykonanie przyłączenia kabli do przygotowanych zacisków,

- Wykonanie przyłączenia uziemień z drutu DFeZn d=8mm do przeznaczonych do tego zacisków, wykonanie dodatkowych punktowych uziemień o rezystancji ≤ 10 Ω – 3 komplety.

- Wykonanie prac rozruchowych, prac pomiarowych ochronnych i natężenia oświetlenia w celu porównania z wartościami obliczeniowymi zawartymi w projekcie, sporządzenie protokołów z przeprowadzanych pomiarów i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokonanie zgłoszenia w ENERGA OPERATOR SA o gotowości wykonanej instalacji do przyłączenia.

- Dostarczenie dokumentacji odbiorowej:

Mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy, inwentaryzacja geodezyjna. W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający długości wykonanych sieci kablowych oraz współrzędne geodezyjne punktów, w których wbudowano szafkę oświetleniową, szafkę kablową oraz latarnie. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 1 egzemplarzu + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta.  W przypadku opraw oświetleniowych powinny one mieć parametry nie gorsze niż podane w projekcie budowlanym.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- Roboty ziemne nie mogą naruszać systemów korzeniowych istniejących drzew i krzewów.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.