K-IO.272.10.2016.V

CZEŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KUJAWSKIEJ I UL. WIELKOPOLSKIEJ  OBRĘB 18 MIASTO KOŁOBRZEG”

CPV: 45231400-9

# Zakres rzeczowy zamówienia:

- Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonanie oznakowania i przygotowanie pieszym bezpiecznych przejść oraz zapewnienie dojazdu pojazdom mechanicznym, na terenach przy których wykonywane są roboty budowlane.

- Wytyczenie tras linii kablowych, wytyczenie miejsca montażu szafki oświetleniowej, wytyczenie miejsca montażu 21 latarni.

- Posadowienie szafki oświetleniowej wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową, podłączenie jej do wskazanego w  warunkach technicznych ENERGA OPERATOR SA. Wykonanie zewnętrznego opisu szafki oświetleniowej.

- Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową: 669 m rowów kablowych wzdłuż wytyczonych uprzednio tras, wykonanie podsypek z piasku, ułożenie 668 m kabli YKY 3x10 mm2 , oznakowanie kabli zgodnie z projektem, ułożenie 17 m kabla YAKY 4x240 mm2 między złączem ZK i szafką oświetleniową, ułożenie 6 m bednarki FeZn 5x240 mm,  przysypanie warstwą piasku i przykrycie niebieską folią kalandrowaną, zasypanie ziemią rowów kablowych i zagęszczenie ziemi na trasie wykopów, ułożenie 1179 m kabla YKY 3x10 mm2 w rurach PCV/DVK  fi=75, ułożenie 62 m kabla YKY 3x10 mm2 w przepustach PCV fi=110/75

- Wykonanie przecisków mechanicznych  o łącznej długości 62 m,  o parametrach wskazanych w projekcie budowlanym.

- Montaż kompletnych latarni (fundamenty 100x40x40;  słupy h=7 m.; oprawy LED 43W;  złącza IZK; przewody) zgodnych z projektem budowlanym - 9 szt.

- Montaż kompletnych latarni (fundamenty 100x40x40; słupy h=6 m , oprawy LED 43W;  złącza IZK; przewody), zgodnych z projektem budowlanym - 8 szt.

- Montaż kompletnych latarni (fundamenty 120x40x40; słupy h=8 m z wysięgnikiem 1,5 m; oprawy LED 58W;  złącza IZK; przewody), zgodnych z projektem budowlanym - 4 szt.

- Montaż szafki kablowo-pomiarowo-oświetleniowej wraz z wprowadzeniem kabli zasilających i odbiorczych oraz z wyprowadzeniem kabla ze złącza należącego do ENERGA OPERATOR SA i wykonanie mufy kablowej łączącej kabel YAKY 4x240 mm2 - zgodnie z projektem budowlanym.

- Wykonanie prac kablowych polegających na wprowadzeniu kabli do słupów oświetleniowych oraz wykonanie przyłączenia kabli do przygotowanych we wnękach słupów oświetleniowych zacisków złączy IZK.

- Demontaż linii napowietrznej 0,4 kV o łącznej długości 75 m i istniejących stalowych słupów oświetleniowych o wysokości 9m wraz z  fundamentami prefabrykowanymi wraz z wywiezieniem ich na wskazane przez Zamawiającego miejsce znajdujące się w granicach miasta  – 3 szt.

- Rozbiórka a następnie odtworzenie nawierzchni wykonanych z płyt betonowych 35x35x5 cm – 87,5 m2,

- Rozbiórka a następnie odtworzenie nawierzchni wykonanych z mieszanek mineralno-bitumicznych  o grubości 3 cm – 95 m2,

- Rozbiórka podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm a następnie odtworzenie podbudowy po zagęszczeniu o grubości 20 cm z kruszywa naturalnego - 56 m2

- Wywóz gruzu wydobytego z wykopów kablowych i gruzu powstałego w wyniku rozbiórki nawierzchni –10 ton,

- Wykonanie 3 kompletów punktowych uziemień słupów oświetleniowych o rezystancji   ≤ 10 Ω

- Wykonanie prac rozruchowych, prac pomiarowych ochronnych i natężenia oświetlenia w celu porównania z wartościami obliczeniowymi zawartymi w projekcie, sporządzenie protokołów z przeprowadzanych pomiarów i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokonanie zgłoszenia w ENERGA OPERATOR SA o gotowości wykonanej instalacji do przyłączenia.

- Przygotowanie projektu powykonawczego i dokumentacji odbiorowej. Mapy sytuacyjno- powykonawczej, dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy, inwentaryzacja geodezyjna. W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający długości wykonanych sieci kablowych oraz współrzędne geodezyjne punktów, w których wbudowano szafkę oświetleniową, szafkę kablową oraz latarnie. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 1 egzemplarzu + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta.  W przypadku opraw oświetleniowych powinny one mieć parametry nie gorsze niż podane w projekcie budowlanym.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- Roboty ziemne nie mogą naruszać systemów korzeniowych istniejących drzew i krzewów.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.