K-DR.7021.1.17.2016.II.7021.5. 11.2011.VDo Zarządzenia Nr 129 Kołobrzeg z dnia 21.10.2008

Opis przedmiotu zamówienia

- Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Łopuskiego, przy moście na kanale Drzewnym

-/ prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym,

-/ wyceny prac należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru prac.

- Montaż znaków aktywnych D-6, na przejściu dla pieszych w ul. Okopowej, lokalizacja zgodna z załączoną mapą, w skład zestawu aktywnego wchodzą:

-/ podświetlany znak drogowy D-6 o wymiarach 600 x 600 mm z czujnikiem ruchu i sterownikami, szt. 2,

-/ bateria słoneczna /solar / ze stelażem oraz akumulator ze sterownikiem ładowania, szt. 2,

-/ słup nośny z zabetonowaniem i montażem elementów, szt. 2.

- W ofercie na doświetlenie przejścia dla pieszych i montaż znaków aktywnych D-6 należy ująć wszystkie koszty związane z montażem nowego oraz demontażem starego oznakowania.