CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont i przebudowa budynku żłobka wg zaleceń ekspertyzy technicznej ds. zabezpieczeń pożarowych w Żłobku „Krasnal”  przy ul. Bogusława X 18 w Kołobrzegu.

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, zadania: „Remont i przebudowa budynku Żłobka Krasnal”

ZAKRES PRZEBUDOWY WYWOŁANY EKSPERTYZĄ OCHRONY PPOŻ W ZAKRESIE LIKWIDACJI STANU ZAGROŻENIA ZDROWIA I ZYCIA LUDZI

1 Roboty nowe do wykonania wg postanowienia ZKPSP

Klatka K2 parter

- poszerzenie otworu wejściowego do klatki K2 (bez drzwi),

- wykonanie poszerzonych drzwi wejściowych do klatki K2 przez wiatrołap - 2 kpl;

- montaż okna nawiewu powietrza otwieranego na zewnątrz o wym. 0,85 x2,40m;

- przełożenie skrzynki hydrantowej wg schematu wskazania rysunku.

Klatka K2 piętro

- montaż drzwi na klatkę schodową EI30 - 1 szt., (pełne);

- montaż okna oddymiającego otwieranego na zewnątrz o wym. 0,85 x 2,40m - 1 szt. (okna aluminiowe z szybą EI 30 )

Klatka K1 parter

- poszerzenie otworów wejściowych do pomieszczeń i zamontowanie drzwi EI30;

- poszerzenie otworu wejściowego z wózkowni (hall) do klatki schodowej,- 7 szt.;

- wymiana drzwi wejściowych i wiatrołapu na nowe o właściwej szerokości (2x90cm) otwierania na zewnątrz budynku, - 2 kpl (przeszklenie EI 30);

- montaż okna nawiewnego o szerokości 0,85x2,4m wraz z szybem nawiewu nad wiatrołapem, (okno aluminiowe z szybą EI 30)

Klatka K1 piętro

- wydzielenie stref klatek K2/K1 wykonanie drzwi z funkcją szczelności dymowej EIS 30,

- montaż drzwi pożarowych EI30 na klatce schodowej K1,

- poszerzenie drzwi ewakuacyjnych i nadanie właściwego kierunku ewakuacji dla personelu kuchni,

- montaż klapy dymowej otwieranej automatycznie.- 1 kpl (aluminium, szyba odporności  EI 30);

- malowanie ścian wewnętrznych ( sufity  i ściany powyżej lamperii emulsja,  lamperie farby olejne lub farby do lamperii tzw. ekologiczne)

Roboty elektryczne

1. Instalacja oświetlenia awaryjnego

W budynku na ciągach komunikacyjnych oraz w salach, w których przebywają dzieci należy zamontować oprawy oświetlenia awaryjnego min.8W zapewniające 1-godzinny czas pracy oraz oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami określającymi kierunek ewakuacji.

Do montażu  można  zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego ze świetlówką T5 8W lub równoważną lampą ledową. Zasilanie opraw wykonać przewodami YDYp 3 x 2,5 mm2 układanych w listwach PCW przyklejanych do podłoża.  Odgałęzienia do projektowanych opraw  z istniejących linii oświetleniowych wykonać poprzez montaż puszek rozgałęźnych. Oprawy oświetleniowe należy montować na stropie, natomiast oprawy oświetlenia kierunkowego montować należy na ścianach.

2. Zasilanie urządzeń oddymiających

na klatkach schodowych i w wejściu głównym do budynku wykonać przewodami HDGs 3 x 1,5 mm2 HP 30  z wydzielonej przed wyłącznikiem głównym  części tablicy TA i TG. Poszczególne obwody zabezpieczać wyłącznikami nadmiarowymi S301B10A. Zasilanie doprowadzić do centralek montowanych urządzeń oddymiających, skąd zasilane będą urządzenia wchodzące w skład urządzenia, jak czujki dymowe itp.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, malarskich, wykonania tynków zwykłych wewnętrznych, układania płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w opisie  materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego .

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Żłobka „Krasnal” przy ul. Bogusława X 18 w Kołobrzegu.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy i jest on dokumentem informacyjnym.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.