# Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Czarnieckiego w Kołobrzegu,  polegający między innymi na:

- Branża drogowa

- Prace rozbiórkowe

- rozebranie krawężnika drogowego betonowego wraz z ławą betonową 15x45 cm

426,65 mb

- rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm na podsypce piaskowej	       297,30 mb

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 											       226,83 m2

- mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 15 cm	    1.513,55 m2

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

600,35 m2

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórek na odległość 12 km			       376,15 m3

- rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych			         37,50 m2

- usunięcie żywopłotu								        0,013 ha

- zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów					6 szt.

- odkopanie i wyjecie słupków do znaków	Oznakowanie poziome				 	6 szt.

- demontaż progu podrzutowego 							5 mb

- Roboty drogowe – regulacja urządzeń naziemnych

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe  19 szt.

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe											7 szt.

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – studnie telekomunikacyjne  	                                                                                                                      3 szt.

- Roboty drogowe – podbudowy

- Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku na odległość do 5 km, grunt kat. I-IV        1.010,62 m3

- Profilowanie z zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV											2801,90 m2

- Warstwa odcinająca z piasku zagęszczona mechanicznie grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm, 											818,31m2

- Warstwa odcinająca z piasku zagęszczona mechanicznie grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm, 											1.983,59 m2

- Górna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm, pospółka										818,31 m2

- Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość w-wy po zagęszczeniu 25 cm                                1.291,09 m2

- Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm                                               692,50 m2

- Roboty drogowe – elementy ulic

- Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm (15x25) wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej      814,73mb

- Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą betonową                                                                                              362,00 mb

- Roboty drogowe - nawierzchnie

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem					          2.109,40 m2

- Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem					     692,50 m2

- Roboty wykończeniowe

- Ręczne plantowanie gruntu rodzimego kat. I-II wraz z obsianiem trawą                 147,09 m2

7) Oznakowanie pionowe

a) znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm			      19 szt.

- Tarcze znaków drogowych powierzchnia ponad 0,30 m2				      22 szt.

- Tarcze znaków drogowych powierzchnia do 0,30 m2			                  11 szt.

- Oznakowanie poziome

- Linie segregacyjne malowane farbą chlorokauczukową P14, P25                         4,95 m2

- Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych					30,00 m2

Oznakowanie prac wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót							                                                          1,- kpl.

- Kanalizacja deszczowa

- Roboty rozbiórkowe

- Rozebranie studni ściekowych kanalizacji deszczowej                                       6 szt.

- Roboty ziemne

- Roboty ziemne zmechanizowane z transportem urobku na odległość do 5 km   6,331m3

- Wykopy o głębokości do 3,00 m oraz przekopy wykonywane na odkład z wraz z zasypaniem									69,351m3

- Pełne umacnianie balami drewnianymi ścian wykopów wraz z rozbiórką         186,00 m2

- Wykopy liniowe o głębokości do 1,5m o ścianach pionowych w gruncie kar. I-III wraz z zasypaniem									17,338m3

- Mechaniczne zagęszczenie nasypów – wykopów				86,689m3

- Rurociągi

- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich stabilizowanych cementem grubość 10 cm, obsypka grubość 10 cm							5,064m3

- Kanały z rur PCV łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160mm		62,00m

- Studnie rewizyjne

- Studnie rewizyjne z kręgów o średnicy 600mm, głębokość 2,0m		1 szt.

- Osadzenie włazów żeliwnych o masie do 130 kg, włazy z zabezpieczeniem ryglowym z logo zamawiającego								14 szt.

- Osadzenie stopni włazowych							42 szt.

- Ustawienie płyty żelbetowej o średnicy 1150m  na studniach			14 sz.

- Ustawienie pierścieni odciążających						14 szt.

- Remont kinet studni z zatarciem na gładko					10,99m2

- Studnie ściekowe

- Studzienki ściekowe uliczne, betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu, wpusty typu ciężkiego z zawiasem						9 szt.

- Próba wodna szczelności sieci z rur o średnicy 160 mm				9 prób

- Branża elektryczna – budowa oświetlenia ulicznego

- Wykonanie wykopów

- Ręczne kopanie rowów kablowych wraz z wytyczeniem i zasypaniem, szerokość 0,40m, głębokość 0,8m grunt kat. III						199,00 m

- Układanie rur

- Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm			96 m

- Nasypanie w-wy piasku grubości 2x10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,40 m											186,00 m

- Układanie kabla

- Ręczne układanie w rowach kabla YAKXS 4x35mm2				85,00 m

- Układanie w rurach istniejącego kabla YAKY 4x35mm2			33,00 m

- Układanie w rurach  kabli YAKY 4x35mm2					63,00 m

- Wciąganie kabla YAKY 4x35mm2 do słupów latarń 3x8m			24,00 m

- Wciąganie ist. kabla YAKY 4x35mm2 do słupów latarń 3x1m		3,00 m

- Obróbki kabli

- Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-żyłowych		16 szt.

- Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych w rowach na kablach energetycznych wielożyłowych aluminiowych o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych   						1 szt.

- Montaż słupów oświetleniowych i opraw

- Odkopanie ręczne wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kat. III								1,872 m3

- Zabezpieczenie podziemnej części słupa (fundamentu)    			9 m2

- Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie 25 kg	9 szt.

- Wciąganie przewodów do słupa						9 szt.

- Montaż izolacyjnych złączy kablowych na słupie				36 szt.

- Montaż opraw na zamontowanym wysięgniku					11 szt.

- Montaż uziemienia

- Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kat. III											180,00m

- Podłączenie uziemienia w słupach latarni					9 szt.

- Badania i pomiary

- Pomiar linii kablowych do 1 kV Złącze-lampa					11 odc/kabla

- Pomiar linii kablowych do 1 kV – linia kablowa 4-żyłowa			10 odc/kabla

- Pomiar rezystancji uziemienia							9 szt.

- Sprawdzenie prawidłowości podłączenia uziemienia				9 szt.

- Ochrona odgromowa i przeciwpożarowa – badania instalacji zerowania, za pierwszy pomiar										9 szt.

- Demontaż

- Odkopanie słupów								1,456 m3

- Demontaż słupów oświetleniowych						7 szt.

- Demontaż izolacyjnych złączy kablowych					28 szt.

- Demontaż opraw słupa							            7 szt.

Wykonawca zobowiązany jest:

      - Przedstawić Zamawiającemu dokumenty zdania gruzu z rozbiórek nawierzchni bitumicznej oraz betonowej do utylizacji.

      - Przedłożyć Zamawiającemu w trakcie czynności odbiorowych dokumentację powykonawczą wykonanych prac oraz certyfikaty wbudowanych materiałów.

      - Słupy oświetlenia ulicznego z demontażu wraz z oprawami zdać za pokwitowaniem do depozytu Gminy Miasto Kołobrzeg znajdującego się na terenie Miejskiego zakładu zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji 60.

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- Budowa nawierzchni dróg i chodników z kostki brukowej betonowej,

- Budowa oświetlenia ulicznego,

- Budowa kanalizacji deszczowej

- Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku  do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.