BZ.271.62.2019.I

CZEŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest

Budowa oświetlenia terenu między ulicami Giełdową, Budowlaną, Unii Lubelskiej i aleją Św. Jana Pawła II na działkach nr 192/9, 189 w obr. 12 w Kołobrzegu

CPV: 45231400-9

# Zakres rzeczowy zamówienia:

- Roboty wykonywane są na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

- Oświetlenie przyłączane jest zgodnie z warunkami przyłączania wydanymi przez ENEGA-OPERATOR SA.

- Wytyczenie miejsc posadowienia szafki oświetleniowej, słupów oświetleniowych oraz tras sieci kablowej:

- szafka oświetleniowa - 1 szt.

- słupy -  7 szt.

- sieć kablowa - 131,0 m

- Wykonanie rowów kablowych o głębokości 0,8 m, szerokości 0,4 m i długości 113,5 m oraz ułożenie kabli oświetleniowych YAKY 4x 25 mm2   (129,5 m), bednarki (143 m), posadowienie fundamentów, wywóz gruzu powstałego przy robotach ziemnych.

- Wykonanie  przycisków o średnicy 110   mm o długości 14,0 m

- Rozebranie a następnie odtworzenie nawierzchni o powierzchni 44,1 m2 (kostka betonowa) i 19 m2 nawierzchni z płyt betonowych o grubości 15 cm (trylinka)

- Wciąganie do rur DVK fi 50 kabla YAKY 4x 25 mm2  (33,5 m)

- Wciąganie do rur stalowych fi 110 kabla YAKY 4x 25 mm2   14 m,

- Wykonanie wykopów  pod fundamenty prefabrykowane  - 7 m3

- Posadowienie uprzednio zaizolowanych przeciwwilgociowo betonowych fundamentów prefabrykowanych pod słupy – 7 szt.,

- Montaż  7 szt. kompletnych latarni przykręcanych do fundamentu nakrętkami kołpakowymi,

- Wprowadzanie do słupów kabli YAKY 4x25 mm2, montaż złączy kablowych, wciąganie i wprowadzanie przewodów oponowych D07RN-F/OnPd 450/750V   3x1,5 mm2.

- Zasypanie rowów kablowych na długości 113.5 m i zagęszczenie gruntu wzdłuż rowów kablowych i fundamentach zgodnie z obowiązującymi normami.

- Odtworzenie terenów zielonych w tym zasiew trawy oraz wałowanie na powierzchni

- Pomiary rezystancji izolacji odcinków sieci oświetleniowej .

- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej .

- Pomiar rezystancji uziemień.

- Wykonanie dla każdej części dokumentacji powykonawczej -1 egz. wraz z inwentaryzacją geodezyjną 2 egz. z  informacją  geodety o zgodności z projektem zagospodarowania terenu, oświadczeniem Kierownika Robót dotyczącym zgłoszenia zakończenia robót, dostarczenie tabeli rzeczywistych  współrzędnych lokalizacji słupów oświetleniowych, i punktu tymczasowego zasilania (współrzędne geograficzne lub geodezyjne). Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów, wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie oraz kart przekazania odpadów budowlanych.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową odrębną dla każdej części, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i Projektanta.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku robót ziemnych należy przewidzieć koszty związane z wywózką gruzu.

- Roboty ziemne nie mogą naruszać systemów korzeniowych istniejących drzew i krzewów.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z budową oświetlenia z  wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt  7.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Wymieniona powyżej dokumentacja jakiej Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy to np.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

- Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.