# Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest :

- Zaprojektowanie i dostarczenie świetlnych dekoracji świątecznych kołobrzeskich ulic , placów w tym choinki sztucznej w formie stożka.. Dostarczona dekoracja wg wykazu i opisu w załączniku nr 1 musi być nowa i nieużywana.

Przedstawione projekty dekoracji powinny oddawać świąteczny wystrój, estetykę przestrzeni w sposób oryginalny, pozwalając na uzyskanie najciekawszych efektów wizualnych i jednocześnie energooszczędnych z zastosowaniem oświetlenia LED. Wykonanie projektu zgodnie z Wytycznymi  zawartymi w Załączniku Nr 1 Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dostarczenie projektów iluminacji w formie prezentacji elektronicznej (pamięć USB, nośnik DVD lub CD (przykładowe pliki: avi, swf, fla, ppt, gif). Wszelkie efekty świetlne muszą zostać przedstawione w formie animacji.

Preferowana przez Zamawiającego kolorystyka iluminacji i dekoracji: Zimny biały z dodatkami w  innych barwach.

W przypadku dekoracji 3D montowanych na słupach oświetleniowych preferuje się ozdoby przestrzenne w formie walców, stożków i innych form przestrzennych , których osią symetrii jest słup oświetleniowy, z elementami ozdobnymi nawiązującymi do symboli zimowych, zjawisk przyrodniczych, zastosowanie w dekoracjach migających diod LED lub żarówek stroboskopowych w barwie zimnej białej o częstotliwościach migania i  intensywności świecenia nieszkodliwych dla zdrowia ludzkiego i nieuciążliwych dla otoczenia. Podobne kryteria powinny spełniać

elementy ozdób zainstalowanych na choince i dekoracji wolnostojącej 3D zlokalizowanej na osiedlu Podczele.

Zamawiający będzie oceniał zgodność zaprojektowanych dekoracji z Wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do OPZ oraz walory estetyczne dekoracji zaproponowanych w projekcie..

- prowadzenie prac wg n/w harmonogramu / zakresu czynności i zapisów Umowy.

- Harmonogram / zakres czynności:

a) sezon 2016/2017

- wykonanie  projektów, wizualizacji dekoracji i jej poszczególnych elementów,

- dostawa, montaż i transport dekoracji – wg załącznika nr 1,

- serwis w trakcie ekspozycji,

- ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji,

- demontaż i transport dekoracji,

- posezonowy serwis dekoracji,

- magazynowanie dekoracji.

b) sezon 2017/2018

- dostawa, montaż i transport dekoracji – wg załącznika nr 1,

- serwis w trakcie ekspozycji,

- ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji,

- demontaż i transport dekoracji,

- posezonowy serwis dekoracji,

- magazynowanie dekoracji.

c) sezon 2018/2019

- dostawa, montaż i transport dekoracji – wg załącznika nr 1,

- serwis w trakcie ekspozycji,

- ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji,

- demontaż i transport dekoracji,

# Podstawowe wymagania dotyczące Wykonawcy w poszczególnych zakresach:

Całość elementów podlegających ekspozycji, serwisowi wraz z wymienionymi lokalizacjami wymieniona jest w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia i podlega czynnościom zawartym w poniższych wymaganiach.

a) Transport, montaż i  demontaż dekoracji,

Gotowość specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu i rozładunku dekoracji.

Termin gotowości do funkcjonowania ekspozycji dekoracji Zamawiający wyznacza na 4 grudnia w każdym sezonie ekspozycji.  Zakończenie ekspozycji w terminie od 15 stycznia do 2 lutego w latach 2017, 2018 i 2019. Zamawiający każdorazowo wyznacza termin inauguracji ekspozycji. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia personelu technicznego odpowiadającego za sprawne uruchomienie całości dekoracji podczas uroczystej imprezy inauguracyjnej.

Wykonawca użyje techniki montażu zapewniające bezpieczną eksploatację podczas sezonu. Wykonawca w systemach montażu zaproponuje rozwiązania techniczne ograniczające ryzyko uszkodzenia słupów latarniowych i dekoracji podczas silnych wiatrów.

b) Konserwacja i ubezpieczenie dekoracji w trakcie ekspozycji,

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobowy dyżur serwisowy. Łączność z Zamawiającym  poprzez 2. numery telefonii komórkowej i pocztę elektroniczną. Na zgłoszenia awarii przekazywane poprzez Zamawiającego, Policję, ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. i mieszkańców miasta należy po realizacji naprawy przekazać odpowiedź na adres poczty elektronicznej: r.buszac@um.kolobrzeg.pl .Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin.

Gotowość sprzętu do usuwania ewentualnych usterek lub zniszczeń w dekoracji

Ubezpieczenie dekoracji od żywiołów na wartość  zakupu dekoracji i od kradzieży i aktów wandalizmu. Zabezpieczenie stanów magazynowych oświetlenia kompatybilnego z zainstalowanymi produktami, koniecznych do bieżącego serwisu  dekoracji.

c) Magazynowanie i ubezpieczenie dekoracji na wartość zakupu dekoracji.

d) Posezonowa konserwacja dekoracji,

Posiadanie zaplecza magazynowo technicznego do wysuszenia, konserwacji, czyszczenia dekoracji.

Dysponowanie wykwalifikowanym personelem do naprawy i konserwacji dekoracji,

Dysponowanie elementami składowymi dekoracji potrzebnymi do naprawy i uzupełniania dekoracji (kompatybilne oświetlenie LED).

e) Zabezpieczenie materiałów do serwisów dekoracji,

Przez cały okres ekspozycji Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanów magazynowych elementów składowych dekoracji, umożlwiających jej bieżące naprawy i konserwację.

f) Posiadania przez Wykonawcę polisy OC na kwotę co najmniej  500 000 zł.

Uwaga: Całość elementów podlegających ekspozycji, serwisowi wraz z wymienionymi lokalizacjami wymieniona jest w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia i podlega czynnościom zawartym w powyższych wymaganiach.

# Elementy dekoracji świątecznej stanowią własność Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość dyspozycji ograniczenia montażu w lokalizacjach gdy stwierdzone zostaną kolizje z oznakowaniem drogowym bądź inne ograniczenia uniemożliwiające montaż dekoracji. Zamawiający przedstawi lokalizacje zamienne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia zmian w projektach dekoracji w sezonach 207/2018 i 2018/2019.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) Dostawy dekoracji

b) Magazynowania i wykonania serwisu posezonowego elementów dekoracji w okresie pomiędzy demontażem a ponownym montażem na kolejny sezon ekspozycji.

Powyższe warunki zostaną spełnione poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób, wykonujących czynności wymienione powyżej, na podstawie umowy o pracę, na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym udzielenie na każde żądanie, w terminie dwóch dni roboczych, w formie przez Zamawiającego określonej, wyjaśnień w powyższym zakresie.

Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłoczne, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych przedstawić je Zamawiającemu. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu oraz zebrał na swój koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

| L.P. | NAZWA DEKORACJI | PARAMETRY TECHNICZNE | MIEJSCE MONTAŻU | UWAGI, DODATKOWE WYMAGANIA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHOINKA, SZTUCZNA | KONSTRUKCJA METALOWA WOLNOSTOJĄCA NIE WYMAGAJĄCA ODCIAGÓW, KSZTAŁT STOŻKA, WYSOKOŚĆ BEZ DODATKOWEGO CZUBKA NIE MNIEJSZA NIŻ 10 M, ŚREDNICA NIE MNIEJSZA NIŻ 3,25 M, DOMUNUJĄCY KOLOR SWIATŁA BIAŁY ZIMNY, MOC POBORU ≤ 1 900 W, LICZBA PUNKTÓW SWIETLNYCH NIE MNIEJSZA NIŻ 13 500. | PLAC RATUSZOWY | ODPORNOŚĆ NA SILNE WIATRY I PODMUCHY, MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WYSTROJU CHOINKI W KAŻDYM W TRZECH SEZONÓW,TAK ABY W KAZDYM SEZONIE CHOINKA MIAŁA INNE DODATKOWE ELEMENTY DEKORACYJNE ZARÓWNO EMITUJĄCE ŚWIATŁO ORAZ ELEMENTY NIE EMITUJĄCE ŚWIATŁA (NP. ŚNIEŻYNKI, BOMBKI, GIRLANDY, ŁAŃCUCHY, KOKARDY, SOPLE ITP.), DLA POSZCZEGÓLNYCH SEZONÓW WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ TRZY RÓŻNE CHOINKI. | 1 |
| 2 | DEKORACJA PRZESTRZENNA 3D | KONSTRUKCJA METALOWA, MINIMALNA WYSOKOŚĆ 4,0M, SZEROKOŚĆ OD 0,8M, DŁUGOŚĆ OK. 5,5 M, LUB ŚREDNICA NIE MNIEJSZA NIŻ 3,8 M, MOC≤ 1800W | OSIEDLE PODCZELE, TEREN ZIELENI PRZED BUDYNKIEM U ZBIEGU ULIC KRESOWEJ, TARNOPOLSKIEJ I NOWOGRÓDZKIEJ | NIE JEST WYMAGANA SYMETRIA PROPONOWANYCH DEKORACJI, WSKAZANE ABY DEKORACJA MIAŁA FUNKCJĘ ANIMACJI, DOPUSZCZA SIĘ DEKORACJĘ W FORMIE FONTANNY | 1 |
| 3 | DEKORACJA PRZESTRZENNA 3D | KONSTRUKCJA METALOWA, SYSTEM MOCOWANIA PRZYSTOSOWANY DO RÓŻNYCH ŚREDNIC SŁUPÓW, WYMIARY: WYSOKOŚĆ ≥1,2 M, ŚREDNICA ≥1,2 M, MASA ≤15 KG, MOC ≤100W | SŁUPY OŚWIETLENIOWE UL. WALKI MŁODYCH, PÓŁNOCNA STRONA ULICY (29 SZT.) | JEDNAKOWE DEKORACJE DLA WSKAZANYCH LOKALIZACJI, SUGEROWANY KSZTAŁT DEKORACJI NA RYSUNKU. NA KONSTRUKCJI POWINNY ZNALEŚĆ SIĘ DETALE OZDOBNE Z ELEMENTAMI ZMIENIAJACYMI NATĘŻENIE ŚWIECENIA LUB Z ELEMENTAMI DAJACYMI EFEKT MIGOTANIA. | 49 |
|  |  |  | SŁUPY OŚWIETLENIOWE UL. RATUSZOWA MIĘDZY ULICAMI DUBOIS I ARMII KRAJOWEJ(7 SZT.), PLAC RATUSZOWY (OD STRONY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO 6 SZT.), ARMII KRAJOWEJ, MIĘDZY UL. KATEDRALNĄ I UL.EMILLI GIERCZAK (7 SZT.) |  |  |
| 4 | DEKORACJA 2D | KONSTRUKCJA METALOWA, SYSTEM MOCOWANIA PRZYSTOSOWANY DO RÓŻNYCH ŚREDNIC SŁUPÓW, WYSOKOŚĆ ≥1,8m, MINIMALNA SZEROKOŚĆ 1,0 m, MASA ≤15kg, MOC ≤100W | SŁUPY OSWIETLENIOWE NA UL. KRESOWEJ | SYSTEM MOCOWANIA UMOZLIWIAJĄCY SAMOCZYNNE ODCHYLANIE I POWRÓT DO PIERWOTNEGO POŁOZENIA W PRZYPADKU SILNYCH PODMUCHÓW WIATRU. | 10 |
| 5 | DEKORACJA PRZESTRZENNA 3D | KONSTRUKCJA METALOWA, SYSTEM MOCOWANIA PRZYSTOSOWANY DO RÓŻNYCH ŚREDNIC SŁUPÓW MINIMALNA ŚREDNICA 0,8 M, WYSOKOŚĆ W PRZEDZIALE OD 0,8 m DO 1,4 m, MASA ≤ 10 kg, MOC ≤80W | SŁUPY OŚWIETLENIOWE, UL. MICKIEWICZA – POJŚCIE DO KOŁOBRZESKIEGO MOLO | SUGEROWANY KSZTAŁT DEKORACJI NA RYSUNKU PONIŻEJ. NA KONSTRUKCJI METALOWEJ POWINNY ZOSTAĆ UMIESZCZONE MOTYWY Z WĘŻAŚWIETLENEGO, MIGAJACEGO SWIATŁA. NA POWIERZCHNIĘ POCZNĄ WALACA MOGĄ WCHODZIĆ WARKOCZE ŚWIETLNE, SOPLE I.T.P. | 13 |
| 6 | DEKORACJA 3D | WYSOKOŚĆ ≥1,6m, MINIMALNA ŚREDNICA, 1,0 m, MASA ≤17kg, MOC ≤110W | UL. RODZIEWICZÓWNY | DEKORACJA W FORMIE STOŻKA. PODSTAWA W DOLNEJ CZĘSCI, GÓRA DEKORACJI TO CZUBEK STOŻKA TAK ABY ZMINIMALIZOWAĆ ZASŁONIĘCIE ŚWIATŁA EMITOWANEGO PRZEZ OPRAWY OŚWIETLENIOWE. PONIŻEJ RYSUNEK WSKAZUJĄCY ORIENTACJĘ DEKORACJI NA SŁUPIE. POWIERZCHNIA BOCZNA STOŻKA UTWORZONA MOŻE BYĆ ZE SZNURA Z DIODAMI LED. | 33 |
| 7 | PRZEWIESZKI LINIOWE | KONSTRUKCJA RAMA O WYMIARACH DŁUGOŚĆ OD 4 m DO 4,5 m, WYSOKOŚĆ NIE WIEKSZA NIŻ 1,1 m, MASA ≤ 16 kg, MOC ≤160W | UL. MARIACKA | PROPONOWANY MOTYW DEKORACJI POWINIEN BYĆ TAKI SAM JAK W PRZEWIESZKACH, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 8 | 4 |
| 8 | PRZEWIESZKI LINIOWE | KONSTRUKCJA RAMA O WYMIARACH: DŁUGOŚĆ ≥8,0 m, WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA 1,0 m, MASA ≤32 kg, MOC ≤400W | UL. EMILII GIERCZAK (7 SZT.), UL. GIEŁDOWA (3 SZT) | LINKI NOŚNE NAD JEZDNIĄ ZAWIESZONO NA WYSOKOŚCI 4,5 M WYSOKOŚĆ DEKORACJI POWINNA BYĆ JAK NAJMNIEJSZA LUB KONSTRUKCJA DEKORACJI POWIINA SIĘ DAĆ ŁATWO ODCHYLIĆ ABY UMOŻLIWIĆ PRZEJAZD WYSOKIM POJAZDOM (WOZOM STRAŻACKIM). LINKI NOŚNE NAD JEZDNIĄ ZAWIESZONO NA WYSOKOŚCI 4,5 M. PRZYKŁADOWY RYSUNEK WSKAZUJĄCY, ŻE KSZTAŁT DEKORACJI POWINIEN UMOŻLIWIĆ PRZEJAZD ŚRODKIEM JEZDNI. JEZDNIA | 10 |