CZEŚĆ III a

(zakres zamówienia finansowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu wraz z infrastrukturą”

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, zadania: „Budowa dróg ul.: Michała Radziwiłła, Pawła Sapiehy, Longinusa Podbipięty, Jana Zamoyskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem." na które udzielono pozwolenia na budowę nr 00904/2018 znak B.6740.00740.2018 z dnia 09 listopada 2018 r., w tym:

- Roboty drogowe w ulicach: Michała Radziwiłła, Pawła Sapiehy, Longinusa Podbipięty i Jana Zamoyskiego.

- Parametry dróg

- Nawierzchnia projektowanych jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- Szerokość jezdni 5,00 m,

- Jezdnia ograniczona krawężnikiem najazdowym 15x22x100, światło krawężnika +4 cm,

- Zjazdy do działek budowlanych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

- ul. Radziwiłła włączona do drogi wojewódzkiej 102 (ul. 6 Dywizji Piechoty).

- Konstrukcja nawierzchni pieszo - jezdni:

- Kostka betonowa szara grub. 8 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm warstwa grubości 20 cm,

- Warstwa odsączająca – piasek 20 cm,

- Podłoże naturalne zagęszczone,

- Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm ustawiane na ławie betonowej z oporem C 12/15 (0,0675m3/m). Światło krawężnika + 4cm,

- Ścieki przykrawężnikowe o szer. 20 cm (dwa rzędy kostki gr. 8 cm) obniżone o 1-2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni.

- Pobocza

Pobocza uporządkowane (bez pozostałości gruzu, gliny i innych odpadów budowlanych) uzupełnione humusem o grubości ok. 5 cm i obsiane (wolno rosnącą) trawą na całej szerokości pasów drogowych w obrębie prowadzonych robót.

- Zjazdy

- Kostka betonowa grafitowa grub. 8 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm warstwa grubości 20 cm,

- Warstwa odsączająca – piasek 20 cm,

- Podłoże naturalne zagęszczone,

- Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm lub oporniki betonowe 12x25x100 ustawiane na ławie betonowej z oporem bet. C 12/15 (0,0675m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 5 cm.

Szerokość zjazdów 3,5 m, długość c.a. 2,5 m (od krawężnika drogi do granicy pasa drogowego).

- Progi zwalniające

Do uspokojenia ruchu na ulicach zamontować progi zwalniające U-16. Progi oznakować linią P-25 „Próg zwalniający”. Progi zbudowane z kostki betonowej koloru czerwonego. grub. 8 cm.

- Wykonanie docelowego oznakowania ulic.

Znaki drogowe na słupkach stalowych ocynkowanych, wykonane z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzią. Do wykonania lic znaków należy zastosować folię odblaskową typu 1 pryzmatyczną.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Michała Radziwiłła, Pawła Sapiehy, Longinusa Podbipięty i Jana Zamoyskiego.

- Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej należy wykonać z rur PVC klasy S SDR 34 (sztywność obwodowa SN 8), kielichowych, łączonych na uszczelkę wargową, gumową – na wcisk – stosowane średnice: 400, 315, 200 mm.

- Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych (betonowych) prefabrykowanych beton C35/45, Ø1200 z osadnikiem h = 0,50m. Kręgi łączyć na uszczelkę. Włazy do studzienek – żeliwny typ ciężki d 600mm. Klasa D400, 
z zamknięciem ryglowym z logo Miasta Kołobrzegu.

- Wpusty z kręgów betonowych prefabrykowanych Ø500, z kręgiem dennym prefabrykowanym z osadnikiem h = 0,50m. Kraty wpustów – żeliwne, klasy odporności C250, prostokątne, ruszt uchylny – o wym. 440 x 390 mm – wpusty bezkołnierzowe.

- Odgałęzienia do granic poszczególnych nieruchomości i pasa drogowego zakończyć zaślepką PCV 200mm.

- Włączenie do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Wołodyjowskiego.

- Wykopy należy zasypać pospółką (całkowita wymiana gruntu) i zagęścić warstwami co 30 cm do wysokości spodu projektowanej konstrukcji podbudowy drogi.

- Próby szczelności.

- Budowa oświetlenia ulic: Michała Radziwiłła, Pawła Sapiehy, Longinusa Podbipięty i Jana Zamoyskiego.

  - Sieć oświetlenia w ulicach należy wykonać jako linię kablową typu YAKY4*35 mm2 i zasilić z istniejących słupów oświetleniowych nr 13 i 26 znajdujących się na ul. Michała Wołodyjowskiego.

  - Słupy oświetleniowe aluminiowe proste, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez anodowanie w kolorze INOX, długości 6 m, z zaciskiem uziemiającym, mocowane na fundamentach prefabrykowanych typu F100A.

  - Oprawy oświetleniowe typu LED 38W, osadzone na szczycie słupa (str. św. 3400 lm, temp. barwowa światła 4000K, wsp. oddawania barw Ra>70) – dokładne parametry i budowę opraw, źródła światła oraz elektronikę sterującą opisano w dokumentacji projektowej.

  - Badania i pomiary wybudowanej sieci oświetleniowej oraz sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania.

Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę decyzja nr 00904/2018 znak B.6740.00740.2018 z dnia 09 listopada 2018 r.

- Obsługa geodezyjna i geologiczna budowy

Bieżąca obsługa geodezyjna oraz geologiczna potwierdzająca prawidłowość wykonywanych robót ich zgodność z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia podłoża.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający: długości i powierzchnie wykonanych nawierzchni dróg z rozbiciem na poszczególne drogi w tym: rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w mb i m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego) oraz średnicę i długość oraz rodzaj materiału wykonanej kanalizacji deszczowej w każdej 
z dróg (z rozbiciem na kolektor główny i przykanaliki), długości i przekroje kabli, ilości i typy opraw oświetleniowych, rodzaje i ilości słupów. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza wersja papierowa + zapis elektroniczny w formacie umożliwiającym odczytanie przez program GIS, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna na dzień przed odbiorem końcowym zadania.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich załączników umożliwiających złożenie zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy i przedłożenia ich najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

# Teren budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia w tym koszty związane z:

- organizacją zaplecza budowy,

- zaopatrzeniem placu budowy w media,

- zorganizowaniem zaplecza sanitarnego dla pracowników i jego obsługi,

- składowaniem materiałów,

- wykonaniem czasowej drogi dojazdowej z płyt prefabrykowanych 
(w miejscu projektowanego włączenia w ul. 6 Dywizji Piechoty) umożliwiającej dowóz materiałów oraz sprzętu wraz z jej utrzymaniem w okresie prowadzonych robót,

- dozorem, zabezpieczeniem i utrzymaniem placu budowy.

Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

# Uwagi końcowe:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą 
z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały 
z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem należy uwzględnić w cenie oferty. Miejsce składowania - magazyn na terenie MZZDiOŚ (odl. do 1 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania terenu budowy przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa i stały dostęp i dojazd do poszczególnych posesji i działek zarówno pieszym, samochodom: osobowym, dostawczym, odbierającym odpady komunalne (śmieciarkom) oraz innych służb. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Nadmiar gruntu wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody poszczególnych Zarządców Dróg na prowadzenie robót w pasach drogowych. Koszty zajęcia pasów drogowych wraz 
z opracowaniem projektów organizacji ruchu na czas zajęcia Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wykonawca w trakcie robót zapewni odpowiednią koordynację robót 
w poszczególnych branżach.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, 
tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest on dokumentem informacyjnym.

CZEŚĆ III b

(zakres zamówienia finansowany przez MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

”Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołobrzeg w ul. Zamojskiego, Radziwiłła, Podbipięty, Sapiehy, Wołodyjowskiego działka nr: 450, 451, 445, 467, 68 obręb 16.”

Przedmiot zamówienia: Budowa obiektu liniowego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołobrzeg w ul. Zamojskiego, Radziwiłła, Podbipięty, Sapiehy, Wołodyjowskiego działka nr, 450, 451, 445, 467,  68 obręb 16 - zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: B.6740-00392.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacją techniczną.

      - W ramach zamówienia należy wykonać następujące roboty w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (ściekowej)

    - Roboty przygotowawcze.

    - Roboty drogowe (rozbiórkowe i odtworzeniowe).

    - Roboty ziemne.

    - Roboty technologiczne w tym:

- kanalizacja ściekowa PVC200 z rur SN8

- kanalizacja ściekowa PVC160 z rur SN8

- sieć wodociągową wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE100 SDR17 DN/OD 110 mm

- sieć wodociągową wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE100 SDR17 DN/OD 90 mm + Hydranty

- sieć wodociągową wraz z uzbrojeniem i osprzętem (zaślepkami) PE100 SDR11 DN/OD 32 mm

    - Wykonawca zobowiązuje się do numeracji hydrantów zgodnie z wytycznymi MWiK.

    - Roboty odtworzeniowe i porządkowe w ul. Wołodyjowskiego.

    - Inne roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, które wg Wykonawcy należy wykonać np.: oznakowanie, zabezpieczenie placu budowy, pozwolenia, decyzje itp.

    - Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wytycznych, uzgodnień branżowych zawartych w opracowaniu projektowym.

    - Wymagania stawiane wykonawcy:

- Całość robót należy wykonać zgodnie:

          - z dokumentacją budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, aktualnymi warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania 
„MWiK” Sp. z o.o. w Kołobrzegu, z uzgodnieniami i decyzjami zawartymi w opracowaniu dokumentacji technicznej (Link do rys, przedmiaru, specyfikacji, pozwolenia na budowę, współrzędnych) https://1drv.ms/f/s!Atpg3PoDiUZapgZbrsXw3wL0UkHa,

    - Dokumenty wymagane od Wykonawcy Robót:

  - Oświadczenie kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika  budowy oraz zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na czas realizacji kontraktu).

  - Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

  - Oświadczenie geodety o zakresie wykonywanych robót potwierdzone przez inspektora nadzoru (zestawienie długości wbudowanej sieci z podziałem na średnice 
 na działki) oraz przez kierownika.

  - Protokoły prób i sprawdzeń określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót (protokoły z odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu, protokoły z prób szczelności, protokoły z inspekcji kamerą TV kanałów, itd.

  - Badania wody wykonane przez laboratorium akredytowane lub inne zatwierdzone przez Państwową  Inspekcję Sanitarną. Wymagane parametry mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz.1989 z późn. zm.):

- Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej próbki

- Liczba Enterokoków kałowych w 100ml badanej próbki

- Liczba bakterii E. Coli

- Liczba mikroorganizmów w temp. 22+/-2C w 68+/-4h

  - Protokoły z odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym potwierdzone przez właściciela pasa drogowego.

  - Wyniki stopnia zagęszczenia gruntu.

    - Dokumenty stanowiące prawidłowość  wykonania przedmiotu odbioru: tj.:

- Zgłoszenie gotowości wykonania robót wraz z  mapą i szkicem ze współrzędnymi, zapisanymi na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta DVD) jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt) – oryginały, zestawienie długości i średnic wykonanych sieci i przyłączy podpisane przez geodetę, zestawienie przyłączy (nr przyłącza, adres, nr działki, średnica, długość, sposób zakończenia).

- Dziennik budowy

- Oświadczenie kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika  budowy oraz zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na czas realizacji kontraktu)

- Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionym (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian- zgodnie z art.36a ustawy Prawo Budowlane),

- Mapa Geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w PODGiK w 4 egzemplarzach wraz ze szkicem geodezyjnym w 1 egz., mapa z domiarami do zasuw 
w 1 egz., mapa w wersji cyfrowej.

- Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonanych Robót z projektem 
i pozwoleniem na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, (zapis o wbudowaniu wyrobów budowlanych posiadających znak „B” lub „CE”).

- Wykaz atestów, certyfikatów, deklaracji i zgodności wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu umowy,

- Oświadczenie właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców.

- Dokumentacja fotograficzna wszystkich węzłów przedmiotowej sieci wraz z opisem (rysunki).

- Dokumentacja fotograficzna terenu przed i po zakończeniu robót.

- Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony 
z załączonym spisem zawartości w segregatorze.

- Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

Dokumentacja powinna zostać dostarczona na płycie CD (skany).

    - Uwagi.

      - Roboty zostaną wykonane na podstawie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

      - Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej placu budowy i jego okolic oraz zebrać, na swój koszt i odpowiedzialność, własnym staraniem, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania oferty.

      - Przed wykonaniem robót należy przedłożyć Inwestorowi wykaz materiałów do wbudowania w zakresie opracowania celem akceptacji.

      - Przedmiar robót jest załączony jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. Dla zakresu rzeczowego robót określonych w Projekcie należy sporządzić w oparciu o własny przedmiar.

      - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu min 3 letniej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

      - Tytułem gwarancji należytego wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zabezpieczenie w wysokości 7% wartości oferty Wykonawcy w formie pieniężnej lub polisy ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej (treści zaakceptowanej przez Zamawiającego).