CZĘŚĆ III          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Przedmiotem zamówienia, podzielonym na 5 części, jest wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew w Parku im. Jedności Narodowej oraz założenie wiązań w koronach drzew na wybranych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, w tym :

Część 1 – wykonanie cięć koron drzew w sektorze II Parku im. Jedności Narodowej

Część 2 – wykonanie cięć koron drzew w sektorze II i III Parku im. Jedności Narodowej

Część 3 – założenie wiązań w koronach drzew w Parku im. Jedności Narodowej (sektor I)

Część 4 – założenie wiązań w koronach drzew w Parku im. Jedności Narodowej (sektor II i III), w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz w Parku 18 Marca

Część 5 – założenie wiązań w koronach drzew na wybranych terenach zieleni miasta Kołobrzeg

UWAGA:

Park im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu, w obrębie sektora I i II, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 927 decyzją KL.IV.-5340/18/76 z dnia 14 grudnia 1976r.

Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego wpisany jest do rejestru zabytków pod               nr A-1057 decyzją na 251/2012 z dnia 22 marca 2012r. znak DZ.5130.05.2012.AR.

Oba parki podlegają szczególnej ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2187z późn. zm.).

Gmina Miasto Kołobrzeg uzyskała decyzję nr 61.2017 Miejskiego Konserwatora Zabytków                 w Kołobrzegu z dnia 4 sierpnia 2017r. znak MKZ.4125.3.32.2017, zmienioną decyzją                        nr 96.2017 Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu z dnia 26 października 2017r.  pozwalającą na wykonanie prac pielęgnacyjno-formujących w koronach drzew, będących przedmiotem zamówienia, opisanym w części 1 i 2, a rosnących na terenie sektora II Parku           im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

Gmina Miasto Kołobrzeg uzyskała decyzję nr 46.2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków                 w Kołobrzegu z dnia 7 czerwca 2018r. znak MKZ.4125.3.28.2018, pozwalającą na redukcję wysokości korony lipy szerokolistnej o nr inw. 850 oraz na wykonanie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych i założenie wiązań elastycznych w koronach 49 egzemplarzy drzew, będących przedmiotem zamówienia, opisanym w części 3, a rosnących na terenie sektora I Parku                      im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

Gmina Miasto Kołobrzeg uzyskała decyzje nr 62.2017 i nr 63.2017 Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu z dnia 4 sierpnia 2017r. znak MKZ.4125.3.33.2017, MKZ.4125.3.34.2017, zmienione decyzjami nr 95.2017 i nr 94.2017 Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu z dnia 26 października 2017r., pozwalające na wykonanie prac pielęgnacyjno-urządzeniowych w koronach drzew, będących przedmiotem zamówienia, opisanym w części 4, a rosnących na terenie Parku im. Jedności Narodowej oraz Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kołobrzegu.

Gmina Miasto Kołobrzeg uzyskała decyzję nr 49.2018 Miejskiego Konserwatora Zabytków                 w Kołobrzegu z dnia 12 czerwca 2018r. znak MKZ.4125.3.29.2018, pozwalającą na wykonanie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych i założenie wiązań elastycznych w koronach 13 egzemplarzy drzew, będących przedmiotem zamówienia, opisanym w części 5, a rosnących na terenie zieleni przy ul. Wąskiej (działki nr 254/3, 253/31, 253/27 ob.12) oraz na terenie Skweru                 750-lecia w Kołobrzegu (działka nr 339 ob.12) w Kołobrzegu.

Część 1

wykonanie cięć koron drzew w sektorze II

Parku im. Jedności Narodowej

  - Gdzie będzie realizowana usługa

Usługa będzie realizowana na terenie Parku im. Jedności Narodowej (sektor II) w Kołobrzegu, przedstawionym w załączniku graficznym nr 1, w koronach 198 drzew oznaczonych numerami inwentaryzacyjnymi od 1 do 439, szczegółowo wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 1 oraz załączniku graficznym nr 1.

  - Termin realizacji usługi – w ciągu 7 dni od podpisania umowy do 15 października 2018r.

  - Usługa wykonania cięć koron drzew musi być zgodna z art. 87a. ust. 2 ustawy                      16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm.), w tym cięcia sanitarne, techniczne, korygujące, redukujące w celu usunięcia posuszu oraz przeprowadzenia koniecznych korekt koron drzew.

1.4. Usługa obejmuje czynności :

1)	 przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, bezwzględne, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac, zgodnie z zasadami bhp,

2)	 prace związane z wykonaniem cięć sanitarnych drzew tj. usunięcie posuszu, pędów porażonych chorobami, pędów krzyżujących się i ocierających, usunięcie ewentualnych odrostów korzeniowych i/lub

prace związane z wykonaniem cięć technicznych, korygujących, redukujących i

inny prac przy danym egzemplarzu drzewa

- wraz z ewentualną, konieczną pracą podnośnika, lub z użyciem techniki dostępu linowego (alpinistycznie); szczegółowy rodzaj i zakres cięć w koronie danego egzemplarza drzewa został wskazany w załączniku tabelarycznym nr 1,

3) W przypadku konieczności wykonania przy danym egzemplarzu drzew, specjalistycznego zabiegu w jego koronie, w celu przywróceniu statyki tego drzewa (art. 87a. ust. 2 pkt 3 ustawy  o ochronie przyrody), wykonanie dokumentacji fotograficznej danego drzewa, bezpośrednio przed wykonaniem cięć oraz bezpośrednio po ich zakończeniu przy danym egzemplarzu (wykonane fotografie muszą zawierać datę i czas sporządzenia zdjęć). Dokumentację fotograficzną należy przekazać Zamawiającemu wraz z pozostałą dokumentacją powykonawczą usługi, szczegółowo określoną w części II SIWZ – projekt umowy.

4) wywóz pozyskanego drewna - konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki (tel. służbowy 605 626 741) odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg; na terenie placu składowego odpowiednie ułożenie zwiezionego drewna  w celu jego skubikowania,

5)	 zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew), jednakże pędy porażone chorobami muszą bezwzględnie zostać przekazanie do unieszkodliwienia,

6)	 uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni gruntu).

UWAGA: W przypadku drzew rozwidlających się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo, za cięcia którego służyć będzie odrębne wynagrodzenie.

1.5. Usługa wykonania cięć koron drzew w sektorze II Parku im. Jedności Narodowej, realizowana będzie łącznie do 198 egzemplarzy drzew (również wielopniowe), w tym do 206  pni:

- o średnicy    do 10 cm  -   2 szt.

- o średnicy    11-15 cm  -   1 szt.

- o średnicy    16-20 cm  -   3 szt.

- o średnicy    21-30 cm  - 11 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 33 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 51 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 34 szt.

- o średnicy    61-70 cm  - 40 szt.

- o średnicy    71-80 cm  - 16 szt.

- o średnicy    81-90 cm  -   9 szt.

- o średnicy   91-100 cm -   3 szt.

- o średnicy 101-110 cm -   2 szt.

- o średnicy 121-130 cm -   1 szt.

1.6. Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty odrębnie dla części 1 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 1-13 - wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie cięć 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielopniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm,                         śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm, śr. 121-130 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 1-13  – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 1-13 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie cięć                 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielodniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 11-15 cm, śr. 16-20 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm,             śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm, śr. 121-130 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 1-13  – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie cięć drzew                            o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 14 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 1 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem wykonania cięć drzew         o określonej średnicy pni (suma wierszy 1-13 kol.7).

UWAGA Jako wartość jednostkową ryczałtową netto i brutto za wykonanie cięć w koronach drzew Wykonawca ustala jedną wartość dla drzewa o danej średnicy pnia bez względu czy              w koronie danego drzewa wykonywane będą cięcia sanitarne, techniczne i inne czynności, czy wyłącznie cięcia sanitarne.

Część 2

wykonanie cięć koron drzew w sektorze II i III

Parku im. Jedności Narodowej

  - Gdzie będzie realizowana usługa

Usługa będzie realizowana na terenie Parku im. Jedności Narodowej (sektor II i III)                           w Kołobrzegu, przedstawionym w załączniku graficznym nr 1, w koronach 142 drzew oznaczonych numerami inwentaryzacyjnymi od 441 do 753 na terenie sektora II, szczegółowo wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 2 oraz w koronach 29 drzew oznaczonych numerami inwentaryzacyjnymi od 2 do 124 na terenie sektora III, szczegółowo wskazanych                w załączniku tabelarycznym nr 3.

  - Termin realizacji usługi – w ciągu 7 dni od podpisania umowy do 15 października 2018r.

2.3. Usługa wykonania cięć koron drzew musi być zgodna z art. 87a. ust. 2 ustawy 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm.), w tym cięcia sanitarne, techniczne, korygujące, redukujące w celu usunięcia posuszu oraz przeprowadzenia koniecznych korekt koron drzew.

2.4. Usługa obejmuje czynności :

1)	 przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, bezwzględne, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac, zgodnie z zasadami bhp,

2)	 prace związane z wykonaniem cięć sanitarnych drzew tj. usunięcie posuszu, pędów porażonych chorobami, pędów krzyżujących się i ocierających, usunięcie ewentualnych odrostów korzeniowych i/lub

prace związane z wykonaniem cięć technicznych, korygujących, redukujących i

inny prac przy danym egzemplarzu drzewa

- wraz z ewentualną, konieczną pracą podnośnika, lub z użyciem techniki dostępu linowego (alpinistycznie); szczegółowy rodzaj i zakres cięć w koronie danego egzemplarza drzewa został wskazany w załączniku tabelarycznym nr 2 i nr 3,

3) W przypadku konieczności wykonania przy danym egzemplarzu drzew, specjalistycznego zabiegu w jego koronie, w celu przywróceniu statyki tego drzewa (art. 87a. ust. 2 pkt 3 ustawy  o ochronie przyrody), wykonanie dokumentacji fotograficznej danego drzewa, bezpośrednio przed wykonaniem cięć oraz bezpośrednio po ich zakończeniu przy danym egzemplarzu (wykonane fotografie muszą zawierać datę i czas sporządzenia zdjęć). Dokumentację fotograficzną należy przekazać Zamawiającemu wraz z pozostałą dokumentacją powykonawczą usługi, szczegółowo określoną w części II SIWZ – projekt umowy.

4) wywóz pozyskanego drewna - konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki (tel. służbowy 605 626 741) odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg; na terenie placu składowego odpowiednie ułożenie zwiezionego drewna   w celu jego skubikowania,

5)	 zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów (istnieje możliwość po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew), jednakże pędy porażone chorobami muszą bezwzględnie zostać przekazanie do unieszkodliwienia,

6)	 uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni gruntu).

UWAGA: W przypadku drzew rozwidlających się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo, za cięcia którego służyć będzie odrębne wynagrodzenie.

2.5. Usługa wykonania cięć koron drzew w sektorze II i III Parku im. Jedności Narodowej, realizowana będzie łącznie do 171 egzemplarzy drzew (również wielopniowe), w tym do 179 pni:

- o średnicy    do 10 cm  -   1 szt.

- o średnicy    21-30 cm  -   4 szt.

- o średnicy    31-40 cm  - 18 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 45 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 46 szt.

- o średnicy    61-70 cm  - 33 szt.

- o średnicy    71-80 cm  - 23 szt.

- o średnicy    81-90 cm  -   9 szt.

2.6. Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty odrębnie dla części 2 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 15-22 - wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie cięć 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielopniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 15-22  – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 15-22 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie cięć                 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielodniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 15-22 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie cięć drzew                        o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 23 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 2 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem wykonania cięć drzew         o określonej średnicy pni (suma wierszy 15-22 kol.7).

UWAGA Jako wartość jednostkową ryczałtową netto i brutto za wykonanie cięć w koronach drzew Wykonawca ustala jedną wartość dla drzewa o danej średnicy pnia bez względu czy              w koronie danego drzewa wykonywane będą cięcia sanitarne i techniczne i inne czynności, czy wyłącznie cięcia sanitarne.

Część 3

Założenie wiązań w koronach drzew w Parku im. Jedności Narodowej (sektor I)

3.1. Gdzie będzie realizowana usługa

Usługa będzie realizowana :

- na terenie Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu (działka nr 4/5 ob.2) w koronach 49 egzemplarzy drzew, szczegółowo wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 4 oraz załączniku graficznym nr 1,

  - Termin realizacji usługi – w ciągu 7 dni od podpisania umowy do 15 października 2018r.

3.3. Usługa obejmuje :

3.3.1. Element 1 - wykonanie cięć w koronach drzew :

Usługa wykonania cięć koron drzew musi być zgodna z art. 87a. ust. 2 ustawy 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm.), w tym cięcia sanitarne i redukujące koron drzew.

Usługa obejmuje czynności :

1)	 przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, bezwzględne, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac, zgodnie z zasadami bhp,

2)	 prace związane z wykonaniem cięć sanitarnych drzew tj. usunięcie posuszu, pędów porażonych chorobami, pędów krzyżujących się i ocierających, kikutów konarów i gałęzi po wyłamanych pędach, usunięcie ewentualnych odrostów korzeniowych i/lub

prace związane z wykonaniem cięć redukujących

- wraz z ewentualną, konieczną pracą podnośnika, lub z użyciem techniki dostępu linowego (alpinistycznie); szczegółowy rodzaj i zakres cięć w koronie danego egzemplarza drzewa został wskazany w załączniku tabelarycznym nr 4,

Prace w koronach będą polegały na przeprowadzeniu przy poszczególnych egzemplarzach drzew :

- cięć pielęgnacyjno- sanitarnych CPS,

- redukcji korony Rh.

3) wywóz pozyskanego drewna - konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki (tel. służbowy 605 626 741) odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg; na terenie placu składowego odpowiednie ułożenie zwiezionego drewna  w celu jego skubikowania. Pracownik MZZDiOŚ zobowiązany jest do wydania dokumentu potwierdzającego dostarczenie i przekazanie drewna – PZ.

4) zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów (istnieje możliwość, aby w Parku im. J. Narodowej, po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew), jednakże pędy porażone chorobami muszą bezwzględnie zostać przekazanie do unieszkodliwienia,

5)	 uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni gruntu), w miejscach realizacji prac.

UWAGA: W przypadku drzew rozwidlających się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo, za cięcia którego służyć będzie odrębne wynagrodzenie.

Usługa wykonania cięć realizowana będzie łącznie do 49 egzemplarzy drzew (również wielopniowe), w tym do 53 pni:

- o średnicy    31-40 cm  -   5 szt.

- o średnicy    41-50 cm  - 11 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 13 szt.

- o średnicy    61-70 cm  - 16 szt.

- o średnicy    71-80 cm  -   8 szt.

3.3.2. Element 2 – założenie wiązań elastycznych, nieinwazyjnych w koronach drzew :

Realizując usługę należy w koronach drzew założyć plecione wiązania linowe, wykonanie                 z włókien polipropylenu, stabilizujące konstrukcję korony drzewa, samoregulujące się wraz              z przyrostem pni na grubość. Każdy z elementów wiązania winien, w rekomendowanym okresie minimum 8 lat użytkowania mieć minimalną wytrzymałość (standard, 2, 2+, 4 ton) podaną przez producenta systemu. Użyty system powinien mieć możliwość instalowania jako wiązanie dynamiczne (ze zintegrowanym amortyzatorem) oraz być wykonany z trwałych włókien polipropylenu, tracących do 2% wytrzymałości rocznie. Kolor systemu winien być czarny lub inny nie kontrastujący z kolorem konarów. Jedynie na kolorowej, kontrastowej końcówce założonego wiązanie należy umieścić rok instalacji wiązania.

Wykonane wiązania elastyczne muszą sprawdzić się przy dużych obciążeniach absorbując silne wstrząsy i zapobiegając uszkodzeniom koron drzew, podczas wichur i huraganów nawiedzających Kołobrzeg.

Wszystkie elementy systemu za wyjątkiem amortyzatorów muszą być jednolicie wykonane                 z polipropylenu, aby w przyszłości po zakończeniu okresu użytkowania mogły być poddane recyklingowi.

Łącznie założonych zostanie do 201 szt. (w tym o minimalnym obciążeniu standardowe, 2t, 2+t i 4t) wiązań elastycznych w koronach 49 egzemplarzy drzew.

W załączniku tabelarycznym nr 4 wskazano ilość i rodzaj (min. obciążenie) wiązań, koniecznych do założenia w koronie danego drzewa, w tym łącznie 8 szt. (Wz stand.),155 szt. (2t), 12 szt. (2+t), 26 szt. (4t).

Usługa w zakresie założenia wiązań objęta będzie 8-letnim okresem gwarancyjnym. W tym okresie Wykonawca musi 4-krotnie kontrolować z ziemi wykonane wiązania. Przeglądy należy przeprowadzać w miesiącach sierpień – wrzesień odpowiednio:

1 kontrola - w roku 2020, 2 kontrola - w roku 2022, 3 kontrola - w roku 2024, 4 kontrola -                 w roku 2026. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o kontroli na piśmie na 7 dni przed planowanym terminem kontroli. Z dokonanych kontroli należy zdać sprawozdanie do Wydziału Komunalnego, do  2 miesięcy od przeprowadzenia kontroli.

Dodatkowe warunki gwarancji :

1) Gwarancja obowiązuje od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru usługi.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach, wadliwym wykonaniu prac oraz za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady.

- Wykonawca zobowiązuje się podjąć, na swój koszt, czynności zmierzające do usunięcia wszelkich ujawnionych wad w ramach gwarancji w ciągu 30 dni, licząc od chwili ich zgłoszenia, z wyjątkiem wad, których ze względów technologicznych lub atmosferycznych usunięcie nie jest możliwe w takim czasie. W takim przypadku, Zamawiający określi inny termin na usunięcie wad.

- Jeżeli Wykonawca (gwarant) wymienił wiązanie na nowe, termin gwarancji na wymienione wiązanie biegnie na nowo, od chwili jego wymiany.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych             z tym kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego pisemnie o każdym przypadku usunięcia wad.

3.3.3. wykonanie dokumentacji z realizacji usługi

Wykonawca usługi z wszystkich wykonanych czynności sporządzi dokumentację powykonawczą w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej (w pdf i wersji edytowalnej). Dokumentacja ta m. in. po 1 egzemplarzu zostaną przekazane do Rady Miasta Kołobrzeg oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać :

- wykaz drzew, przy których realizowano usługę,

- dokumentację fotograficzną poszczególnych egzemplarzy drzew, obrazującą aktualny wygląd i kształt koron, wykonaną bezpośrednio przed przystąpieniem do cięć, jak i też po ich zakończeniu; fotografie muszą zawierać datę i czas ich wykonania,

- dokumentację fotograficzną poszczególnych egzemplarzy drzew, po zakończeniu montażu wiazań,

- szkice (rzut boczny) przedstawiające sposób montażu wiązania w koronach poszczególnych drzew, w odniesieniu do pni i głównych konarów danego drzewa

- ewentualne zalecenia dotyczące konserwacji i użytkowania wiązań.

3.4. Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla części 3 przedmiotu zamówienia :

3.4.1. dla elementu 1 części 3 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 24-28 - wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie cięć                    1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielopniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 24-28  – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 24-28  - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie cięć                 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielodniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 24-28 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie cięć drzew                               o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 29 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 1 części 3 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem wykonania cięć drzew o określonej średnicy pni (suma wierszy 24-28 kol.7).

UWAGA Jako wartość jednostkową ryczałtową netto i brutto za wykonanie cięć w koronach drzew Wykonawca ustala jedną wartość dla drzewa o danej średnicy pnia bez względu czy              w koronie danego drzewa wykonywane będą cięcia sanitarne i redukujące, czy wyłącznie cięcia sanitarne.

3.4.2. dla elementu 2 części 3 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 30-32 - wartość jednostkową ryczałtową netto za założenie 1 wiązania elastycznego, w zależności od wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin,

- w kolumnie 4 wiersz 30-32  – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 30-32 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za założenie 1 wiązania elastycznego, w zależności od wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin,

- w kolumnie 7 wiersz 30-32 – cenę wynagrodzenia brutto za założenie wiązań o wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 33 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 2 części 3 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem założenia wszystkich 201 wiązań w koronach drzew (suma wierszy 30-32 kol.7).

3.4.3. Łącznie wartość części 3 przedmiotu zamówienia

- w kolumnie 7 wiersz 34 – łączną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 3 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto za wykonanie wszystkich 2 elementów (suma z pozycji: wiersz 29 kol. 7 i wiersz 33 kol. 7).

Część 4

Założenie wiązań w koronach drzew w Parku im. Jedności Narodowej (sektor II i III), w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz               w Parku 18 Marca

4.1. Gdzie będzie realizowana usługa

Usługa będzie realizowana :

1) na terenie sektora II i III, Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu (działka nr 4/5 ob.2) w koronach 20 egzemplarzy drzew, szczegółowo wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 5 oraz załączniku graficznym nr 1,

2) na terenie Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kołobrzegu (działka nr 207/26 ob.13) w koronach 14 egzemplarzy drzew, szczegółowo wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 5 oraz załączniku graficznym nr 2,

3) na terenie Parku 18 Marca w Kołobrzegu (działka nr 133 ob.12) w koronach 12 egzemplarzy drzew, szczegółowo wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 5 oraz załączniku graficznym nr 3

  - Termin realizacji usługi – w ciągu 7 dni od podpisania umowy do 15 października 2018r.

4.3. Usługa składająca się z 2 elementów obejmuje :

4.3.1. Element 1 - wykonanie cięć w koronach drzew :

Usługa wykonania cięć koron drzew musi być zgodna z art. 87a. ust. 2 ustawy 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm.), w tym cięcia sanitarne i korygujące koron drzew.

Usługa obejmuje czynności :

1)	 przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, bezwzględne, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac, zgodnie z zasadami bhp,

2)	 prace związane z wykonaniem cięć sanitarnych drzew tj. usunięcie posuszu, pędów porażonych chorobami, pędów krzyżujących się i ocierających, kikutów konarów i gałęzi po wyłamanych pędach, usunięcie ewentualnych odrostów korzeniowych i/lub

prace związane z wykonaniem cięć formujących, korygujących, redukujących

- wraz z ewentualną, konieczną pracą podnośnika, lub z użyciem techniki dostępu linowego (alpinistycznie); szczegółowy rodzaj i zakres cięć w koronie danego egzemplarza drzewa został wskazany w załączniku tabelarycznym nr 5,

Prace w koronach będą polegały na przeprowadzeniu przy poszczególnych egzemplarzach drzew :

- cięć pielęgnacyjno- sanitarnych CPS,

- korektach korony KK.

3) wywóz pozyskanego drewna - konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki (tel. służbowy 605 626 741) odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg; na terenie placu składowego odpowiednie ułożenie zwiezionego drewna  w celu jego skubikowania. Pracownik MZZDiOŚ zobowiązany jest do wydania dokumentu potwierdzającego dostarczenie i przekazanie drewna – PZ.

4) zebranie pozostałego urobku i jego wywóz do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadów (istnieje możliwość, aby w Parku im. J. Narodowej i Parku Dąbrowskiego, po rozdrobnieniu drobnych gałęzi, rozsypanie zrębków na ściółce wokół drzew), jednakże pędy porażone chorobami muszą bezwzględnie zostać przekazanie do unieszkodliwienia,

5)	 uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni gruntu), w miejscach realizacji prac.

UWAGA: W przypadku drzew rozwidlających się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo, za cięcia którego służyć będzie odrębne wynagrodzenie.

Usługa wykonania cięć realizowana będzie łącznie do 46 egzemplarzy drzew (również wielopniowe), w tym do 58 pni:

- o średnicy    21-30 cm  -   1 szt.

- o średnicy    31-40 cm  -   6 szt.

- o średnicy    41-50 cm  -   5 szt.

- o średnicy    51-60 cm  - 10 szt.

- o średnicy    61-70 cm  -   7 szt.

- o średnicy    71-80 cm  - 10 szt.

- o średnicy    81-90 cm  -   7 szt.

- o średnicy   91-100 cm -   6 szt.

- o średnicy 101-110 cm -   2 szt.

- o średnicy 111-120 cm -   2 szt.

- o średnicy 121-130 cm -   1 szt.

- o średnicy 131-140 cm -   1 szt.

4.3.2. Element 2 – założenie wiązań elastycznych, nieinwazyjnych w koronach drzew :

Realizując usługę należy w koronach drzew założyć plecione wiązania linowe, wykonanie                 z włókien polipropylenu, stabilizujące konstrukcję korony drzewa, samoregulujące się wraz              z przyrostem pni na grubość. Każdy z elementów wiązania winien, w rekomendowanym okresie minimum 8 lat użytkowania mieć minimalną wytrzymałość (2, 4, 8 ton) podaną przez producenta systemu. Użyty system powinien mieć możliwość instalowania jako wiązanie dynamiczne (ze zintegrowanym amortyzatorem) oraz być wykonany z trwałych włókien polipropylenu, tracących do 2% wytrzymałości rocznie. Kolor systemu winien być czarny lub inny nie kontrastujący                   z kolorem konarów. Jedynie na kolorowej, kontrastowej końcówce założonego wiązanie należy umieścić rok instalacji wiązania.

Wykonane wiązania elastyczne muszą sprawdzić się przy dużych obciążeniach absorbując silne wstrząsy i zapobiegając uszkodzeniom koron drzew, podczas wichur i huraganów nawiedzających Kołobrzeg.

Wszystkie elementy systemu za wyjątkiem amortyzatorów muszą być jednolicie wykonane                 z polipropylenu, aby w przyszłości po zakończeniu okresu użytkowania mogły być poddane recyklingowi.

Łącznie założonych zostanie do 86 szt. (w tym o minimalnym obciążeniu 2t, 4t, i 8t) wiązań elastycznych w koronach 46 egzemplarzy drzew.

W załączniku tabelarycznym nr 4 wskazano ilość i rodzaj (min. obciążenie) wiązań, koniecznych do założenia w koronie danego drzewa, w tym łącznie 51 szt. (2t), 29 szt. (4t) oraz 6 szt. (8t).

Usługa w zakresie założenia wiązań objęta będzie 8-letnim okresem gwarancyjnym. W tym okresie Wykonawca musi 4-krotnie kontrolować z ziemi wykonane wiązania. Przeglądy należy przeprowadzać w miesiącach sierpień – wrzesień odpowiednio:

1 kontrola - w roku 2020, 2 kontrola - w roku 2022, 3 kontrola - w roku 2024, 4 kontrola -                 w roku 2026. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o kontroli na piśmie na 7 dni przed planowanym terminem kontroli. Z dokonanych kontroli należy zdać sprawozdanie do Wydziału Komunalnego, do  2 miesięcy od przeprowadzenia kontroli.

Dodatkowe warunki gwarancji :

- Gwarancja obowiązuje od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru usługi.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach, wadliwym wykonaniu prac oraz za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady.

- Wykonawca zobowiązuje się podjąć, na swój koszt, czynności zmierzające do usunięcia wszelkich ujawnionych wad w ramach gwarancji w ciągu 30 dni, licząc od chwili ich zgłoszenia, z wyjątkiem wad, których ze względów technologicznych lub atmosferycznych usunięcie nie jest możliwe w takim czasie. W takim przypadku, Zamawiający określi inny termin na usunięcie wad.

- Jeżeli Wykonawca (gwarant) wymienił wiązanie na nowe, termin gwarancji na wymienione wiązanie biegnie na nowo, od chwili jego wymiany.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych             z tym kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego pisemnie o każdym przypadku usunięcia wad.

4.3.3. wykonanie dokumentacji z realizacji usługi

Wykonawca usługi z wszystkich wykonanych czynności sporządzi dokumentację powykonawczą w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej (w pdf i wersji edytowalnej). Dokumentacja ta m. in. po 1 egzemplarzu zostaną przekazane do Rady Miasta Kołobrzeg oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać :

- wykaz drzew, przy których realizowano usługę,

- dokumentację fotograficzną poszczególnych egzemplarzy drzew, obrazującą aktualny wygląd i kształt koron, wykonaną bezpośrednio przed przystąpieniem do cięć, jak i też po ich zakończeniu; fotografie muszą zawierać datę i czas ich wykonania,

- dokumentację fotograficzną poszczególnych egzemplarzy drzew, po zakończeniu montażu wiazań,

- szkice (rzut boczny) przedstawiające sposób montażu wiązania w koronach poszczególnych drzew, w odniesieniu do pni i głównych konarów danego drzewa oraz ewentualne zalecenia dotyczące konserwacji i użytkowania wiązań.

4.4. Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla części 4 przedmiotu zamówienia :

4.4.1. dla elementu 1 części 4 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 35 - 47 - wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie cięć                    1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielopniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm,              śr. 111-120 cm, śr. 121-130 cm, śr. 131-140 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 35 - 47 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 35 - 47 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie cięć                 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielodniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica 21-30 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm, śr. 101-110 cm,             śr. 111-120 cm, śr. 121-130 cm, śr. 131-140 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 35 - 47 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie cięć drzew                               o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 48 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 1 części 4 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem wykonania cięć drzew  o określonej średnicy pni (suma wierszy 35-47 kol.7).

UWAGA Jako wartość jednostkową ryczałtową netto i brutto za wykonanie cięć w koronach drzew Wykonawca ustala jedną wartość dla drzewa o danej średnicy pnia bez względu czy              w koronie danego drzewa wykonywane będą cięcia sanitarne i techniczne, czy wyłącznie cięcia sanitarne.

4.4.2. dla elementu 2 części 4 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 49-51 - wartość jednostkową ryczałtową netto za założenie 1 wiązania elastycznego, w zależności od wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin,

- w kolumnie 4 wiersz 49-51 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 49-51 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za założenie 1 wiązania elastycznego, w zależności od wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin,

- w kolumnie 7 wiersz 49-51 – cenę wynagrodzenia brutto za założenie wiązań o wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 52 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 2 części 4 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem założenia wszystkich 86 wiązań w koronach drzew (suma wierszy 49-51 kol.7).

4.4.3. Łącznie wartość części 4 przedmiotu zamówienia

- w kolumnie 7 wiersz 53 – łączną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 4 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto za wykonanie wszystkich 2 elementów (suma z pozycji: wiersz 48 kol. 7 i wiersz 52 kol. 7).

Część 5

założenie wiązań w koronach drzew na wybranych terenach zieleni miasta Kołobrzeg

5.1. Gdzie będzie realizowana usługa

Usługa będzie realizowana :

- na terenie Skweru Pionierów Kołobrzegu (działka nr 135/2 ob.12) w koronach 19 egzemplarzy drzew, szczegółowo wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 6 oraz załączniku graficznym nr 4,

- na terenie Skweru 750-lecia w Kołobrzegu (działka nr 339 ob.12) w koronie 1 egzemplarza drzewa, szczegółowo wskazanego w załączniku tabelarycznym nr 6 oraz załączniku graficznym nr 5,

- na terenie zieleni przy ul. Ostrobramskiej w Kołobrzegu (działka nr 4/376 ob.8) w koronach 5 egzemplarzy drzew, szczegółowo wskazanych w załączniku tabelarycznym nr 6 oraz załączniku graficznym nr 6,

- na terenie zieleni przy ul. Wąskiej w Kołobrzegu (działki nr 254/3, 253/31, 253/27 ob.12)                w koronach 12 egzemplarzy drzew, szczegółowo wskazanych w załączniku tabelarycznym     nr 6 oraz załączniku graficznym nr 7,

  - Termin realizacji usługi – w ciągu 7 dni od podpisania umowy do 15 października 2018r.

5.3. Usługa składająca się z 2 elementów obejmuje :

5.3.1. Element 1 - wykonanie cięć w koronach drzew :

Usługa wykonania cięć koron drzew musi być zgodna z art. 87a. ust. 2 ustawy 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm.), w tym cięcia sanitarne i redukujące koron drzew.

Usługa obejmuje czynności :

1)	 przygotowanie miejsca pracy – np. ewentualne wyłączenie prądu, bezwzględne, odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji prac, zgodnie z zasadami bhp,

2)	 prace związane z wykonaniem cięć sanitarnych drzew tj. usunięcie posuszu, pędów porażonych chorobami, pędów krzyżujących się i ocierających, kikutów konarów i gałęzi po wyłamanych pędach, usunięcie ewentualnych odrostów korzeniowych i/lub

prace związane z wykonaniem cięć formujących, korygujących, redukujących

- wraz z ewentualną, konieczną pracą podnośnika, lub z użyciem techniki dostępu linowego (alpinistycznie); szczegółowy rodzaj i zakres cięć w koronie danego egzemplarza drzewa został wskazany w załączniku tabelarycznym nr 5,

Prace w koronach będą polegały na przeprowadzeniu przy poszczególnych egzemplarzach drzew :

- cięć pielęgnacyjno-sanitarnych CPS,

- korektach korony KK,

3) wywóz pozyskanego drewna - konarów o Ø min. 5 cm na teren placu składowego w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki (tel. służbowy 605 626 741) odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg; na terenie placu składowego odpowiednie ułożenie zwiezionego drewna w celu jego skubikowania. Pracownik MZZDiOŚ zobowiązany jest do wydania dokumentu potwierdzającego dostarczenie i przekazanie drewna – PZ.

4)	 uprzątnięcie terenu (pozamiatanie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie/wyrównanie powierzchni gruntu), w miejscach realizacji prac.

UWAGA: W przypadku drzew rozwidlających się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo, za cięcia którego służyć będzie odrębne wynagrodzenie.

Usługa wykonania cięć realizowana będzie łącznie przy 37 egzemplarzach drzew (również wielopniowe), w tym do 50 pni:

- o średnicy    do 10 cm   - 1 szt.

- o średnicy    16-20 cm   - 2 szt.

- o średnicy    31-40 cm   - 9 szt.

- o średnicy    41-50 cm - 15 szt.

- o średnicy    51-60 cm   - 9 szt.

- o średnicy    61-70 cm   - 8 szt.

- o średnicy    71-80 cm   - 3 szt.

- o średnicy    81-90 cm   - 2 szt.

- o średnicy    91-100 cm - 1 szt.

5.3.2. Element 2 – założenie wiązań elastycznych, nieinwazyjnych w koronach drzew :

Realizując usługę należy w koronach drzew założyć plecione wiązania linowe, wykonanie                 z włókien polipropylenu, stabilizujące konstrukcję korony drzewa, samoregulujące się wraz              z przyrostem pni na grubość. Każdy z elementów wiązania winien, w rekomendowanym okresie minimum 8 lat użytkowania mieć minimalną wytrzymałość (0,6, 2, 4, 8 ton) podaną przez producenta systemu. Użyty system powinien mieć możliwość instalowania jako wiązanie dynamiczne (ze zintegrowanym amortyzatorem) oraz być wykonany z trwałych włókien polipropylenu, tracących do 2% wytrzymałości rocznie. Kolor systemu winien być czarny lub inny nie kontrastujący z kolorem konarów. Jedynie na kolorowej, kontrastowej końcówce założonego wiązanie należy umieścić rok instalacji wiązania.

Wykonane wiązania elastyczne muszą sprawdzić się przy dużych obciążeniach absorbując silne wstrząsy i zapobiegając uszkodzeniom koron drzew, podczas wichur i huraganów nawiedzających Kołobrzeg.

Wszystkie elementy systemu za wyjątkiem amortyzatorów muszą być jednolicie wykonane                 z polipropylenu, aby w przyszłości po zakończeniu okresu użytkowania mogły być poddane recyklingowi.

Łącznie założonych zostanie 100 szt. (w tym o minimalnym obciążeniu 0,6t, 2t, 4t, i 8t) wiązań elastycznych w koronach 37 egzemplarzy drzew.

W załączniku tabelarycznym nr 5 wskazano ilość i rodzaj (min. obciążenie) wiązań, koniecznych do założenia w koronie danego egzemplarza drzewa, w tym łącznie 10 szt.(0,6t), 88 szt.(2t),             1 szt.(4t) oraz 1 szt.(8t).

Usługa w zakresie założenia wiązań objęta będzie 8-letnim okresem gwarancyjnym. W tym okresie Wykonawca musi 4-krotnie kontrolować z ziemi wykonane wiązania. Przeglądy należy przeprowadzać w miesiącach sierpień – wrzesień odpowiednio:

1 kontrola - w roku 2020, 2 kontrola - w roku 2022, 3 kontrola - w roku 2024, 4 kontrola -                 w roku 2026. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o kontroli na piśmie na 7 dni przed planowanym terminem kontroli. Z dokonanych kontroli należy zdać sprawozdanie do Wydziału Komunalnego, do  2 miesięcy od przeprowadzenia kontroli.

Dodatkowe warunki gwarancji :

- Gwarancja obowiązuje od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru usługi.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach, wadliwym wykonaniu prac oraz za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady.

- Wykonawca zobowiązuje się podjąć, na swój koszt, czynności zmierzające do usunięcia wszelkich ujawnionych wad w ramach gwarancji w ciągu 30 dni, licząc od chwili ich zgłoszenia, z wyjątkiem wad, których ze względów technologicznych lub atmosferycznych usunięcie nie jest możliwe w takim czasie. W takim przypadku, Zamawiający określi inny termin na usunięcie wad.

- Jeżeli Wykonawca (gwarant) wymienił wiązanie na nowe, termin gwarancji na wymienione wiązanie biegnie na nowo, od chwili jego wymiany.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego pisemnie o każdym przypadku usunięcia wad.

5.3.3. wykonanie dokumentacji z realizacji usługi

Wykonawca usługi z wszystkich wykonanych czynności sporządzi dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch w wersji elektronicznej (w pdf i wersji edytowalnej).

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać :

- wykaz drzew, przy których realizowano usługę,

- dokumentację fotograficzną poszczególnych egzemplarzy drzew, obrazującą aktualny wygląd i kształt koron, wykonaną bezpośrednio przed przystąpieniem do cięć, jak i też po ich zakończeniu; fotografie muszą zawierać datę i czas ich wykonania,

- dokumentację fotograficzną poszczególnych egzemplarzy drzew, po zakończeniu montażu wiązań,

- szkice (rzut boczny) przedstawiające sposób montażu wiązania w koronach poszczególnych drzew, w odniesieniu do pni i głównych konarów danego drzewa oraz ewentualne zalecenia dotyczące konserwacji i użytkowania wiązań.

5.4. Wykonawca określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla części 5 przedmiotu zamówienia :

5.4.1. dla elementu 1 części 5 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 54-62 - wartość jednostkową ryczałtową netto za wykonanie cięć                      1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielopniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 16-20 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm,

- w kolumnie 4 wiersz 54-62  – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 54-62 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za wykonanie cięć                 1 drzewa (1 pnia w przypadku drzew wielopniowych), w zależności od wskazanych średnic pnia (mierzonych w pierśnicy), określonych w kol. 2, tj. średnica do 10 cm, śr. 16-20 cm, śr. 31-40 cm, śr. 41-50 cm,  śr. 51-60 cm,  śr. 61-70 cm, śr. 71-80 cm, śr. 81-90 cm, śr. 91-100 cm,

- w kolumnie 7 wiersz 54-62 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie cięć drzew                           o określonej średnicy pni, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 63 – ogólną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 1 części 5 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem wykonania cięć drzew  o określonej średnicy pni (suma wierszy 54-62 kol.7).

UWAGA Jako wartość jednostkową ryczałtową netto i brutto za wykonanie cięć w koronach drzew Wykonawca ustala jedną wartość dla drzewa o danej średnicy pnia bez względu czy              w koronie danego drzewa wykonywane będą cięcia sanitarne i techniczne, czy wyłącznie cięcia sanitarne.

5.4.2. dla elementu 2 części 5 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 64-67 - wartość jednostkową ryczałtową netto za założenie 1 wiązania elastycznego, w zależności od wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin,

- w kolumnie 4 wiersz 64-67 – odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 64-67 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za założenie 1 wiązania elastycznego, w zależności od wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin,

- w kolumnie 7 wiersz 64-67 – cenę wynagrodzenia brutto za założenie wiązań o wskazanych, wymaganych minimalnych obciążeniach lin, stanowiącą iloczyn wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5) i zakresu ilościowego (określonego w kol. 6),

- w kolumnie 7 wiersz 68 – cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie elementu 2 części 5 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto będącą kosztem założenia wszystkich 100 wiązań w koronach drzew (suma wierszy 64-67  kol.7).

5.4.3. Łącznie wartość części 5 przedmiotu zamówienia

- w kolumnie 7 wiersz 69 – łączną cenę wynagrodzenia brutto za wykonanie części 5 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen brutto za wykonanie wszystkich 2 elementów (suma z pozycji: wiersz 63 kol. 7 i wiersz 68 kol. 7).

UWAGI do wszystkich 5-ciu części przedmiotu zamówienia:

1. Kosztorysując ceny za poszczególne prace Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z ich realizacją, w tym:

- pracy ludzi i sprzętu,

- zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonywania usług,

- transportu osób uczestniczących w poszczególnych odbiorach oraz cotygodniowym objeździe miasta zw. z realizowaną usługą,

- obsługę administracyjną i logistyczną,

- podatki i opłaty urzędowe,

- inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonanie prac.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w koronach drzew, w zakresie realizacji danej części przedmiotu zamówienia, szczegółowo wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ).

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawiać je Zamawiającemu.  W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od podpisania umowy, przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3.