OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Zakres rzeczowy zamówienia

# Przedmiot   zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest  „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap I”.

Etap I jest jedną z trzech części przedsięwzięcia mającego poprawić dostępność do portu od strony lądu. Obejmuje on budowę nowego układu drogowego ulic wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

W ramach inwestycji konieczne jest wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych:

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia ulicy

- wycinkę istniejącego drzewostanu, kolidującego z planowaną inwestycją

- wykonanie robót ziemnych – zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów, budowę nasypów

- wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących nawierzchni drogowych

- budowę murów oporowych

- budowę mostu oraz estakady nad rzeką Parsętą

- budowę nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- budowę oświetlenia ulicznego

- wykonanie zieleni izolacyjnej

- budowę kanalizacji deszczowej

- budowę sygnalizacji świetlnej

- budowa przejazdu kolejowego z rogatkami

- przebudowa sterowania SRK przejazdem kolejowym

- przebudowę sieci infrastruktury technicznej, kolidującej z nową drogą (sieci wodociągowe,

- gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne)

- wykonanie promocji Projektu poprzez wykonanie tablic informacyjnych (2 szt o wymiarach min. 2,,00 m x 2,50 m) i pamiątkowych (2 szt o wymiarach min. 0,70 m x 0,90 m) o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską; Szczegółowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w Wydziale Rozwoju Miasta.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów

- Zakres zamówienia

  - budowa nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej

Długość nowej trasy od ul. Portowej go ul. Solnej 571,33m, długość przebudowywanego odcinka ul. Solnej 215,1m

- odcinek od skrzyżowania z ulicą Portową do nowoprojektowanego mostu na Parsęcie.

- Klasa drogi						- ulica zbiorcza Z1/2

- Prędkość projektowana 					- Vp = 40km/h

- Prędkość miarodajna (dla klasy Z)			- Vm = 40km/h

- Szerokość jezdni 						- 7,0m

- Szerokość obustronnych chodników 			- 2,0m

- Szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej		-2,5m

- Kategoria ruchu						-KR 5

- odcinek od nowoprojektowanego mostu na Parsęcie do skrzyżowania ulic Solna, Zygmuntowska, Warzelnicza oraz ul. Solna

- Klasa drogi						- ulica główna G 1/2

- Prędkość projektowana 					- Vp = 50km/h

- Prędkość miarodajna (dla klasy Z)			- Vm = 70km/h

- Szerokość jezdni 						- 7,0m

- Kategoria ruchu 						- KR 5

  - budowę mostu drogowego nad rzeka Parsętą o długości 104,5m

- długość całkowita w osiach podparcia – 104,5m

- szerokość całkowita płyty obiektu - 16,5m

- szerokość jezdni na obiekcie 7m

- spadek poprzeczny 2%

- chodnik ze spadkiem w stronę jezdni 3% - 6,5m

  - budowę dwóch estakad o łącznej długości 203m

- estakada E1

- rozpiętość w osiach podpór – 70,0m

- długość całego ustroju nośnego – 70,90m

- estakada E2

- rozpiętość w osiach podpór – 132,5m

- długość całego ustroju nośnego – 133,4m

  - przebudowę przejazdu kolejowego jednotorowego z zmianą jego kategorii

  - przebudowę skrzyżowania ulic Warzelniczej solnej Zygmuntowskiej

  - przebudowa ul. Solnej na odcinku od mostu na Kanale drzewnym do mostu istniejącego na rzece Parsęcie

  - budowa ekranu akustycznego

  - budowa murów oporowych

  - zagospodarowanie terenu w postaci zieleni

  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu

  - wykonanie iluminacji mostu wraz z estakadą

- Obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej, poprzez wykonanie przez uprawnionego geodetę pomiarów wszystkich prac związanych z realizacją Projektu.

Obsługa geotechniczna obejmuje bieżące badania geotechniczne wykonywanych zagęszczeń gruntu i warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię itp.

Dokumentacja powykonawcza ma być wykonana w trzech egzemplarzach i obejmować: mapy sytuacyjne powykonawcze, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty na materiały, karty przekazania odpadów oraz dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji odpadów związanych z zadaniem, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

- W przypadku dokonania odkrycia archeologicznego i przerwania robót na pewnym zakresie - Wykonawca ma obowiązek zapewnić front robót w innym zakresie tak, aby przerwa spowodowana pracą archeologów nie wpłynęła na końcowy termin zakończenia robót. Finansowanie prac archeologicznych – po stronie Wykonawcy.

# Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

Uwaga:

Szczegółowe określenie zakresu robót będzie zawierała SIWZ, która zostanie dostarczona wraz z zaproszeniem do składania ofert wybranym Wykonawcom.