Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota polegająca na konserwacji i utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego na ulicach gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, w tym:

1/ wymiana tablic znaków drogowych lub tabliczek uzupełniających na nowe, tablic z nazwami ulic i informacyjnych,									- 148 szt.

2/ wymiana słupków o długości 3,50 m lub 4,50 m i średnicy 60 mm do znaków drogowych na nowe oraz słupa ozdobnego l=5 m ( wzór w załączeniu),				- 76 szt.

3/ montaż barier łańcuchowych pojedynczych i podwójnych,				- 140 mb

4/ montaż ograniczników skrajni z elementami odblaskowymi,				- 20 szt.

5/  ustawienie bariery rurowej,								- 45 szt.

6/ ustawienie słupka blokującego żeliwnego lub betonowego o fakturze z kamienia płukanego,											   	- 30 szt.

7/ ustawienie bariery parkingowej ruchomej zamykanej na klucz,			    - 5 szt.

8/ ustawienie słupka przeszkodowego U-5b i blokującego U-12c oraz słupek składany- 40 szt.

9/ uzupełnienie łańcucha przy barierach łańcuchowych,				 - 100 mb

10/ oznakowanie awaryjne, w-g potrzeb całodobowo,					   - 3 kpl.

11/ montaż azylu dla pieszych wraz z oznakowaniem,					   - 4 kpl.

12/ montaż progów zwalniających wyspowych i listwowych U-16d wraz z oznakowaniem,

- 3 kpl.

13/ montaż lustra drogowego 								- 5 szt.

14/ naprawy (prostowanie, spawanie, uzupełnienie malowania),

-/ słupków do znaków drogowych							- 50 szt.

-/ barier rurowych									- 20 szt.

-/ słupków retro i betonowych							- 20 szt.

-/ tablic znaków drogowych								- 100 szt.

-/ mycie tablic znaków drogowych							- 400 szt.

15/  malowanie elementów oznakowania pionowego,

-/ słupki do znaków drogowych  							- 100 szt.

-/ bariery rurowe stałe i ruchome							- 50 szt.

-/ słupki żeliwne									- 50 szt.

-/ bariery łańcuchowe pojedyncze					                        - 100 mb

16/ przegląd oznakowania pionowego w ciągu 1 miesiąca,				- 12 m-cy

17/ odnowienie oznakowania poziomego,

a/ oznakowanie cienkowarstwowe

– linie segregacyjne i   krawędziowe ciągłe i przerywane, 		         -   1000 m2

– linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, kolor biały i czerwony		        										       -  8.500 m2

– strzałki i inne symbole na jezdni, 					          -    200 m2

- oznakowanie ścieżek rowerowych i śluz rowerowych na ulicach, kolor czerwony 											       – 1.000 m2

-  oznakowanie miejsc parkingowych na pojazdy osób niepełnosprawnych, kolor   niebieski z symbolem T-29 (powierzchnia (3,60 x 5,00 =3,00= 18,00 m2) - 150 szt.

- usuwanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – frezowanie	- 100 m2

b/ oznakowanie grubowarstwowe.

– linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane,			- 200 m2

– linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,			- 150 m2

– strzałki i inne symbole na jezdni, 						- 20 m2

- znaki poziome ostrzegawcze kolorowe grubowarstwowe o wymiarach 1,00 x 1,00 x 1,00 metr z montażem							- 20 szt.

- usuwanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – frezowanie	- 30 m2

18. Montaż znaków aktywnych D-6, na przejściach dla pieszych			- 2 kpl.

19. Wymiana akumulatora znaku drogowego wraz ze sterownikami			- 4,- szt.

2.Całość robót należy wykonać zgodnie z w/w opisem, zakresem robót, ogólnymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

3. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu oraz zebrał na swój koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty

Zakres robót do

„Konserwacji i utrzymania oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”

1/ Wymiana tablic znaków drogowych, tabliczek uzupełniających, z nazwami ulic i informacyjnych na nowe, w kalkulacji należy ująć:

a/ zdjęcie tablic znaków drogowych, tabliczek uzupełniających, z nazwami ulic i informacyjnych

b/ przymocowanie tablic znaków drogowych, tabliczek uzupełniających, z nazwami ulic i informacyjnych

-/tablice z nazwami ulic i logiem, dwustronne, z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm i wymiarach 220 mm x 900 mm, oznaczenia z folii samoprzylepnej (rysunek nr 1),

-/tablice informacyjne, dwustronne, z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm i wymiarach 200mm x 850mm, oznaczenia z folii samoprzylepnej (rysunek nr 2),

2/ Wymiana słupków o długości 3,50 m lub 4,50 m i średnicy 60 mm do znaków drogowych na nowe, w kalkulacji należy ująć:

a/ demontaż słupka do znaku drogowego,

b/ wykopanie dołu,

c/ ustawienie słupka do pionu,

d/ zabetonowanie słupka w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią.

3/ Słup ozdobny, rysunek nr 3, wraz z systemem nośnym dla tabliczek z nazwami ulic oraz informacyjnych, możliwy montaż 4-ch tablic w każdym z 4-ch kierunków, długość całkowita słupa 5,00 m nad terenem, w kalkulacji należy ująć:

a/ demontaż słupka do znaku drogowego,

b/ wykopanie dołu,

c/ ustawienie słupka do pionu,

d/ zabetonowanie słupka w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią.

4/ Montaż barier łańcuchowych pojedynczych i podwójnych, w kalkulacji należy ująć:

a/ wykopanie dołów dla słupków z rozebraniem nawierzchni,

b/ ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm,

c/ zabetonowanie słupka w dole betonem B-15,

d/ ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

e/ zamontowanie elementów poręczy, łańcuch pojedynczy lub podwójny,

f/ pomalowanie słupków i poręczy farbą (zaleca pomalowanie elementów przed montażem, warsztatowo).

5/ Montaż ograniczników skrajni z elementami odblaskowymi,  rysunek nr 6,

w kalkulacji wykonania należy ująć:

- wytrasowanie miejsc otworów na kołki rozporowe ,

- wywiercenie otworów i umieszczenie w nich kołków rozporowych,

- przykręcenie elementów skrajni śrubami,

Charakterystyka elementu skrajni:

a) wysokość			- 45-55 mm,

b) szerokość			- 120-150 mm,

c) długość			- 1000-1200 mm,

d) kolor			- żółty lub czerwony,

e) elementy odblaskowe	- minimum 2 szt. na każdej ze stron.

6/ Ustawienie bariery rurowej, w kalkulacji należy ująć:

a/ wykopanie dołów dla bariery z rozebraniem nawierzchni,

b/ ustawienie bariery z rury stalowych o średnicy 50 mm,

c/ zabetonowanie bariery w dole betonem B-15,

d/ ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

7/ Ustawienie słupka blokującego żeliwnego „Retro” rysunek nr 7 lub słupka blokującego składanego rysunek nr 12,  w kalkulacji należy ująć:

a/ wykopanie dołów dla uchwytów kotwiących słupków blokujących z rozebraniem nawierzchni lub wytrasowanie miejsc otworów na kołki rozporowe ( oraz wywiercenie otworów i umieszczenie w nich kołków rozporowych),

b/ ustawienie słupków blokujących,

c/ zabetonowanie uchwytów kotwiących słupka w dole betonem B-15 lub przykręcenie elementów,

d/ ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

8/ Ustawienie słupka blokującego betonowego o fakturze z kamienia płukanego, - rysunek nr 8 i 9, w kalkulacji wykonania należy ująć:

a/ wykopanie dołów na słupki z ewentualnym rozebraniem nawierzchni,

b/ ustawienie kotew słupków blokujących w wykopie i zabetonowanie dołów betonem B-15,

c/ ewentualne odtworzenie rozebranej nawierzchni,

9/ Ustawienie bariery parkingowej ruchomej zamykanej na klucz, w kalkulacji należy ująć:

a/ wykopanie dołów dla bariery z rozebraniem nawierzchni,

b/ ustawienie bariery,

c/ zabetonowanie uchwytów kotwiących w dole betonem B-15 bariery,

d/ ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

10/ Ustawienie słupka blokującego U-12c (pasy biało czerwone), w kalkulacji należy ująć:

a/ wykopanie dołu dla słupka blokującego U-12c z rozebraniem nawierzchni,

b/ ustawienie słupka blokującego U-12c,

c/ zabetonowanie uchwytów kotwiących słupka blokującego w dole betonem B-15,

d/ ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

11/ Uzupełnienie łańcucha przy barierach łańcuchowych, w kalkulacji należy ująć:

a/ zdjęcie pozostałości zerwanego łańcucha,

b/ założenie nowego przęsła pomalowanego łańcucha, średnia długość łańcucha 2,83 mb

12/ Oznakowanie awaryjne. Ustawienie – oznakowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w przypadku wystąpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi. W kalkulacji należy ująć:

-/ montaż 2-ch słupków do znaków drogowych,

-/ montaż  4-ch znaków drogowych

-/ ustawienie tablicy U-3b 2 szt. oraz U-51 2 szt.

13/ Montaż azylu dla pieszych wraz z oznakowaniem, w kalkulacji należy ująć:

-/ montaż słupka przeszkodowego U-5b zespolonego ze znakiem C-9

-/ montaż segmentów  azylu do nawierzchni (za pomocą kołków rozporowych) w tym:

element narożny	2 szt.

element skrajny	3 szt.

element wewnętrzny	1 szt.

14/ Montaż znaków aktywnych D-6, na przejściach dla pieszych:

- montaż słupów szt. 2 z podświetlanymi znakami drogowymi D-6 o wymiarach 600 x 600 mm

- montaż 2 szt. czujników ruchu i sterownikami,

- montaż baterii słonecznych /solar / ze stelażem oraz akumulatorem ze sterownikami ładowania, szt. 2.

15/  Montaż progów zwalniających listwowych U-16d oraz wyspowych, rysunek nr 11, wraz z oznakowaniem, średnia długość progu 6,00  mb, w kalkulacji należy ująć:

-/ montaż 2-ch słupków do znaków drogowych,

-/ montaż  4-ch znaków drogowych ( 2 szt. A-11a, 2 szt. B30[20]),

-/ montaż  2 szt. T-1 (20 m).

-/ montaż segmentów  progu zwalniającego listwowego do nawierzchni (za pomocą kołków rozporowych) w tym 2 elementy skrajne.

16/ Naprawy (prostowanie, spawanie, uzupełnienie malowania), w kalkulacji należy ująć:

a/ wyprostowanie do pionu skrzywionego elementu oznakowania,

b/ ewentualne zespawanie pękniętego lub zerwanego elementu oznakowania pionowego,

c/ pomalowanie elementów w miejscach spawanych i zgiętych.

-/ słupków do znaków drogowych

-/ barier rurowych

-/ słupków retro i betonowych

-/słupków blokujących

17/  Malowanie elementów oznakowania pionowego, w kalkulacji należy ująć:

a/ elementu przeznaczonego do pomalowania z kurzu i zanieczyszczeń,

b/ zeskrobanie starej łuszczącej się farby,

c/ pomalowanie elementu farbą do gruntowania,

d/ pomalowanie elementu farbą nawierzchniową.

Rodzaj elementów przeznaczonych do odnowienia:

-/ słupki do znaków drogowych

-/ bariery rurowe stałe i ruchome

-/ słupki żeliwne

-/ bariery łańcuchowe pojedynczych

Uwaga: elementy odnowione muszą spełniać wymagania stawiane przez  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach a materiały użyte do odnowienia elementów oznakowania muszą posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

18/ Bieżący przegląd oznakowania pionowego w ciągu 1 miesiąca, długość dróg gminnych 86 km, w kalkulacji 1 miesiąca należy ująć:

a/ przegląd stanu technicznego oznakowania pionowego,

b/ drobne naprawy wykonywane w trakcie przeglądu, polegające na:

-/ prostowanie odchylonych od płaszczyzny prostopadłej do osi jezdni tablic znaków drogowych,

-/ prostowanie odchylonych od pionu słupków znaków do znaków drogowych

( odchylenie od pionu do 30 º)

-/ zgłaszanie niezbędnych prac do wykonania w zakresie umowy a nie będących z zakresie przeglądu.

Uwaga!!!

Z bieżących przeglądów oznakowania należy sporządzić comiesięczny raport stanu kontrolowanego oznakowania ze szczególnym uwzględnieniem znaków, których stan techniczny wymaga ich wymiany oraz oznakowania poziomego wymagającego odnowienia.

19/ Oznakowanie cienkowarstwowe.

a/ Oznakowanie poziome jezdni farbami do nawierzchni drogowych – linie segregacyjne i   krawędziowe ciągłe i przerywane, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie farby do nawierzchni drogowych,

-/pomalowanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo pomalowanych miejsc przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

b/ Oznakowanie poziome jezdni farbami do nawierzchni drogowych – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie farby do nawierzchni drogowych,

-/pomalowanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo pomalowanych miejsc przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

c/ Oznakowanie poziome jezdni farbami do nawierzchni drogowych – strzałki i inne symbole na jezdni, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie farby do nawierzchni drogowych,

-/pomalowanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo pomalowanych miejsc przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

20/ Oznakowanie grubowarstwowe.

a/ Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi do nawierzchni drogowych – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie mas chemoutwardzalnych do nawierzchni drogowych,

-/wykonanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo wykonanych elementów oznakowania przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

b/ Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi do nawierzchni drogowych – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie mas chemoutwardzalnych do nawierzchni drogowych,

-/ wykonanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo wykonanych elementów oznakowania przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

c/ Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi do nawierzchni drogowych – strzałki i inne symbole na jezdni, kalkulacja powinna uwzględniać:

-/oczyszczenie jezdni w miejscu przewidzianym do malowania,

-/wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

-/przygotowanie mas chemoutwardzalnych do nawierzchni drogowych,

-/ wykonanie elementów oznakowania,

-/ochronę świeżo wykonanych elementów oznakowania przed uszkodzeniem,

-/przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

21 ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: do zatrudniania na podstawie umowy o pracęosób wykonujących następująceczynności:

-/ wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego,

-/ montaż oznakowania pionowego,

-/ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku  do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

Uwaga: Prace prowadzone w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (M. P. Załącznik do nr-u 24, poz. 184 z dnia 18 czerwca 1990 r.)