Część III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont nawierzchni placu boiska do palanta wraz z dojściami i dojazdami w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu przy ul. Kupieckiej 1,  dz. nr 33 obr. 13 
w Kołobrzegu.

- ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

1) Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (chodnikowych) – 1817,0 m2

2) Rozebranie nawierzchni betonowej (trylinka) – 156,0 m2

3) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – 1983,2 m2

4) Kanalizacja deszczowa dn200 – 62,0 mb

5) Odwodnienie liniowe – 26,0 mb

6) Wpusty deszczowe – 3 szt.

7) Studnia rewizyjna dn600 – szt.2

Teren będący przedmiotem opracowania przyległy do obszaru sportowo-rekreacyjnego (boiska, bieżnie) na całej powierzchni ma nawierzchnię z płyt betonowych chodnikowych o wymiarach 50 x 50 x 7cm. Dziedziniec wewnętrzny ma nawierzchnię z brukowej kostki betonowej.

Plac szkoły od strony północnej ma nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych o grubości 15 cm oraz pasy chodników z płyt betonowych 50x50x7cm przy wejściach gospodarczych i naświetlach do pomieszczeń piwnicznych.

Opis  projektu

Dziedziniec wewnętrzny pozostaje bez zmian w stanie obecnym.

Boisko do palanta z dojściami praktycznie pozostaje w dotychczasowym zarysie, z korektami od strony ul. Unii Lubelskiej, gdzie poza wjazdem i dojściem pieszym wprowadza się pas zieleni

dł. 5,0 m po stronie lewej wjazdu i szerokości 2,50 m po stronie prawej. Na zieleń (trawnik) przeznacza się także  pas wzdłuż budynku do występu części sali sportowej. Korekta granicy nawierzchni także w części przyległej bezpośrednio do bieżni (pas ławek wypoczynkowych).

Cały obszar placyku gospodarczego (łącznie z dotychczasową częścią trawiastą ) przeznacza się na nawierzchnię pieszo-jezdną z wyłączeniem pasów obsadzeń (krzewy liściaste i iglaste) wzdłuż ogrodzeń działki oraz dwóch drzew liściastych przy bramie wjazdowej

Szczegóły na rysunkach sytuacyjnych.

Niwelacja.

Dla zapewnienia należytego spływu wód opadowych zastosowano na boisku do palanta z dojściami rozwiązania „kopertowe” spadków podłużnych i poprzecznych. Obszar podzielono na dwie części o powierzchni po około 760m2, odwodnienie wpustami deszczowymi.

Spadki poprzeczne 0,40 ÷ 1,65 %, spadki podłużne 0,5 ÷ 1,66%.

Spadki poprzeczne na obszarze placu gospodarczego 0,7 ÷1,4%.

Spadek poprzeczny dziedzińca wewnętrznego wynoszący 0,92% - pozostaje bez zmian.

Konstrukcja

Istniejące podłoże gruntowe (piaszczyste) kwalifikuje się jako podłoże o module sprężystości G1.

Poziom wody gruntowej ok. 1,20 m poniżej poziomu terenu.

Przyjęto konstrukcję nawierzchni jak dla dróg klasy D w strefie zamieszkania:

warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej prostokątnej grubości 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1÷4, grubości 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm grubości 12cm.

Obramowanie nawierzchni : obrzeżą betonowe 8x30cm ułożone na ławie z bet. C12/15 z oporem 0,055m3/m.

Opaska przy ścianie budynku szer. 0,50m (przy pasie zieleni) z kostki betonowej 20x10x8cm szarej, na podsypce cementowo -piaskowej 5 cm. Obramowanie – obrzeża betonowe 6x20cm , wtopione , na podsypce piaskowej.

Odwodnienie nawierzchni.

Odwodnienie dziedzińca wewnętrznego – liniowe długości 25,50m, zlicowane ze ścianami zewnętrznymi budynku.

Odwodnienie dziedzińca zewnętrznego oraz placu gospodarczo – trzema wpustami deszczowymi.

Projekt odwodnienia stanowi integralną część projektu remontu nawierzchni boiska do palanta z dojściami i dojazdami.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego w całości przedsięwzięcia (wg elementów wymienionych przedmiarze robót) i złożenia go po podpisaniu umowy. Harmonogram powinien określać czas wykonania robót.

II.

1. Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

1) roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i kostki betonowej,

2) budowa nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
 i podbudowie betonowej,

3) ustawienie krawężników drogowych oraz obrzeży na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

2. Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby  wymienione       
 w Załączniku  do  Umowy  pn.  „Wykaz  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umowy   
o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy  
 o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w  sposób   zapewniający   ochronę   danych   osobowych   pracowników,   zgodnie   z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj.       W szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest w dniu przekazania placu budowy przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1.

5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4 w terminie

14 dni od upływu terminu określonego w ust. 4, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt 1 lit. i.

6. W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust.4 i 5 Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt 1  lit. h.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, 
a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji technicznej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i inspektora nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.