CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Przedmiotem zamówienia, podzielonym na 4 części, jest wykonanie nasadzeń drzew, krzewów pnączy, bylin i traw ozdobnych na wybranych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, w tym :

Część 1 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych na terenie Placu Trzech Pokoleń oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu,

Część 2 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie podwórza osiedlowego przy                      ul. Jagiellońskiej 17-21 i ul. Unii Lubelskiej 2-10 w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu,

Część 3 – wykonanie nasadzeń drzew na terenie osiedla Podczele oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu,

Część 4 – wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym

Część 1

wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych na terenie Placu Trzech Pokoleń oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu

  - Usługa wykonania nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych zostanie przeprowadzona na terenie Placu Trzech Pokoleń w Kołobrzegu, położonej pomiędzy ul. Lazurową, ul. Błękitną             i ul. Perłową – działka  nr 815/33 ob.9, według załacznika graficznego nr 1.

  - Usługa wykonania nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych na terenie Placu Trzech Pokoleń w Kołobrzegu,  składa się z 2 etapów:

- Etap 1 – wykonanie wymiany podłoża na terenie Placu 3 Pokoleń do 20 listopada 2018r.,

- Etap 2 – wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Placu 3 Pokoleń do 30 listopada 2018r.,

- Etap 3 – wykonanie nasadzeń róż, lawendy i traw ozdobnych na terenie Placu 3 Pokoleń,                    w okresie 15 kwietnia – 31 maja 2019r.,

    - Etap 1 – Wykonanie wymiany podłoża na terenie obejmuje :

- na powierzchni łącznie około 313 m2, usunięcie/wybranie 35-40 cm „starej” warstwy gruntu rodzimego z obszaru planowanych nasadzeń krzewów wraz z darnią,

- na powierzchni około 6 m2 (0,5 m2 x 12 szt.) usunięcie/wybranie 80 cm „starej” warstwy gruntu rodzimego wraz  z darnią, z obszaru planowanych nasadzeń drzew i magnolii,

- załadunek wybranego podłoża na środki transportu,

- wywóz wybranego podłoża oraz przekazanie do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów,

- narzędziami ogrodniczymi spulchnienie rodzimego gruntu, w celu poprawy jego napowietrzenia,

- zakup gotowej lub wykonanie mieszanki podłoża odpowiedniego dla drzew, krzewów liściastych oraz róż – łącznie około 130,60 m3, jego dowiezienie i rozplantowanie, w obrębie planowanych nasadzeń, gdzie wcześniej wybrano grunt;

- na głębokość 80 cm podłoże odpowiednie dla drzew liściastych i magnolii – około 5 m3 podłoża,

- na głębokość 40 cm podłoże odpowiednie dla krzewów liściastych – około 122 m3 podłoża,

- na głębokość 40 cm podłoże odpowiednie dla róż – około 3,6 m3 podłoża,

- zakupione lub wykonane nowe podłoże musi być żyzne, z dużą warstwą próchnicy, przepuszczalne, gruzełkowate, o odczynie lekko kwaśnym (pH 6,0-6,5), zawierającego hydrożel oraz otoczkowany nawóz mineralny o przedłużonym działaniu, odpowiedni dla sadzonej roślinności,

- bardzo dokładne rozplantowanie, wyrównanie i ukształtowanie dowiezionego podłoża,

1.2.2. Etap 2 i 3 – Wykonanie nasadzenia roślin obejmuje :

- ustalenie i wyznaczenie miejsc sadzenia poszczególnych gatunków roślin, według załącznika graficznego nr 1 do SIWZ,

- zakup roślin gatunków i odmian – łącznie 2.540 sztuk, określonych w poniższej tabeli, zgodnie                       z określonymi parametrami jakościowymi,

- wyjęcie roślin sadzonych z pojemników, system korzeniowy należy delikatnie rozluźnić,

- posadzenie roślin – umieszczając rośliny prosto w dole; wszystkie rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w pojemnikach lub w gruncie w szkółce, ewentualnie można posadzić kilka centymetrów (2-3cm) głębiej. Zbyt głębokie posadzenie roślin może doprowadzić do trudności z ich przyjmowaniem się a nawet spowodować wypadanie roślin na skutek braku dostępu powietrza do systemu korzeniowego.

- zasypanie dołu odpowiednim, wcześniej przygotowanym podłożem - przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić podłożem,

- delikatnie, ale dosyć dobre ubicie stopami gleby wokół roślin po posadzeniu, tak by nie uszkodzić korzeni,

- uformowanie tzw. mis wokół posadzonych drzew,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu,

- przycinanie roślin po posadzeniu – należy wykonać tzw. cięcie korekcyjne/sanitarne, w celu usunięcia pędów uszkodzonych np. podczas transportu oraz ewentualnego odtworzenia równowagi pomiędzy zredukowanym systemem korzeniowym a powierzchnią transpiracyjną korony (cięcia są zbędne jeżeli zostały już wykonane w szkółce),

- przywiązanie do podpór - opalikowanie drzew i magnolii poprzez montaż 3 palików drewnianych okorowanych o długości min. 2,5 m i grubości Ø 6 cm wokół drzew na głębokość 0,5 m oraz założenie 3 wiązań elastycznych wiążąc drzewko i magnolię do palików i stabilizując je w podłożu.

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej z wykonanych czynności, zawierającej datę i czas sporządzenia zdjęć, w tym szczegółowo z prac związanych z wymianą podłoża,

- utrzymanie roślin w okresie gwarancyjnym, w tym:

- stałe odchwaszczanie mis ziemnych,

- regularne podlewanie w okresie letnim oraz w okresie długotrwałego braku opadów atmosferycznych,

- kontrolowanie wiązań i opalikowania drzew i magnolii – ewentualne ich uzupełnienie lub wymiana,

- wykonanie wczesnowiosennych cięć (II-III) tawuł, hortensji i lawendy oraz w kwietniu róż i traw, zgodnie z wymaganiami danego gatunku,

- bieżące usuwanie obumarłych, chorych, nadłamanych pędów,

- ewentualne zwalczanie chorób i szkodników roślin, w przypadku ich wystąpienia,

- w przypadku obumarcia rośliny, jej wymiany na nowy, zdrowy egzemplarz o wymaganych parametrach jakościowych.

- przygotowanie róż do okresu zimowego 2018/2019, poprzez ich zakopczykowanie,

- przygotowanie magnolii do okresu zimowego, jej zabezpieczanie przed mroźnymi wiatrami oraz suszą fizjologiczną.

| Lp. | oznaczenie w szkicu | gatunki i odmiany | szt. | Min. wysokość drzew/ krzewów w cm | Min. obwód pnia drzew na wysokości 100 cm/ szerokość krzewow w cm | typ drzewa, min. ilość szkółkowań/ pojemność kontenera krzewów/pnączy /traw w l | Planowana powierzchnia zajmowana przez posadzone krzewy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| drzewa |
| 1 | D1 | robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | 11 | 250-300 | 12-14 | forma pienna sadzenie w równych odstępach po obwodzie placyku min. 3-krotne szkółkowanie | - |
| 2 | D2 | magnolia pośrednia Magnolia × soulangeana 'Lennei' | 1 | 150-200 | 80-100 | C20 | - |
| krzewy |
| 3 | K1 | tawuła japońska Spiraea japonica 'Goldflame' | 835 | 20 | 15-20 | C2 rozstawa 0,4 x 0,4 (6 szt. x 1m2) | 139 m2 |
| 4 | K2 | hortensja bukietowa Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | 120 | 20-25 | z 6-8 pędami | C3 rozstawa 0,7 x 0,7 (2 szt. x 1m2) | 60 m2 |
| 5 | K3 | lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia | 85 | 20 | 15-20 | C2 w 2 rzędach co 0,3 m | 6 m2 24,8 mb |
| 6 | Z1 | berberys Thunberga Berberis thunbergii 'Kobold' | 1310 | 15-20 | 10-15 | C2 w 2 rzędach co 0,3 m | 99 m2 393 mb |
| 7 | R1 | róża wielokwiatowa Rosa 'Apricot Nectar' | 36 | 20-25 | 15-20 | C4 rozstawa 0,5 x 0,5 (4 szt. x 1m2) | 9 m2 |
| Trawy ozdobne |
| 8 | T1 | miskant chiński Miscanthus sinensis 'Silberfeder' | 18 | 30-60 | - | C2 w 1 rzędzie co 0,9 m | 9,7 m2 16,3 mb |
| 9 | T2 | proso rózgowate Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' | 30 | 30-60 | - | C2 w 1 rzędzie co 0,5 m | 5,9 m2 15 mb |
| 10 | T3 | rozplenica japońska Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | 18 | 30-40 | - | C2 w 1 rzędzie co 0,5 m | 5,2 m2 8,6 mb |
| 11 | T4 | kostrzewa popielata Festuca glauca | 76 | 10-15 | - | P9 w 2 rzędach co 0,2 m | 3,1 m2 15,2 mb |

      - Parametry jakościowe materiału szkółkarskiego

Materiał szkółkarski roślin ozdobnych musi być kontenerowany, czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników, zdrewniałe (drzewa i krzewy), zahartowane oraz prawidłowo uformowane,                  z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem.

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

System korzeniowy drzew dostarczonych z bryłą korzeniową, musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla gatunku, odmiany i wieku rośliny, nie przesuszony. Bryła korzeniowa drzew musi być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża, w zależności od gatunku, odmiany i wielkości rośliny. Bryły korzeniowe drzew powinny być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się najpóźniej                   w ciągu półtora roku po posadzeniu lub kontenerowane. Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiałów syntetycznych nie podlegających biodegradacji.

Rośliny w pojemnikach muszą mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane                         w pojemnikach o pojemności, wskazanych w powyższej tabeli. Korzenie muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. Korzenie nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), nie można dopuścić do przeschnięcia bryły. Roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie więcej niż dwa sezony wegetacyjne.

Krzewy powinny mieć minimum dwa (krzewy raz szkółkowane) lub trzy (krzewy dwa razy szkółkowane) pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Krzewy soliterowe (magnolia) − muszą być trzy razy szkółkowane.

  - Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla części 1 przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla 2 etapów, w tym drzew, krzewów i traw :

1.3.1. odrębnie dla etapu 1 części 1 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 1 – wartość jednostkową ryczałtową netto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża - zgodnie z opisem  pkt. 1.2.1. Etap 1 części 1 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 1 - odpowiednią wartość podatku VAT - Etap 1 części 1 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 1 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża - zgodnie z opisem pkt. 1.2.1. Etap 1 części 1 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 1 - cenę brutto za wykonanie Etapu 1 części 1 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 1) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 1).

1.3.2. odrębnie dla etapu 2 części 1 przedmiotu zamówienia :

      - posadzenie 12 egzemplarzy drzew – pkt.1.2.2. opisu przedmiotu zamówienia wiersz 1 i 2 tabeli:

- w kolumnie 3 wiersz 2-3 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 2-3  - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 2-3 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 2-3 - cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianych egzemplarzy drzew danego gatunku i odmiany, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 2-3) i zakresu ilościowego drzew zamawianych                    w danym gatunku i odmianie (określonej w kol. 6 wiersz 2-3),

- w kolumnie 7 wiersz 4 – sumę cen brutto z wierszy 2-3, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich zamawianych drzew,

- w kolumnie 3 wiersz 5 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 4 wiersz 5 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 5 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 7 wiersz 5 - cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych               12 egzemplarzy drzew, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 5) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 5),

- w kolumnie 7 wiersz 6 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych 12 egzemplarzy drzew (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 4 i kolumny 7 wiersz 5).

      - posadzenie 2386 egzemplarzy krzewów – pkt.1.2.2. opisu przedmiotu zamówienia wiersz 3-7 tabeli:

- w kolumnie 3 wiersz 7-11 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza krzewu danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 7-11 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 7-11 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza krzewu danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 7-11 – cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianych egzemplarzy krzewów danego gatunku i odmiany, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 7-11) i zakresu ilościowego krzewów zamawianych w danym gatunku i odmianie (określonej w kol. 6 wiersz 7-11),

- w kolumnie 7 wiersz 12 – sumę cen brutto z wierszy 7-11, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich zamawianych 2386 szt. krzewów,

- w kolumnie 3 wiersz 13 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia                 1 egzemplarza krzewu,

- w kolumnie 4 wiersz 13 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 13 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia                 1 egzemplarza krzewu,

- w kolumnie 7 wiersz 13 - cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy 2386 szt. krzewów, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 13) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 13),

- w kolumnie 7 wiersz 14 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych 2386 szt.  egzemplarzy krzewów (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 12 i kolumny 7 wiersz 13).

      - posadzenie 142 egzemplarzy traw ozdobnych – pkt.1.2.2. opisu przedmiotu zamówienia wiersz 8-11 tabeli:

- w kolumnie 3 wiersz 15-18 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza trawy ozdobnej danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 15-18 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 15-18 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza trawy ozdobnej danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 15-18 - cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianych egzemplarzy traw ozdobnych danego gatunku i odmiany, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 15-18) i zakresu ilościowego zamawianych traw w danym gatunku                  i odmianie (określonej w kol. 6 wiersz 15-18),

- w kolumnie 7 wiersz 19 – sumę cen brutto z wierszy 15-18, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich zamawianych traw ozdobnych,

- w kolumnie 3 wiersz 20 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia 1 egzemplarza trawy ozdobnej,

- w kolumnie 4 wiersz 20- odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 20 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia 1 egzemplarza trawy ozdobnej,

- w kolumnie 7 wiersz 20 - cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy traw ozdobnych, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 20) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 20),

- w kolumnie 7 wiersz 21 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych 142 egzemplarzy traw ozdobnych (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 19 i kolumny 7 wiersz 20).

- w kolumnie 7 wiersz 22 – ogólna wartość za wykonanie części 1 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę ceny brutto będącą kosztem wymiany podłoża (kol.7 wiersz 1),  zakupu/wyprodukowania i posadzenia zamawianych egzemplarzy drzew (kol.7 wiersz 6), krzewów (kol.7 wiersz 14), traw ozdobnych (kol.7 wiersz 21.

Część 2

wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie podwórza osiedlowego przy ul. Jagiellońskiej 17-21 i ul. Unii Lubelskiej 2-10

w Kołobrzegu oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu

  - Usługa wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin zostanie przeprowadzona na terenie podwórza osiedlowego przy ul. Jagiellońskiej 17-21 i ul. Unii Lubelskiej 2-10 w Kołobrzegu – działka  nr 48/29 ob. 12, według szkicu nr 1.

  - Usługa wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie podwórza osiedlowego przy                  ul. Jagiellońskiej 17-21 i ul. Unii Lubelskiej 2-10

w Kołobrzegu w Kołobrzegu,  składa się z 2 etapów:

- Etap 1 – wykonanie wymiany podłoża na terenie podwórza osiedlowego przy                             ul. Jagiellońskiej 17-21 i ul. Unii Lubelskiej 2-10 w Kołobrzegu, pod nasadzenia jarząbu, krzewów i bylin, do 20 listopada 2018r.,

- Etap 2 – wykonanie nasadzeń jarząbu i krzewów na terenie podwórza osiedlowego przy                                 ul. Jagiellońskiej 17-21 i ul. Unii Lubelskiej 2-10 w Kołobrzegu, w okresie do 30 listopada 2018r.,

- Etap 3 – wykonanie nasadzeń róż i bylin na terenie podwórza osiedlowego przy                                 ul. Jagiellońskiej 17-21 i ul. Unii Lubelskiej 2-10 w Kołobrzegu, w okresie 15 kwietnia –            31 maja 2019r.,

    - Etap 1 – Wykonanie wymiany podłoża na terenie obejmuje :

- na powierzchni około 1 m2 usunięcie/wybranie 100 cm „starej” warstwy gruntu rodzimego wraz  z darnią, z obszaru planowanego nasadzenia jarząbu,

- na powierzchni  łącznie około 409 m2, usunięcie/wybranie 35-40 cm „starej” warstwy gruntu rodzimego z obszaru planowanych nasadzeń krzewów wraz z darnią,

- na powierzchni  łącznie około 117,5 m2, usunięcie/wybranie 18-20 cm „starej” warstwy gruntu rodzimego wraz z darnią i roślinnością zielna, z obszaru planowanych nasadzeń krzewinek, pnączy i bylin (zaznaczono kolorem niebieskim w poniższej tabeli),

- załadunek wybranego podłoża na środki transportu,

- wywóz wybranego podłoża oraz przekazanie do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów,

- narzędziami ogrodniczymi spulchnienie rodzimego gruntu, w celu poprawy jego napowietrzenia – w obrębie systemów korzenowych drzew ręcznie,

- zakup gotowej lub wykonanie mieszanki podłoża odpowiedniego dla drzew, krzewów liściastych (odrębnie dla róż) oraz bylin – łącznie około 188,5 m3, jego dowiezienie                     i rozplantowanie, w obrębie planowanych nasadzeń, gdzie wcześniej wybrano grunt:

- na głębokość 100 cm podłoże odpowiednie dla drzew liściastych– około 1 m3 podłoża,

- na głębokość 40 cm podłoże odpowiednie dla krzewów liściastych – około 161 m3 podłoża,

- na głębokość 40 cm podłoże odpowiednie dla róż – około 3 m3 podłoża,

- na głębokość 20 cm podłoże odpowiednie dla bylin – około 23,5 m3 podłoża,

- zakupione lub wykonane nowe podłoże musi być żyzne, z dużą warstwą próchnicy, przepuszczalne, gruzełkowate, o odczynie lekko kwaśnym (pH 6,0-6,5) lub kwaśnym (pH 4,5-5,5),

- bardzo dokładne rozplantowanie, wyrównanie i ukształtowanie dowiezionego podłoża.

    - Etap 2 i 3 – Wykonanie nasadzenia roślin obejmuje :

- ustalenie i wyznaczenie miejsc sadzenia poszczególnych gatunków roślin, według szkicu nr 1,

Uwaga: z uwagi na sąsiedztwo dorodnych drzew, na obszarze objętym zadaniem, Zamawiający przewiduje możliwość, podczas prac ziemnych, natrafienia na korzenie szkieletowe systemów korzeniowych tych drzew, co w konsekwencji wymuszać będzie konieczność przesunięcia lokalizacji nasadzenia danego krzewu, względem lokalizacji wskazanej w szkicu nr 1 – zmiany te będą na bieżąco uzgadniane z pracownikiem merytorycznym Zamawiającego.

- zakup roślin gatunków i odmian – łącznie 1.904 sztuki, określonych w poniższej tabeli, zgodnie                       z określonymi parametrami jakościowymi,

- wyjęcie roślin sadzonych z pojemników, system korzeniowy należy delikatnie rozluźnić,

- rośliny sadzone z tzw. gołym korzeniem - korzenie należy umieścić na kilka godzin przed sadzeniem w wodzie, jeśli korzenie są zbyt długie i/lub zawijają się przy sadzeniu, należy je skrócić,

- posadzenie roślin – umieszczając rośliny prosto w dole; wszystkie rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w pojemnikach lub w gruncie w szkółce, ewentualnie można posadzić kilka centymetrów (2-3cm) głębiej. Zbyt głębokie posadzenie roślin może doprowadzić do trudności z ich przyjmowaniem się a nawet spowodować wypadanie roślin na skutek braku dostępu powietrza do systemu korzeniowego. Przy sadzeniu roślin z gołym korzeniem, należy zwrócić uwagę, by korzenie nigdy nie podwijały się do góry, lecz wszystkie ich części skierowane były w dół.

- zasypanie dołu odpowiednim, wcześniej przygotowanym podłożem - przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić podłożem,

- delikatnie, ale dosyć dobre ubicie gleby wokół roślin po posadzeniu, tak by nie uszkodzić korzeni,

- uformowanie tzw. misy wokół jarząbu,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu,

- przycinanie roślin po posadzeniu – należy wykonać tzw. cięcie korekcyjne/sanitarne, w celu usunięcia pędów uszkodzonych np. podczas transportu oraz ewentualnego odtworzenia równowagi pomiędzy zredukowanym systemem korzeniowym a powierzchnią transpiracyjną korony (cięcia są zbędne jeżeli zostały już wykonane w szkółce),

- przywiązanie do podpór - opalikowanie jarząbu poprzez montaż 3 palików drewnianych okorowanych o długości min. 2,5 m i grubości Ø 6 cm wokół drzew na głębokość 0,5 m oraz założenie 3 wiązań elastycznych wiążąc drzewko do palików i stabilizując je w podłożu.

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej z wykonanych czynności, zawierającej datę i czas sporządzenia zdjęć, w tym szczegółowo z prac związanych z wymianą podłoża,

- utrzymanie roślin w okresie gwarancyjnym, w tym:

- stałe odchwaszczanie mis ziemnych,

- regularne podlewanie w okresie letnim oraz w okresie długotrwałego braku opadów atmosferycznych,

- kontrolowanie wiązań i opalikowania jarząbu – ewentualne ich uzupełnienie lub wymiana,

- wykonanie wczesnowiosennych cięć (II-III) budlei i hortensji bukietowej, zgodnie                         z wymaganiami danego gatunku,

- bieżące usuwanie obumarłych, chorych, nadłamanych pędów,

- ewentualne zwalczanie chorób i szkodników roślin, w przypadku ich wystąpienia w okresie wegetacji,

- w przypadku obumarcia rośliny, jej wymiany na nowy, zdrowy egzemplarz o wymaganych parametrach jakościowych.

  - Co należy posadzić:

| Lp. | gatunki i odmiany | szt. | Min. wysokość drzew/ krzewów w cm | Min. obwód pnia drzew na wysokości 100 cm/ szerokość krzewow w cm | typ drzewa, min. ilość szkółkowań/ pojemność kontenera krzewów/bylin | Planowana powierzchnia na której należy wymienic podłoże |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jarząb szwedzki Sorbus intermedia | 1 | 250-300 | 12-14 | min. 3-krotne szkółkowanie | 1 m2 |
| 2 | przywarka japońska Schizophragma hydrangeoides 'Moonlight' | 2 | 20-30 | -- | C2-C3 | 0,5 m2 (2 x 0,25 m2) |
| 3 | hortensja pnąca Hydrangea petiolaris | 2 | 20-30 | -- | C2-C3 | 0,5 m2 (2 x 0,25 m2) |
| 4 | różanecznik wielkokwiatowy Rhododendron 'America' lub Rhododendron 'Caractacus' | 4 | 80-100 | 60-70 | C5-C7 | 4 m2 |
| 5 | różanecznik wielkokwiatowy Rhododendron 'Alfred' | 2 | 80-100 | 60-70 | C5-C7 | 2 m2 |
| 6 | różanecznik wielkokwiatowy Rhododendron 'Calsap' | 18 (6 + 12) | 40-60 | 20-30 | C4-C5 | 33 m2 (11 m2 + 22 m2) |
| 7 | azalia wielkokwiatowa Rhododendron 'Anneke' | 22 (4+8+10) | 40-60 | 20-30 | C4-C5 | 50 m2 (9m2 + 18m2 +23m2) |
| 8 | karagana syberyjska Caragana arborescens | 1 | 40-60 | 20-30 | C4-C5 | 1 m2 |
| 9 | kalina sztywnolistna Viburnum rhytidophyllum | 8 (3+3+2) | 60-80cm | 20-30 | C5 | 44 m2 (24 m2 + 18 +2m2) |
| 10 | budleja Davida Buddleja davidii 'Ile de France' | 8 | 60cm | 20-30 cm | C4-C5 | 18 m2 |
| 11 | świdośliwa Lamarcka Amelanchier lamarckii synonimy Amelanchier × grandiflora | 2 | 60-80cm | 20-30 | C5 | 2 m2 |
| 12 | hortensja bukietowa Hydrangea paniculata 'Kyushu' | 33 (12+6+ 15) | 60cm | 20-30 cm | C4 | 33 m2 (12+6+15m2) |
| 13 | forsycja 'Maluch' Forsythia 'Maluch' | 128 (28+32+32+36) | 20-25 | 15-20 | C2-C3 (4 szt./m2) | 32 m2 (7+8+8+9m2) |
| 14 | lilak pospolity Syringa vulgaris 'Charles Joly' lub Syringa vulgaris 'Michel Buchner' | 17 (9+4+4) | 80-100 | 50-60 | C5-C7 | 21 m2 (9+6+6m2) |
| 15 | hortensja piłkowana Hydrangea serrata 'Intermedia' | 190 (28+55+107) | 40-60 | 20-30 | C4-C5 | 48 m2 (7+14+27m2) |
| 16 | trzmielina oskrzydlona Euonymus alatus 'Compactus' | 70 | 30-40 | 20-30 | C2-C3 (4 szt./m2) | 18 m2 |
| 17 | mahonia pospolita Mahonia aquifolium | 60 (25+35) | 20-30 | 15-20 | C2-C3 | 12 m2 (5+7m2) |
| 18 | kalina koralowa Viburnum opulus 'Compactum' | 16 (7+9) | 40-60 | 20-30 | C4-C5 | 16 m2 (7+9m2) |
| 19 | berberys Thunberga Berberis thunbergii 'Aurea' | 130 (43+28+16+43) | 20-25 | 15-20 | C3 | 33 m2 (11+7+4+11m2) |
| 20 | dereń kanadyjski Cornus canadensis | 220 (60+160) | 10-15 | 15-20 | C2-C3 (9 szt./m2) | 36 m2 (7+29m2) |
| 21 | irga Dammera 'Major' Cotoneaster dammeri 'Major' | 175 (70+35+35+35) | 10-15 | 20-30 | C2-C3 | 35 m2 (14+7+7+7m2) |
| 22 | floks kanadyjski Phlox divaricata | 175 (67+54+54) | -- | -- | P9 (9 szt./m2) | 19,5 m2 (7,5+6+6m2) |
| 23 | aster krzaczasty Aster dumosus ‘Alice Haslam’ lub Aster 'Kassel' lub inna o różowych kwiatach | 315 (36+36+ 108+135) | -- | -- | P9 (9 szt./m2) | 35 m2 (4+4+12+15m2) |
| 24 | Rosa MARATHON® | 35 | 15-30 | 10-15 | C1,5-C2 lub z gołym korzeniem | 7 m2 |
| 25 | szałwia omszona Salvia nemorosa 'Blue Field' PBR lub Salvia nemorosa 'Ostfriesland' Synonimy lac.: Salvia nemorosa 'East Friesland' | 110 | -- | -- | P11-P13 (9 szt./m2) | 12,5 m2 |
| 26 | goździk siny Dianthus gratianopolitanus Synonimy lac.: Dianthus caesius | 160 | -- | --- | P9 (12 szt./m2) | 13,5 m2 |

SZKIC NR 1

  - Parametry jakościowe materiału szkółkarskiego

Materiał szkółkarski roślin ozdobnych musi być kontenerowany ( z wyjątkiem róż – mogą być z gołym korzeniem), czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej                      i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników, zdrewniałe (drzewa i krzewy), zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem.

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

System korzeniowy drzewa dostarczonego z bryłą korzeniową, musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla gatunku, odmiany i wieku rośliny, nie przesuszony. Bryła korzeniowa drzewa musi być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża, w zależności od gatunku, odmiany                   i wielkości rośliny. Bryła korzeniowa drzewa powinna być zabezpieczona tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu lub kontenerowane. Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiałów syntetycznych nie podlegających biodegradacji.

Rośliny w pojemnikach muszą mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane                         w pojemnikach o pojemności, wskazanych w powyższej tabeli. Korzenie muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. Korzenie nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), nie można dopuścić do przeschnięcia bryły. Roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie więcej niż dwa sezony wegetacyjne.

Krzewy powinny mieć minimum dwa (krzewy raz szkółkowane) lub trzy (krzewy dwa razy szkółkowane) pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.

Róże okrywowe mogą być w pojemnikach lub z gołym korzeniem. Muszą posiadać minimum trzy pędy.

Rośliny bez bryły tzw. z gołym korzeniem – muszą posiadać rozbudowany i zdrowy system korzeniowy, o odpowiedniej proporcji między systemem korzeniowym a częścią nadziemną.

Azalie i różaneczniki muszą mieć pąki kwiatowe, być zwarte, żywotne, o odpowiedniej proporcji wysokości do szerokości, dobrze rozkrzewione.

  - Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla części 2 przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla 2 etapów, w tym drzew, krzewów i bylin :

2.5.1. odrębnie dla etapu 1 części 2 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 23 – wartość jednostkową ryczałtową netto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża - zgodnie z opisem  pkt. 2.2.1. Etap 1 części 2 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 23 - odpowiednią wartość podatku VAT - Etap 1 części 2 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 23 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża - zgodnie z opisem pkt. 2.2.1. Etap 1 części 2 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 23 - cenę brutto za wykonanie Etapu 1 części 2 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 23) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 23).

2.5.2. odrębnie dla etapu 2 części 2 przedmiotu zamówienia :

2.5.2.1. posadzenie 1 egzemplarza drzewa – pkt.2.2.2. opisu przedmiotu zamówienia wiersz 24 tabeli:

- w kolumnie 3 wiersz 24 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku,

- w kolumnie 4 wiersz 24  - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 24 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku,

- w kolumnie 7 wiersz 24 - cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianego egzemplarza drzewa danego gatunku, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 24) i zakresu ilościowego zamawianego drzewa                    (określonej w kol. 6 wiersz 24),

- w kolumnie 7 wiersz 25 – cena brutto – powtórzenie kwoty z wiersza 24 kol.7, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianego drzewa,

- w kolumnie 3 wiersz 26 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 4 wiersz 26 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 26 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 7 wiersz 26 - cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia zamawianego               egzemplarza drzewa, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 26) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 26),

- w kolumnie 7 wiersz 27 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia zamawianego                         1 egzemplarza drzewa (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 25 i kolumny 7 wiersz 26).

2.5.2.2. posadzenie 1143 egzemplarzy krzewów – pkt.2.2.2. opisu przedmiotu zamówienia wiersz  28-48 tabeli:

- w kolumnie 3 wiersz 28-48 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza krzewu danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 28-48 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 28-48 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza krzewu danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 28-48 – cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianych egzemplarzy krzewów danego gatunku i odmiany, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 28-48) i zakresu ilościowego krzewów zamawianych        w danym gatunku i odmianie (określonej w kol. 6 wiersz 28-48),

- w kolumnie 7 wiersz 49 – sumę cen brutto z wierszy 28-48, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich zamawianych 1143 szt. krzewów,

- w kolumnie 3 wiersz 50 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia            1 egzemplarza krzewu,

- w kolumnie 4 wiersz 50 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 50 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia                   1 egzemplarza krzewu,

- w kolumnie 7 wiersz 50 - cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy 1143 szt. krzewów, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 50) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 50),

- w kolumnie 7 wiersz 51 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych 1143 szt. egzemplarzy krzewów (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 49 i kolumny 7 wiersz 50).

2.5.2.3. posadzenie 760 egzemplarzy bylin – pkt.2.2.2. opisu przedmiotu zamówienia wiersz            52-55 tabeli:

- w kolumnie 3 wiersz 52-55 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza byliny danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 52-55 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 52-55 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza byliny danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 52-55 - cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianych egzemplarzy bylin danego gatunku i odmiany, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 52-55) i zakresu ilościowego zamawianych bylin           w danym gatunku i odmianie (określonej w kol. 6 wiersz 52-55),

- w kolumnie 7 wiersz 56 – sumę cen brutto z wierszy 52-55, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich zamawianych bylin,

- w kolumnie 3 wiersz 57 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia 1 egzemplarza byliny,

- w kolumnie 4 wiersz 57- odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 57 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia 1 egzemplarza byliny,

- w kolumnie 7 wiersz 57 - cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy bylin, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 57) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 57),

- w kolumnie 7 wiersz 58 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych 760 egzemplarzy bylin (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 56 i kolumny 7 wiersz 57).

- w kolumnie 7 wiersz 59 – ogólna wartość za wykonanie części 2 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę ceny brutto będącą kosztem wymiany podłoża (kol.7 wiersz 23),  zakupu/wyprodukowania i posadzenia zamawianych egzemplarzy drzew (kol.7 wiersz 27), krzewów (kol.7 wiersz 51), bylin (kol.7 wiersz 58).

Część 3

wykonanie nasadzeń drzew na terenie osiedla Podczele oraz ich utrzymanie

w okresie gwarancyjnym po ich posadzeniu

  - Usługa wykonania nasadzeń drzew, zostanie przeprowadzona na terenie działki nr 4/230 i 4/233              w obębie 8 w Kołobrzegu, położonej pomiędzy osiedlem mieszkaniowym Podczele, a wydmami, na wysokościu ul. Brzeskiej, na obszarze oznaczonym na poniższej mapie.

  - Co należy posadzić:

Usługa wykonania nasadzeń drzew obejmuje posadzenie 580 młodych drzew o obwodach pni             16-18 cm (na wysokości 100cm od podłoża) oraz wysokości min. 280-300 cm – podwójne szpalery drzew, po obu stronach dawnej drogi technicznej, przy której niegdyś zlokalizowane były hangary. Drzewa należy posadzić w sposób naturalistyczny w odległości co 10-12 m, drzewa osiągające niższą wysokość, należy częściej sadzić w większej ilości bliżej drogi, w tym :

- brzozę brodawkowatą Betula pendula – 85 egzemplarzy

- klon pospolity Acer platanoides – 80 egzemplarzy

- czeremchę zwyczajną Prunus padus – 100 egzemplarzy

- jarząb pospolity Sorbus aucuparia – 60 egzemplarzy

- topola biała Populus alba – 100 egzemplarzy

- olsza szara Alnus incana – 100 egzemplarzy

- wiśnia ptasia Prunus avium – 55 egzemplarzy

  - Wymagany sposób wykonania nasadzeń:

Usługa wykonania nasadzeń drzew obejmuje :

  - staranne przygotowanie podłoża do nasadzeń, w tym:

      - wyznaczenie miejsc sadzenia drzew w uzgodnieniu z głównym specjalistą ds. zieleni miejskiej,

      - usunięcie wierzchniej warstwy darni i innych roślin zielnych,

      - oczyszczenie miejsc nasadzeń z ewentualnych resztek budowlanych, kamieni, „starych” korzeni i innych zanieczyszczeń,

      - staranne ręcznie odchwaszczenie miejsc nasadzeń (dotyczy to szczególnie tzw. chwastów trwałych np. perzu, skrzypu, powoju itp.),

  - przygotowanie dołu do sadzenia, w tym wykopanie odpowiednich dołów o średnicy dwa razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny w zależności od danego gatunku i odmiany;              w przypadku mocno ubitej, nieprzepuszczalnej gleby trzy razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny; po umieszczeniu rośliny w dole, musi być możliwość swobodnego wypełnienia powstałej przestrzeni ziemią,

  - przygotowanie podłoża :

      - należy ponownie zastosować istniejacą warstwę próchniczną wykopanej gleby, z wyłączeniem gleby zanieczyszczonej, która mogłaby utrudnić rozwój roślin,

      - przygotowanie nowego podłoża do zastosowania do zasypania dołów; powinno ono charakteryzować się dużą porowatością i guzełkowatością, powinno być wzbogacone o dojrzały kompost, substrat roślinny lub żyzną ziemią ogrodową oraz keramzyt, posiadać startową dawkę nawozu o przedłużonym działaniu ( z wyjątkiem gdy odpowiednia startowa dawka nawozu była już zastosowana do bryły korzeniowej w szkółce), zaleca się zastosować gotowe mieszanki do wzbogacania podłoża przygotowywane dla roślin liściastych; dodane substraty muszą być dobrze wymieszane z podłożem, który zostanie zastosowany do wypełnienia dołu,

  - przygotowanie bryły korzeniowej roślin do sadzenia, w tym większe egzemplarze drzew sadzimy razem z jutą i metalową siatką obejmujacą bryłę korzeniową – należy ostrożnie rozwiązać jutę                            i metalową siatkę przy górnej powierzchni bryły korzeniowej

  - posadzenie roślin – umieszczając rośliny prosto w dole należy uważać, w przypadku drzew baletowanych/z bryłą drutowaną, by nie uszkodzić dosyć ciężkiej bryły korzeniowej; wszystkie rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w gruncie w szkółce, ewentualnie można posadzić kilka centymetrów (2-3cm) głębiej. Zbyt głębokie posadzenie roślin może doprowadzić do trudności z ich przyjmowaniem się a nawet spowodować wypadanie roślin na skutek braku dostępu powietrza do systemu korzeniowego.

  - zasypanie dołu przygotowanym wcześniej podłożem, wymieszanym z zerwaną wcześniej, istniejacą warstwą próchniczną wykopanej gleby - przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić podłożem,

  - Delikatnie, ale dosyć dobre ubicie stopami gleby wokół roślin po posadzeniu, tak by nie uszkodzić korzeni,

  - uformowanie tzw. mis wokół posadzonych roślin,

  - obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu

  - przycinanie roślin po posadzeniu – należy wykonać tzw. cięcie korekcyjne/sanitarne, w celu usunięcia pędów uszkodzonych np. podczas transportu oraz odtworzenia równowagi pomiędzy zredukowanym systemem korzeniowym a powierzchnią transpiracyjną korony (cięcia są zbędne jeżeli zostały już wykonane w szkółce),

  - przywiązanie do podpór - opalikowanie drzew poprzez montaż 3 palików drewnianych, okorowanych o długości min. 3 m i grubości Ø 6-8 cm wokół drzew na głębokość 0,8-1 m, stabilizując je w podłożu, założenie 3 wiązań elastycznych wiążąc drzewko, tuż pod koroną, do palików oraz użycie 3 rygli, tj. mocowania sztywnego,

- zabezpieczenie pnia posadzonego drzewa warstwą tkaniny jutowej.

  - Utrzymania drzew w okresie gwarancyjnym

W ramach bieżącego utrzymania drzew po posadzeniu należy wykonaywać :

- bieżące formowanie misy u nasady pnia drzewka o min. Ø 80 cm, regularne spulchnianie mis wraz z wyrównaniem ich brzegów,

- stałe odchwaszczanie mis,

- podlewanie w okresach suszy,

- kontrolowanie wiązań i opalikowania drzew – ewentualne ich uzupełnienie lub wymiana.

- bieżące usuwanie obumarłych i chorych pędów,

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

3.5. Oferent określi w tabeli cenowej w Formularzu Oferty dla Części 3 przedmiotu zamówienia:

- w kolumnie 3 wiersz 60-66 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku,

- w kolumnie 4 wiersz 60-66 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 60-66 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku,

- w kolumnie 7 wiersz 60-66 - cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianych egzemplarzy drzew danego gatunku, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 60-66) i zakresu ilościowego drzew zamawianych w danym gatunku (określonej w kol. 6 wiersz 60-66),

- w kolumnie 7 wiersz 67 – sumę cen brutto z wierszy 60-66, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich zamawianych 580 drzew,

- w kolumnie 3 wiersz 68 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 4 wiersz 68 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 68 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 7 wiersz 68 - cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy drzew, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol. 5 wiersz 68) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 68),

- w kolumnie 7 wiersz 69 – ogólną cenę brutto za wykonanie części 3 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę ceny brutto będącą kosztem zakupu/wyprodukowania zamawianych                              580 egzemplarzy drzew (kol.7 wiersz 68) i ceny brutto będącą kosztem posadzenia wszystkich zamawianych 580 egzemplarzy drzew (kol.7 wiersz 68).

Część 4

Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg

oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym

  - Usługa wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin na na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg,  będzie wykonywana w 4 etapach:

      - Etap 1 – wykonanie wymiany 38 m3 podłoża na terenach planowanych jesiennych nasadzeń do 20 listopada 2018r.,

      - Etap 2 – wykonanie wymiany 48,80 m3 podłoża na terenach planowanych wiosennych nasadzeń w okresie 20 marca - 30 kwietnia 2019r.,

      - Etap 3 – wykonanie nasadzeń drzew i krzewów planowanych do nasadzeń na jesień 2018, do 30 listopada 2018r.,

      - Etap 4 – wykonanie nasadzeń drzew i krzewów planowanych na wiosnę 2019, w okresie              15 kwietnia –  15 maja 2019r.,

      - Etap 5 – wykonanie nasadzeń bylin planowanych na wiosnę 2019, w okresie 15 kwietnia –  31 maja 2019r.,

  - Co i gdzie należy posadzić drzewa :

Nasadzenia drzew zostaną przeprowadzone w dwóch terminach :

| Lp | lokalizacja | szt. | gatunki i odmiany | mapy nr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nasadzenia, które należy wykonać w listopadzie 2018r. – Etap 3 |  |
| 1 | teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Wylotowej (dz nr 377 w obr 2) | 7 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 15 |
|  |  | 4 | grab pospolity Carpinus betulus |  |
| 2 | teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Wylotowej (dz nr 357/2 w obr 2) | 1 | jesion wyniosły odm. ‘Pendula’ Fraxinus excelsior ‘Pendula’ | 7 |
| 3 | Teren przy ul. Arciszewskiego, przy dojściu do plaży (działka nr 11/3 w obrębie 2) | 2 | sosna pospolita Pinus sylvestris | 8 |
| 4 | Plac Koncertów Porannych (dz. nr 40/2 i 40/3 ob.4) | 2 | lipa szerokolistna Tilia platyphyllos | 14 |
| 5 | Park im. Stefana Żeromskiego (dz. nr 46, 66/3 ob.4, dz. nr 2/6, 7 ob.5) | 1 | dąb szypułkowy Quercus robur | SZKIC NR 3 - 5 |
|  |  | 3 | sosna pospolita Pinus sylvestris |  |
|  |  | 1 | brzoza brodawkowata Betula pendula |  |
|  |  | 1 | buk zwyczajny Fagus sylvatica |  |
|  |  | 1 | olsza szara Alnus incana |  |
|  |  | 1 | wiąz górski Ulmus glabra |  |
|  |  | 2 | czeremcha zwyczajna Prunus padus |  |
| 6 | Zieleń osiedlowa przy ul. Ostrobramskiej i ul. Lwowskiej w Kołobrzegu (działka nr 4/118 w obrębie 8 miasta Kołobrzeg) | 2 | klon czerwony Acer rubrum ‘Redpointe’ | 3 |
| 7 | Skwer Pana Tadeusza (działka nr 4/332 w ob. 8) | 2 | sosna żółta Pinus ponderosa | 5 |
|  |  | 2 | metasekwoja chińska Metasequoia glyptostroboides |  |
|  |  | 2 | jodła jednobarwna Abies concolor |  |
|  |  | 2 | klon pospolity 'Crimson King' Acer platanoides 'Crimson King' |  |
| 8 | Teren zieleni przy ul. Ostrobramskiej 5 i 7 (dz nr 4/376 w obr 8) | 4 | klon polny 'Nanum' Acer campestre 'Nanum' | 18 |
|  |  | 5 | brzoza brodawkowata Betula pendula |  |
| 9 | Teren zieleni przy ul. Brzeskiej (dz nr 4/73 w obr 8) | 2 | lipa srebrzysta 'Brabant' Tilia tomentosa 'Brabant' | 19 |
| 10 | teren działki 4/37 w obr. 8 miasta Kołobrzeg, przy ul. Brzeskiej | 2 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 24 |
| 11 | Ekopark Wschodni (dz. nr 3/1 obr. 8) | 7 | czeremcha zwyczajna Prunus padus | 23 |
| 12 | ul. Jedności Narodowej 64 w Kołobrzegu - na działce nr 66/72 w obrębie 10, w miejsce wyciętego jarząbu | 1 | lipa drobnolistna Tillia cordata ‘Greenspire’ | 2 |
| 13 | Teren zieleni przy Kanale Drzewnym na wysokości ul. Zygmuntowskiej (dz nr 47/2 w obr 11) | 2 | jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 22 |
| 14 | Skwer 750-lecia (dz. nr 337,338, 339, 340/2 ob.12) | 18 | śliwa wiśniowa 'Pissardii' Prunus cerasifera 'Pissardii' | 40 |
| 15 | Park 18 Marca (dz nr 133 w obr 12) | 2 | świerk kłujący Picea pungens | 20 |
|  |  | 2 | świerk kłujący 'Glauca' Picea pungens 'Glauca' |  |
|  |  | 1 | klon jawor 'Leopoldii' Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' |  |
| 16 | Skwer Pionierów Kołobrzegu (działka 135/2 ob.12) | 3 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 20 |
|  |  | 1 | wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ Prunus serrulata 'Kanzan' |  |
| 17 | Zieleń osiedlowa przy ul. Dworcowej 3-7 i ul. Plac 18 Marca 1-3 w Kołobrzegu (działka nr 24/21 w obrębie 12) | 1 | robinia akacjowa Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ | 4 |
|  |  | 1 | brzoza brodawkowata odm. o postrzępionych liściach Betula pendula ‘Laciniata’ | 16 |
| 18 | Teren zieleni przy ul. Jagiellońskiej (dz nr 21/2 w obr 12) | 1 | lipa srebrzysta 'Pendula' Tilia tomentosa 'Pendula' | 17 |
| 19 | Zieleń osiedlowa przy Alei Wojska Polskiego (dz. nr 141/50, 159/14 w obrębie 12) | 6 | wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ Prunus serrulata 'Kanzan' | 21 |
| 20 | Zieleń osiedlowa przy Alei Wojska Polskiego i Solnej (dz. nr 159/14, 159/15 w obrębie 12) | 7 | klon polny 'Elsrijk' Acer campestre 'Elsrijk' | 21 |
| 21 | przy skrzyżowaniu Koszalińskiej i ul. Kupieckiej w Kołobrzegu (dz nr 149/2 ob. 13) | 2 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia 'Edulis' | 1 |
| 22 | Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (dz. nr 207/26 ob. 13) | 2 | jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 41 |
|  |  | 1 | jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica |  |
|  |  | 5 | buk zwyczajny odm. złocista, kolumnowa Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' w miejsce oznaczone nr inw. 278, 279, 282, 283, 285 | Załącznik graficzny nr 2 |
| 23 | Zieleń osiedlowa przy ul. Okopowej 22-23 (działka nr 21/42 w obrębie 13) | 3 | jabłoń ozdobna Malus ‘White Angel’ | 6 |
| Nasadzenia, które należy wykonać w kwietniu 2019r. – Etap 4 |  |
| 24 | teren działki 12/6 w obr. 1 miasta Kołobrzeg | 8 | jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 25 |
| 25 | Park im. Stefana Żeromskiego (dz. 2/6 ob.5) | 1 | sosna wejmutka Pinus strobus | 33 |
| 26 | Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (dz. nr 207/26 ob. 13) | 2 | buk zwyczajny Fagus sylvatica w miejsce oznaczone nr inw. 192 i 193 | Załącznik graficzny nr 2 |
| 27 | Placu Trzech Pokoleń (działka nr 815/33 w ob 9) | 1 | jodła jednobarwna Abies concolor | 9 |
| 28 | Teren przy ul. Jasnej na działce nr 145/1 w obrębie 10 | 1 | jesion pensylwański 'Aucubifolia' Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia' | 11 |
| 29 | teren GMK pomiędzy ul. Waryńskiego 2,4,5, Drzymały 6-10, (działka nr 48/29 ob. 12) | 1 | dąb szypułkowy Quercus robur | 34 |
| 30 | Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Frankowskiego (dz. 154/1 ob.12) | 1 | grab pospolity 'Purpurea' Carpinus betulus 'Purpurea' | 27 |
| 31 | Zieleń osiedlowa przy ul. Unii Lubelskiej 24-28 (działka nr 184/16 w obr 12) | 1 | wiśnia piłkowana odm. ‘Kanzan’ Prunus serrulata 'Kanzan' | 12 |
| 32 | Zieleń osiedlowa przy Alei Św. Jana Pawła II 15 (działka nr 125/15 w obr 13) | 1 | klon tatarski Acer tataricum | 13 |
| 33 | Teren zieleni przy ul. Żółkiewskiego 2 - na granicy działek nr 8/24 i 120 w obrębie 14 | 4 | świerk kłujący 'Białobok' Picea pungens 'Białobok' | 10 |
| 34 | Park im. B. Krzywoustego (działka nr 30/21 ob. 19) | 7 | lipa drobnolistna Tilia cordata | 35-37 |
|  |  | 1 | dąb czerwony Quercus rubra |  |
|  |  | 35 | jarząb pospolity Sorbus aucuparia |  |
| Ogółem: | 179 sztuk |  |

4.2.1.              Parametry jakościowe drzew:

| Lp. | gatunek i odmiana drzewa | Ilość sztuk | Min. Wysokość/ szerokość drzew w cm | Min. obwód pnia/ szerokość f.krzewia-stej w cm | typ drzewa, min .ilość szkółkowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Abies concolor | 3 | 150-200 | 8 -10 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk |
| 2. | Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ | 1 | 250- 300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 3. | Acer campestre ‘Nanum’ | 4 | 150-200 | 12 - 14 | forma pienna z bryłą, 3xszk |
| 4. | Acer campestre 'Elsrijk' | 7 | 300-350 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 5. | Acer platanoides 'Crimson King' | 2 | 250- 300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 6. | Acer rubrum ‘Redpointe’® | 2 | 250- 300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 7. | Acer tataricum | 1 | 150-200 | 100-150 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk |
| 8. | Alnus incana | 1 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 9. | Betula pendula | 15 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 10. | Betula pendula ‘Laciniata’ | 1 | 300-350 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 11. | Carpinus betulus | 4 | 250-300 | 14 – 16 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 12. | Carpinus betulus 'Purpurea' | 1 | 250- 300 | 12 - 14 | d. soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 13. | Fraxinus excelsior | 12 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 14. | Fraxinus excelsior ‘Pendula’ | 1 | 180- 200 | 12 - 14 | forma pienna z bryłą, 3xszk |
| 15. | Fraxinus pennsylvanica | 1 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 16. | Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia' | 1 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 17. | Fagus silvatica | 3 | 250-300 | 14 - 16 | d. soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 18. | Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | 5 | 220- 250 | 12-14 | d. soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 19. | Malus ‘White Angel’ | 3 | 250-300 | 12 -14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 20. | Metasequoia glyptostroboides | 2 | 150-200 | 8-10 | d. soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 21. | Prunus cerasifera ’Pissardii’ | 18 | 200-250 | 10 - 12 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 22. | Prunus serrulata 'Kanzan' | 8 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 23. | Pinus strobus | 1 | 150 - 200 | 8 -10 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk. |
| 24. | Pinus sylvestris | 5 | 150 - 200 | 10-12 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk. |
| 25. | Pinus ponderosa | 2 | 150 - 200 | 8 -10 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk. |
| 26. | Picea pungens | 2 | 150 - 200 | 8 -10 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk. |
| 27. | Picea pungens 'Białobok' | 4 | 150 - 200 | 6-8 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk. |
| 28. | Picea pungens ‘Glauca’ | 2 | 150 - 200 | 8 -10 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk. |
| 29. | Quercus robur | 2 | 250 - 300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 30. | Quercus rubra | 1 | 250 - 300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 31. | Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ | 1 | 180-250 | 10 - 12 | forma pienna z bryłą, 3xszk |
| 32. | Prunus padus | 9 | 200-250 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 33. | Sorbus aucuparia | 35 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 34. | Sorbus aucuparia 'Edulis' | 2 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 35. | Tilia platyphyllos | 2 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 36. | Tilia cordata | 10 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 37. | Tilia cordata ‘Greenspire’ | 1 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 38. | Tilia tomentosa ‘Pendula’ | 1 | 200-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 39. | Tilia tomentosa ‘Brabant’ | 2 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 40. | Ulmus glabra | 1 | 200-250 | 10 - 12 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |

4.2.2. Materiał szkółkarski roślin ozdobnych musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób               i szkodników, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Rośliny w danym gatunku  i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem.

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

Dostarczone rośliny muszą być z bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, nie przesuszony. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża, w zależności od gatunku, odmiany i wielkości rośliny. Bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu. Bryły drzew liściastych o obwodzie pnia powyżej 12 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego.

Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiałów syntetycznych nie podlegających biodegradacji.

Barwa igieł w przypadku drzew iglastych,  musi być typowa dla odmiany.

Prosto rosnące gatunki i formy muszą posiadać prawidłowo wykształcony przewodnik z wyjątkiem taksonów naturalnie wieloprzewodnikowych. Rośliny muszą być rozgałęzione w sposób typowy dla danego gatunku i odmiany. W przypadku drzew iglastych odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny.

4.2.3.               Wymagany sposób wykonania nasadzeń:

Usługa wykonania nasadzeń drzew obejmuje :

1. staranne przygotowanie podłoża do nasadzeń, w tym:

      - wyznaczenie miejsc sadzenia drzew według map, których poszczególne numery dla danej lokalizacji wykazano w kolumnie 5 tabeli w pkt. 4.2.

      - usunięcie wierzchniej warstwy darni i innych roślin zielnych,

      - oczyszczenie miejsc nasadzeń z ewentualnych resztek budowlanych, kamieni, „starych” korzeni i innych zanieczyszczeń,

      - staranne ręcznie odchwaszczenie miejsc nasadzeń (dotyczy to szczególnie tzw. chwastów trwałych np. perzu, skrzypu, powoju itp.),

- przygotowanie dołu do sadzenia, w tym wykopanie odpowiednich dołów o średnicy dwa razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny w zależności od danego gatunku i odmiany;                   w przypadku mocno ubitej, nieprzepuszczalnej gleby trzy razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny; po umieszczeniu rośliny w dole, musi być możliwość swobodnego wypełnienia powstałej przestrzeni ziemią,

- przygotowanie podłoża :

      - należy ponownie zastosować istniejacą warstwę próchniczną wykopanej gleby, z wyłączeniem gleby zanieczyszczonej, która mogłaby utrudnić rozwój roślin,

      - nowe przygotowane podłoże zastosowane do wypełnienia i zasypania dołów powinna charakteryzować się dużą porowatością i guzełkowatością, powinno być wzbogacone o dojrzały kompost, substrat roślinny lub żyzną ziemią ogrodową oraz keramzyt, hydrożel, posiadać startową dawkę nawozu o przedłużonym działaniu (z wyjątkiem gdy odpowiednia startowa dawka nawozu była już zastosowana do bryły korzeniowej w szkółce), zaleca się zastosować gotowe mieszanki do wzbogacania podłoża przygotowywane odrębnie dla roślin iglastych                    i liściastych; dodane substraty muszą być dobrze wymieszane z podłożem, który zostanie zastosowany do wypełnienia dołu,

- załadunek na środki transportu wykopane, niewykorzystane „stare” podłoże oraz jego przekazanie do wykorzystania do uprawnionego odbiorcy odpadów,

- przygotowanie bryły korzeniowej roślin do sadzenia, w tym większe egzemplarze drzew sadzimy razem z jutą i metalową siatką obejmujaca bryłę korzeniową – należy ostrożnie rozwiązać jutę            i metalową siatkę przy górnej powierzchni bryły korzeniowej,

- posadzenie roślin – umieszczając rośliny prosto w dole należy uważać, w przypadku drzew baletowanych/z bryłą drutowaną, by nie uszkodzić dosyć ciężkiej bryły korzeniowej; wszystkie rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w gruncie w szkółce, ewentualnie można posadzić kilka centymetrów (2-3cm) głębiej. Zbyt głębokie posadzenie roślin może doprowadzić do trudności z ich przyjmowaniem się a nawet spowodować wypadanie roślin na skutek braku dostępu powietrza do systemu korzeniowego.

- zasypanie dołu przygotowanym wcześniej podłożem - przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić podłożem,

- delikatnie, ale dosyć dobre ubicie stopami gleby wokół roślin po posadzeniu, tak by nie uszkodzić korzeni,

- uformowanie tzw. mis ziemnych wokół posadzonych roślin,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu,

- przycinanie roślin po posadzeniu – należy wykonać tzw. cięcie korekcyjne/sanitarne, w celu usunięcia pędów uszkodzonych np. podczas transportu oraz odtworzenia równowagi pomiędzy zredukowanym systemem korzeniowym a powierzchnią transpiracyjną korony (cięcia są zbędne jeżeli zostały już wykonane w szkółce),

- przywiązanie do podpór - opalikowanie drzew poprzez montaż 3 palików drewnianych, okorowanych o długości min. 3 m i grubości Ø 6-8 cm wokół drzew na głębokość 0,8-1 m, stabilizując je w podłożu, założenie 3 wiązań elastycznych wiążąc drzewko, tuż pod koroną, do palików oraz użycie 3 rygli, tj. mocowania sztywnego,

- zabezpieczenie pnia posadzonego drzewa warstwą tkaniny jutowej.

4.2.4.  Utrzymania drzew w okresie gwarancyjnym

W ramach bieżącego utrzymania drzew po posadzeniu należy wykonaywać :

      - bieżące formowanie misy u nasady pnia drzewka o min. Ø 80 cm, regularne spulchnianie mis wraz z wyrównaniem ich brzegów,

      - stałe odchwaszczanie mis,

      - wywóz ewentualnie zebranych zanieczyszczeń do zagospodarowania do uprawnionego odbiorcy odpadów,

      - podlewanie w okresie suszy,

      - kontrolowanie wiązań i opalikowania drzew – ewentualne ich uzupełnienie lub wymiana,

      - bieżące usuwanie obumarłych i chorych pędów,

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

  - Co i gdzie należy posadzić krzewy :

Nasadzenia krzewów zostaną przeprowadzone w dwóch terminach.

| Lp | lokalizacja | szt. | gatunki i odmiany | Planowana powierzchnia na której należy wymienic podłoże | mapy nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nasadzenia, które należy wykonać w listopadzie 2018r. – Etap 3 |
| 1 | Skwer Miast Partnerskich | 135 | jałowiec płożący odm. ‘Wiltonii’ syn. ‘Glauca’ Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | 67,5 m2 (50 m2 + 17,5 m2) | 38 |
| 2 | teren działki 4/37, 4/278 w obr. 8 miasta Kołobrzeg, przy ul. Brzeskiej | 140 | pięciornik krzewiasty Potentilla fruticosa | ---- | 24 |
|  |  | 45 | tawuła van Houtte'a Spiraea × vanhouttei | ----- |  |
| 3 | Zieleń osiedlowa Piastowska 1-4 (dz. nr 33/4 ob.12) | 5 | hortensja pnąca Hydrangea anomala TAKE A CHANCE ® lub Hydrangea anomala 'Cordifolia' | 2,5 m2 (5 x 0,5 m2) | 39 SZKIC NR 2 |
|  |  | 4 | winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus quinquefolia | 2 m2 (4 x 0,5 m2) |  |
|  |  | 3 | kalina sztywnolistna Viburnum rhytidophyllum | 3 m2 (3 x 1 m2) |  |
|  |  | 80 | śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock' | 20 m2 |  |
| Nasadzenia, które należy wykonać w kwietniu 2019r. – Etap 4 |
| 4 | Zieleń osiedlowa Piastowska 1-4 (dz. nr 33/4 ob.12) | 1 | laurowiśnia wschodnia 'Mari' Prunus laurocerasus 'Mari' | 3 m2 | 39 SZKIC NR 2 |
|  |  | 13 | różanecznik 'Nicoletta' Rhododendron 'Nicoletta' lub azalia japońska Rhododendron’Kermesina’ lub Rhododendron ’Kermesina Rosea’ | 7 m2 |  |
|  |  | 22 | mahonia pospolita Mahonia aquifolium | 5,5 m2 |  |
| 5 | Park im. Stefana Żeromskiego Sektor II i VI | 20 | różanecznik wielkokwiatowy Rhododendron ‘Caractacus’ lub ‘America’ | -------- | SZKIC NR 4 - 5 |
| 6 | zieleniec przy Ratuszowej 1 (działka nr 242/2 ob. 12) | 3 | różanecznik wielkokwiatowy Rhododendron’Belkanto’ | 5 m2 | foto nr 1 |
|  |  | 5 | azalia japońska Rhododendron’Kermesina’ |  |  |
| 7 | Teren zieleni przy Szkole Podstawowej nr 8 (działka nr 228 ob. 13) | 2 | różanecznik wielkokwiatowy Rhododendron ‘Caractacus’ lub ‘America’ | 2 m2 | 26 |
|  |  | 2 | różanecznik wielkokwiatowy Rhododendron ‘Album Novum’ | 2 m2 |  |
|  |  | 4 | różanecznik wielkokwiatowy Rhododendron ‘Simona’ | 2 m2 |  |
|  |  | 4 | różanecznik wielkokwiatowy Rhododendron ‘Rasputin’ | 2 m2 |  |
| 8 | Teren zieleni przy ul. Towarowej 15 (dz. nr 17/10, 39/1 ob.4) | 7 | jałowiec płożący odm. ‘Wiltonii’ (syn.’Glauca’) Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | ----- | 29 |
| 9 | Teren zieleni osiedlowej przy ul. Unii Lubelskiej 43 (dz. nr 21/42 ob.13) | 50 | Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ berberysu Thunberga | ------- | 28 |
|  |  | 20 | Prunus pumila var. depresja śliwa karłowa odm. płożąca | ------ |  |
| 10 | Skwer kmdr Stanisława Mieszkowskiego (dz. nr 4/8 ob.4) | 60 | pieris japoński 'Variegata' Pieris japonica 'Variegata' | 19 m2 | 30 |
|  |  | 50 | azalia japońska Rhododendron ’Maruschka’ | 13 m2 |  |
|  |  | 30 | berberys Thunberga 'Tiny Gold' Berberis thunbergii 'Tiny Gold' PBR | 7,5 m2 |  |
| 11 | Teren zieleni przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej, Kolejowej, Unii Lubelskiej i Okopowej (dz. nr 345/2 ob.12) | 1 | bukszpan wieczniezielony w formie kuli Buxus sempervirens | 0,25 m2 | 31 |

    - Parametry jakościowe krzewów:

| Lp. | gatunek i odmiana | Ilość sztuk | Wysokość/szerokość w cm / pojemność pojemnika w l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buxus sempervirens w formie kuli | 1 | 40-60 cm / 3-5l |
| 2. | Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ | 50 | 15-20cm/10-15/ 2-3l |
| 3. | Berberis thunbergii 'Tiny Gold' PBR | 30 | 15-20cm/10-15/ 2-3l |
| 4. | Hydrangea anomala TAKE A CHANCE ® lub Hydrangea anomala 'Cordifolia' | 5 | 40-60 /10-15/ cm 1-2l |
| 5. | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | 142 | 5-10/ 40-60 / 2-3l |
| 6. | Mahonia aquifolium | 22 | 30-40 cm/20-30 cm/3-5l |
| 7. | Parthenocissus quinquefolia | 4 | 40-60 /10-15/ cm 1-2l |
| 8. | Potentilla fruticosa | 140 | 15-20cm/10-15/ 2-3l |
| 9. | Prunus laurocerasus 'Mari' | 1 | 40-60 cm/20-30 cm/3-5l |
| 10. | Prunus pumila var. depressa | 20 | 10-15/ 20-30 / 2-3l |
| 11. | Pieris japonica 'Variegata' | 60 | 40-60 cm/20-30 cm/3-5l |
| 12. | Rhododendron’Belkanto’ | 3 | 40-60 cm/20-30 cm/3-5l |
| 13. | Rhododendron’Kermesina’ | 5 | 30-40 cm/20-30 cm/3-5l |
| 14. | Rhododendron ’Maruschka’ | 50 | 30-40 cm/20-30 cm/3-5l |
| 15. | Rhododendron ‘Album Novum’ | 2 | 60-80 cm/40-60 cm/5-7l |
| 16. | Rhododendron ‘Simona’ | 4 | 40-60 cm/20-30 cm/3-5l |
| 17. | Rhododendron ‘Rasputin’ | 4 | 40-60 cm/20-30 cm/3-5l |
| 18. | Rhododendron ‘Caractacus’ lub ‘America’ | 22 | 60-80 cm/40-60 cm/5-7l |
| 19. | Rhododendron 'Nicoletta' lub Rhododendron’Kermesina’ lub Rhododendron ’Kermesina Rosea’ | 13 | 30-40 cm/20-30 cm/3-5l |
| 20. | Spiraea × vanhouttei | 45 | 30-40 cm/20-30 cm/3-5l |
| 21. | Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock' | 80 | 20-30 cm/30-40 cm/2-3l |
| 22. | Viburnum rhytidophyllum | 3 | 60-80 cm/40-60 cm/5-7l |

4.3.2. Materiał szkółkarski roślin ozdobnych musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Rośliny w danym gatunku  i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem.

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, nie przesuszony.

Rośliny bez bryły tzw. z gołym korzeniem – muszą posiadać rozbudowany i zdrowy system korzeniowy, o odpowiedniej proporcji między systemem korzeniowym a częścią nadziemną. 
Rośliny w pojemnikach muszą mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Korzenie muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. Korzenie nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane).

Roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie więcej niż dwa sezony wegetacyjne. Rośliny muszą być o szerokiej, symetrycznej i foremnej koronie.

Krzewy powinny mieć minimum dwa (krzewy raz szkółkowane) lub trzy (krzewy dwa razy szkółkowane) pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Krzewy soliterowe − muszą być trzy razy szkółkowane.

Różaneczniki muszą być z bryłą korzeniową lub w pojemniku. Krzewy muszą mieć pąki kwiatowe, być zwarte, żywotne, o odpowiedniej proporcji wysokości do szerokości, dobrze rozkrzewione.

Róże okrywowe mogą być w pojemnikach lub z gołym korzeniem. Muszą posiadać minimum trzy pędy. Pędy krzewu muszą być dostatecznie zdrewniałe. Grubość pnia pod oczkiem powinna wynosić minimum 9 mm. Muszą być założone minimum 2 oczka. Zamawiający musi być poinformowany o gatunku zastosowanej podkładki. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony i rozgałęziony.

Rośliny okrywowe muszą być równomiernie rozkrzewione.

W przypadku roślin w pojemnikach lub z bryłą korzeniową nie można dopuścić do przeschnięcia bryły.

4.3.3.	Etap 1 i 2 – Wykonanie wymiany podłoża obejmuje :

      - na powierzchni łącznie około 163,25 m2, usunięcie/wybranie 37-40 cm „starej” warstwy gruntu rodzimego z obszaru planowanych nasadzeń krzewów wraz z darnią, w tym 95 m2 jesienią 2018 i 68,25 m2 wiosną 2019r.

      - załadunek wybranego podłoża na środki transportu,

      - wywóz wybranego podłoża oraz przekazanie do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów,

      - narzędziami ogrodniczymi spulchnienie rodzimego gruntu, w celu poprawy jego napowietrzenia –          w obrębie systemów korzenowych drzew ręcznie,

      - zakup gotowej lub wykonanie mieszanki podłoża odpowiedniego dla krzewów liściastych, iglastych oraz krzewów kwasolubnych – łącznie około 65,30 m3, jego dowiezienie i rozplantowanie,                         w obrębie planowanych nasadzeń, gdzie wcześniej wybrano grunt:

a) podłoże odpowiednie dla krzewów liściastych – około 16,5 m3 podłoża,

b) podłoże odpowiednie dla krzewów iglastych – około 27 m3 podłoża,

c) podłoże odpowiednie dla roślin kwasolubnych – około 21,8 m3 podłoża,

- zakupione lub wykonane nowe podłoże musi być żyzne, z dużą warstwą próchnicy, przepuszczalne, gruzełkowate, o odczynie lekko kwaśnym (pH 6,0-6,5) lub kwaśnym (pH 4,5-5,5),

      - bardzo dokładne rozplantowanie, wyrównanie i ukształtowanie dowiezionego podłoża.

    - Etap 3 i 4 – Wykonanie nasadzeń krzewów

Usługa wykonania nasadzeń krzewów obejmuje :

  - staranne przygotowanie podłoża do nasadzeń, w tym:

      - prace agrotechniczne podłoża, tj. dokładne jego wygrabienie i wyrónanie powierzchni, aby                 w pszyszłości nie twarzyły się zastoiska wód opadowych,

      - wyznaczenie miejsc sadzenia krzewów według map, których poszczególne numery dla danej lokalizacji wykazano w kolumnie 6 tabeli w pkt. 4.6.

  - przygotowanie dołu do sadzenia (w przypadku gdy nie dokonywano wymiany podłoża), poprzez wykopanie odpowiednich dołów o średnicy dwa razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny w zależności od danego gatunku i odmiany; po umieszczeniu rośliny w dole, musi być możliwość swobodnego wypełnienia powstałej przestrzeni ziemią,

  - przygotowanie bryły korzeniowej roślin do sadzenia - rośliny sadzone z pojemników powinny przed posadzeniem zostać z nich wyjęte, system korzeniowy należy delikatnie rozluźnić oraz zanurzyć na kilka minut w wodzie,

  - posadzenie roślin – umieszczając rośliny prosto w dole należy uważać, by nie uszkodzić bryły korzeniowej; wszystkie rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w pojemnikach lub w gruncie w szkółce, Zbyt głębokie posadzenie roślin może doprowadzić do trudności z ich przyjmowaniem się a nawet spowodować wypadanie roślin na skutek braku dostępu powietrza do systemu korzeniowego; przy sadzeniu roślin z gołym korzeniem, należy zwrócić uwagę, by korzenie nigdy nie podwijały się do góry, lecz wszystkie ich części skierowane były w dół.

  - zasypanie dołu podłożem - przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić podłożem,

  - delikatnie, ale dosyć dobre ubicie stopami gleby wokół roślin po posadzeniu, tak by nie uszkodzić korzeni,

  - uformowanie tzw. mis ziemnych wokół posadzonych roślin,

  - obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu,

  - przycinanie roślin po posadzeniu – należy wykonać tzw. cięcie korekcyjne/sanitarne, w celu usunięcia pędów uszkodzonych np. podczas transportu, w tym należy przyciąć również końcówki pędów krzewów form okrywowych, aby spowodować lepsze zagęszczenie się roślin (nie przycinamy roślin wrzosowatych).

  - Utrzymanie krzewów w okresie gwarancyjnym, w tym:

      - uformowanie, wyrównanie i regularne spulchnianie brzegów skupin krzewów,

      - stałe odchwaszczanie,

      - regularne podlewanie,

      - usuwanie przekwitłych kwiatostanów krzewów,

      - bieżące usuwanie obumarłych i chorych pędów,

      - zwalczanie chorób i szkodników roślin,

      - przygotowanie roślin do okresu zimowego oraz zabezpieczanie roślin przed mrozami oraz suszą fizjologiczną.

  - Etap V - Co i gdzie należy posadzić byliny :

| Lp | lokalizacja | szt. | gatunki i odmiany | powierzchnia na której należy wymienic podłoże oraz obsada | mapy nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nasadzenia, które należy wykonać w listopadzie 2018r. |  |  |
| 1 | Teren rekreacyjny przy ul. Frankowskiego (działka nr 156/1 ob. 12) | 90 | krwawnik pospolity 'Wonderful Wampee' Achillea millefolium 'Wonderful Wampee' lub krwawnik pospolity 'Red Beauty' Achillea millefolium 'Red Beauty' | 11m2 x 8szt./m2 | 27 |
|  |  | 70 | konwalia majowa Convallaria majalis | 9m2 x 8szt./m2 |  |
|  |  | 130 | aster krzaczasty ‘Krystyna’ Aster dumosus ‘Krystyna’ lub Aster macrophyllus ‘Albus’ lub inny aster do 50 cm wys o biał. kw | 18m2 x 7szt./m2 |  |
| 2 | Zieleń osiedlowa Piastowska 1-4 (dz. nr 33/4 ob.12) | 130 | funkia 'Brim Cup' Hosta 'Brim Cup' | (5x1,5m2) +7m2 = 14,5 m2 x 9 szt./m2 | 39 SZKIC NR 2 |
|  |  | 200 | kosmatka olbrzymia 'Marginata' Luzula sylvatica 'Marginata' | 28m2 x 7szt./m2 |  |
| 3 | Teren zieleni przy ul. Jagiellońskiej i ul. Kolejowej (dz. nr 7 ob.12) | 240 | bodziszek czerwony Geranium sanguineum lub Geranium ‘Tiny Monster’ | 27m2 x 9szt./m2 | 32 |

4.4.1. Materiał szkółkarski roślin ozdobnych musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, pozbawione chorób i szkodników. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku rośliny, nie przesuszony.

Byliny muszą być w pojemnikach min. P9, korzenie nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane).

Roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie więcej niż dwa sezony wegetacyjne.

4.4.2.	Etap 2 – Wykonanie wymiany podłoża obejmuje :

        - na powierzchni łącznie około 107,5 m2, usunięcie/wybranie 20 cm „starej” warstwy gruntu rodzimego z obszaru planowanych nasadzeń bylin wraz z darnią,

        - załadunek wybranego podłoża na środki transportu,

        - wywóz wybranego podłoża oraz przekazanie do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów,

        - narzędziami ogrodniczymi spulchnienie rodzimego gruntu, w celu poprawy jego napowietrzenia –          w obrębie systemów korzenowych drzew ręcznie,

        - zakup gotowej lub wykonanie mieszanki podłoża odpowiedniego dla danego gatunku byliny– łącznie około 21,5 m3, jego dowiezienie i rozplantowanie, w obrębie planowanych nasadzeń, gdzie wcześniej wybrano grunt,

        - dokładne rozplantowanie, wyrównanie i ukształtowanie dowiezionego podłoża. aby w przyszłości nie tworzyły się zastoiska wód opadowych,

    - Etap 5 – Wykonanie nasadzeń bylin

Usługa wykonania nasadzeń bylin obejmuje :

      - wyznaczenie miejsc sadzenia bylin według map, których poszczególne numery dla danej lokalizacji wykazano w kolumnie 6 tabeli w pkt. 4.10.

      - przygotowanie bryły korzeniowej roślin do sadzenia – wyjęcie roślin z pojemników, system korzeniowy należy delikatnie rozluźnić oraz zanurzyć na kilka minut w wodzie,

      - posadzenie roślin – umieszczając rośliny prosto w dole; wszystkie rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w pojemnikach; zbyt głębokie posadzenie roślin może doprowadzić do trudności z ich przyjmowaniem się a nawet spowodować wypadanie roślin na skutek braku dostępu powietrza do systemu korzeniowego;

      - zasypanie dołu podłożem - przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową, a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić podłożem,

      - delikatnie, ale dosyć dobre ubicie gleby wokół roślin po posadzeniu, tak by nie uszkodzić korzeni,

      - obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu,

      - utrzymanie bylin w okresie gwarancyjnym, w tym regularne pielenie, podlewanie, bieżące usuwanie obumarłych i chorych pędów, zwalczanie ewemtualnych chorób i szkodników roślin.

4.5. Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla części 4 przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla wymiany podłoża, sadzenia drzew, krzewów i bylin :

4.5.1. odrębnie dla wymiany podłoża (etap 1 i 2) części 4 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 70 – wartość jednostkową ryczałtową netto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża - zgodnie z opisem  pkt. 4.3.3. i pkt. 4.4.2. Etap 1 i 2 części 4 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 70 - odpowiednią wartość podatku VAT - Etap 1 i 2 części 4 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 70 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża - zgodnie z opisem pkt. 4.3.3. i pkt. 4.4.2. Etap 1 i 2 części 4 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 70 - cenę brutto za wykonanie Etapu 1 i 2 części 4 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 70) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 70).

4.5.2. odrębnie dla sadzenia drzew (etap 3 i 4) części 4 przedmiotu zamówienia :

4.5.2.1. posadzenie 179 egzemplarzy drzew – pkt.4.2. opisu przedmiotu zamówienia wiersz               71- 113 tabeli:

- w kolumnie 3 wiersz 71-110 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 71-110   - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 71-110 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 71-110  - cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianego egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 71-110) i zakresu ilościowego zamawianych drzew danych gatunków i odmian (określonej w kol. 6 wiersz 71-110),

- w kolumnie 7 wiersz 111 – sumę cen brutto z wierszy 71-110, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich 179 zamawianych drzew,

- w kolumnie 3 wiersz 112 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 4 wiersz 112 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 112 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 7 wiersz 112 – cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy drzew, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 112) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 112),

- w kolumnie 7 wiersz 113 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia zamawianych                         179 egzemplarzy drzew (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 111 i kolumny 7 wiersz 112).

4.5.2.2. posadzenie 706 egzemplarzy krzewów – pkt.4.3. opisu przedmiotu zamówienia wiersz              114-138 tabeli:

- w kolumnie 3 wiersz 114-135 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza krzewu danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 114-135  - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 114-135 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza krzewu danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 114-135 – cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianych egzemplarzy krzewów danego gatunku i odmiany, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 114-135) i zakresu ilościowego krzewów zamawianych        w danym gatunku i odmianie (określonej w kol. 6 wiersz 114-135),

- w kolumnie 7 wiersz 136 – sumę cen brutto z wierszy 114-135, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich zamawianych 706 szt. krzewów,

- w kolumnie 3 wiersz 137 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia            1 egzemplarza krzewu,

- w kolumnie 4 wiersz 137 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 137 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia                   1 egzemplarza krzewu,

- w kolumnie 7 wiersz 137 - cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy krzewów, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 137) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 137),

- w kolumnie 7 wiersz 138 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych 706 szt. egzemplarzy krzewów (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 136 i kolumny 7 wiersz 137).

4.5.2.3. posadzenie 860 egzemplarzy bylin – pkt.4.4. opisu przedmiotu zamówienia wiersz            139-147 tabeli:

- w kolumnie 3 wiersz 139-144 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza byliny danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 139-144 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 139-144 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza byliny danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 139-144 - cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianych egzemplarzy bylin danych gatunków i odmian, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 139-144) i zakresu ilościowego zamawianych bylin           w danym gatunku i odmianie (określonej w kol. 6 wiersz 139-144),

- w kolumnie 7 wiersz 145 – sumę cen brutto z wierszy 139-144, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich zamawianych bylin,

- w kolumnie 3 wiersz 146 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia                 1 egzemplarza byliny,

- w kolumnie 4 wiersz 146- odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 146 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia                   1 egzemplarza byliny,

- w kolumnie 7 wiersz 146 - cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy bylin, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 146) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 146),

- w kolumnie 7 wiersz 147 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych 860 egzemplarzy bylin (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 145 i kolumny 7 wiersz 146).

- w kolumnie 7 wiersz 148 – ogólna wartość za wykonanie części 4 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę ceny brutto będącą kosztem wymiany podłoża pod nasadzenia krzewów                    i bylin (kol.7 wiersz 70),  zakupu/wyprodukowania i posadzenia zamawianych egzemplarzy drzew (kol.7 wiersz 113), krzewów (kol.7 wiersz 138), bylin (kol.7 wiersz 147).

UWAGI do wszystkich czterech części przedmiotu zamówienia:

1. Kosztorysując ceny za poszczególne prace Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z ich realizacją, w tym:

- pracy ludzi i sprzętu,

- zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonywania usług,

- transportu osób uczestniczących w poszczególnych kontrolach i odbiorach zw. z realizowaną usługą,

- obsługę administracyjną i logistyczną,

- podatki i opłaty urzędowe,

- inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonanie prac.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związanych z sadzeniem roślin, w zakresie realizacji danej części przedmiotu zamówienia, szczegółowo wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ).

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawiać je Zamawiającemu.  W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie                         z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od podpisania umowy, przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3.

Mapa nr 1

Mapa nr 2

Mapa nr 3

Mapa nr 4

Mapa nr 5

Mapa nr 6

Mapa nr 7

Mapa nr 8

Mapa nr 9

Mapa nr 10

Mapa nr 11

Mapa nr 12

Mapa nr 13

Mapa nr 14

Mapa nr 15

Mapa nr 16

Mapa nr 17

Mapa nr 18

Mapa nr 19

Mapa nr 20

Mapa nr 21

Mapa nr 22

Mapa nr 23

Mapa nr 24

Mapa nr 25

Mapa nr 26

Mapa nr 27

Mapa nr 28

Mapa nr 29

Mapa nr 30

Mapa nr 31

Mapa nr 32

Mapa nr 33

Mapa nr 34

Mapa nr 35-37

Mapa nr 38

Mapa nr 39

SZKIC NR 2

Legenda:

- hortensja pnąca

- winobluszcz pięciolistkowy

- kalina sztywnolistna

- śnieguliczka Chenaulta 'Hancock'

- laurowiśnia wschodnia 'Mari'

- różanecznik 'Nicoletta' lub azalia japońska ’Kermesina’ lub ’Kermesina Rosea’

- mahonia pospolita

- funkia 'Brim Cup'

- kosmatka olbrzymia 'Marginata'

SZKIC NR 3

SZKIC NR 4

SZKIC NR 5

Mapa nr 40

Mapa nr 41

foto nr 1