# Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni wraz z transportem – średnia odległość w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg tj. do 5 km, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, grubość 4 cm, 250,00 m2,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 100,00 m2,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, grubość 4 cm, 2.000,00 m2,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości, 100,00 m2,

- remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, głębokość wybojów  1,5 cm, 1.300,00 m2,

- remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, dodatek za każde następne 0,5 cm grubości, 1.000,00 m2,

- utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych, emulsją asfaltową i grysem kamiennym, 3.000,00 m2,

- wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych – recykling, grubość 4 cm,  300,00 m2,

- objazd miasta, w miesiącu  - 100 km,

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

- Remont nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym

- Utrwalenie nawierzchni emulsja i grysem kamiennym

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku  do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

Uwaga: Prace prowadzone w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (M. P. Załącznik do nr-u 24, poz. 184 z dnia 18 czerwca 1990 r.)

Zakres robót to

### „Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe”

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wraz z wycięciem krawędzi, oczyszczeniem miejsca naprawionego z usunięciem rumoszu z wywozem, osuszeniem, skropieniem ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, wypełnieniem uszkodzenia masą asfaltu lanego i zagęszczeniem pozwalającym na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych kształtów geometrycznych, zasypaniem piaskiem i zatarciem.

- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – wyrównanie lokalnych bez wycięcia krawędzi, oczyszczeniem miejsca naprawionego z usunięciem rumoszu z wywozem, osuszeniem, skropieniem ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, wypełnieniem uszkodzenia masą asfaltu lanego i zagęszczeniem pozwalającym na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych kształtów geometrycznych, zasypaniem piaskiem i zatarciem.

- Remonty nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową wraz oczyszczeniem miejsca naprawionego z usunięciem rumoszu z wywozem, osuszeniem, skropieniem ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawionego miejsca, rozścielenie grysu kamiennego jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia, skropienie emulsją asfaltową rozścielonego kruszywa, rozsypanie drobnego kruszywa, ubicie lub uwałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu.

- Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową wraz z mechanicznym skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową, równomiernym rozsypaniem kruszywa, ręcznym wyrównaniem rozsypanego kruszywa z uzupełnieniem braków, zawałowaniem rozścielonej w-wy kruszywa.

- Wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych – recykling, w przypadku zdania do utylizacji asfaltu z remontowanych nawierzchni należy przedstawić dokument potwierdzający ten fakt.

- Skład mieszanki mineralnej do asfaltu lanego musi uwzględniać kruszywo łamane o uziarnieniu 0-8mm.

- Objazd miasta raz w tygodniu (24km) w celu określenia stanu technicznego nawierzchni bitumicznych. Na okoliczność objazdu Wykonawca sporządza protokół określający stan nawierzchni drogowych oraz wskazania prac niezbędnych do wykonania i przedłożyć go Zamawiającemu (dotyczy całego pasa drogowego (drogi, chodniki, pobocza, oznakowanie).

- Oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).

- Wykonanie obmiarów naprawianych nawierzchni, udokumentowanie z Książce obmiarów.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu, protokółu z objazdu dróg określającego stanu ich nawierzchni.

- Zabezpieczenia awaryjne pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie reakcji na zgłoszenie określonym w druku oferty (rozdz. VI, pkt. 8).

- Asfalt z rozbiórek, pozyskany przy remoncie nawierzchni bitumicznych, należy zużyć na podbudowy przetwarzając go w recyklerze ( pkt. 5).

UWAGA:

Czas reakcji grupy interwencyjnej zaczyna biec od momentu przyjęcia zgłoszenia, również w formie telefonicznej.

Wykaz

obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.

- D-M-00.00.00 		Wymagania ogólne.

- D-05.03.15   		Naprawa ( przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań 				nawierzchni bitumicznych

- D-05.03.17   		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

- D-05.03.17b		Naprawa spękań krawędziowych nawierzchni asfaltowej

- D-05.03.17c 		Naprawa nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym

- D-05.03.06 		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i 				wbudowywanych na zimno

- D-05.03.07 		Nawierzchnia z asfaltu lanego

- D-05.03.08 : 05.03.10 	Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana (podwójnie i 						pojedynczo powierzchniowo utrwalana, regeneracja nawierzchni)

- D-05.03.11 		Recykling (na gorąco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na 				gorąco, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno)