Część III

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem i utrzymaniem kwietników sezonowych, kwietników konstrukcji przestrzennych, bylin i różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, oraz dostawy związane z dostarczeniem materiału nasadzeniowego w tym:

- Element 1   Wykonanie obsady kwietników sezonowych

- Pierwsza obsada sezonowa rabat kwiatowych i konstrukcji kwietników przestrzennych – termin realizacji do 30 kwietnia 2018r.

- Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych obejmuje staranne przygotowanie   konstrukcji do nasadzeń, w tym:

- usunięcie pozostałości roślin rabatowych pochodzących z zeszłorocznych

nasadzeń, chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- 	gruntowne rozluźnienie i spulchnienie podłoża, uzupełnienie konstrukcji ziemią,

- zastosowanie odpowiedniego nawozu o przedłużonym działaniu oraz jego

wymieszanie z ziemią,

- 	posadzenie roślin rabatowych (gatunek określony w tabeli nr 1- uwaga poniżej), w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych. Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

- 	obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu.

b) Nasadzenie kwiatowe zostaną zrealizowane:

- Rondo im. Kardynała Ignacego Jeża – konstrukcja łabędzie 2 szt. – 32,0m2.

- Kwietnik w pasie drogowym ul. Młyńskiej (Rondo im. Kardynała Jeża) o łącznej

powierzchni 100,00 m2.

- Druga obsada rabat kwiatowych – termin realizacji do 30 czerwca 2018r.

- Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w obsadzie obejmuje staranne

przygotowanie rabat do nasadzeń, w tym:

- usunięcie chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- gruntowne rozluźnienie podłoża poprzez jego przekopanie,

- zastosowanie nawozu mineralnego lub wieloskładnikowego oraz jego wymieszanie z podłożem,

- wyrównanie powierzchni rabat,

- wyznaczenie miejsc sadzenia (wyrysowanie wzorów, na które uprzednio  uzyskano akceptację Zamawiającego),

- posadzenie roślin rabatowych przy min. obsadzie 50 szt./m2 (gatunek określony w tabeli nr 1- uwaga poniżej), w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych. Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz na bieżąco do dnia odbioru usługi.

- Nasadzenia kwiatowe zostaną zrealizowane:

    - kwietnik przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sybiraków o łącznej

powierzchni 83,0 m2;

    - kwietnik w pasie drogowym ul. Koszalińskiej (Rondo Solidarności) o łącznej

powierzchni 46,0 m2;

    - kwietnik w pasie drogowym ul. Młyńskiej (Rondo im. Kardynała Jeża) o

łącznej powierzchni 100,0 m2.

Łącznie 229,0 m2.

- Druga obsada sezonowa konstrukcji kwietników przestrzennych – termin

realizacji do 30 czerwca 2018r.

- Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych obejmuje staranne przygotowanie

konstrukcji do nasadzeń, w tym:

- usunięcie pozostałości roślin rabatowych pochodzących z zeszłorocznych nasadzeń, chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- gruntowne rozluźnienie i spulchnienie podłoża, uzupełnienie konstrukcji ziemią,

- zastosowanie odpowiedniego nawozu o przedłużonym działaniu oraz jego wymieszanie z ziemia,

- posadzenie roślin rabatowych (gatunek określony w tabeli nr 1- uwaga poniżej), w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych. Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu.

- Nasadzenie kwiatowe zostaną zrealizowane:

- ul. Dworcowa – konstrukcja latarnia morska – 19,0 m2.

- Rondo im. Kardynała Ignacego Jeża – konstrukcja łabędzie 2szt. – 32,0m2.

Łącznie 51,0 m2.

- Druga obsada sezonowa gazonów – termin realizacji do 31 maja 2018r.

Obsada 12 szt. gazonów – termin realizacji do 31 maja 2014r.

Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w gazonach obejmuje:

  - staranne przygotowanie gazonów do nasadzeń, w tym:

- usunięcie pozostałości roślin rabatowych pochodzących z zeszłorocznych nasadzeń), chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń,

- gruntowne rozluźnienie i spulchnienie podłoża, uzupełnienie podłoża,

- zastosowanie odpowiedniego nawozu o przedłużonym działaniu (typu Osmocote)  oraz jego wymieszanie z podłożem,

  - wyrównanie powierzchni podłoża,

  - wyznaczenie miejsc sadzenia,

  - posadzenie roślin rabatowych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin rabatowych. Rośliny rabatowe muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników. Rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych. Rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie,

  - obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu.

Nasadzenie kwiatowe zostaną zrealizowane w gazonach:

- Działka nr 43/7 obręb 4 przy ul. Rodziewiczówny (dojście do molo) – 12 szt.

Łącznie 12 sztuk.

UWAGA:

WYKAZ PROPONOWANYCH ROŚLIN JEDNOROCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO NASADZEŃ NA RABATACH I KONSTRUKCJACH (LATARNIA MORSKA, ŁABĘDZIE 2SZT.) ORAZ GAZONACH.

Tabela nr 1. Rośliny jednoroczne do obsady

| Lp. | Przeznaczenie | Gatunek |
| --- | --- | --- |
| 1. | I Obsada | Viola wittrockiana Gams (bratek biały i niebieski) |
| 2. | II Obsada | Begonia semperflorens (różowa, czerwona, biała) |
|  |  | Begonia x tuberhybrida (Begonia bulwiasta różne kolory) |
|  |  | Senecio maritima (starzec popielny) |
|  |  | Tagetes patula (aksamitka żółta, pomarańczowa) |
|  |  | Salvia (szkarłatna szałwia błyszcząca) |
|  |  | Ageratum (Żeniszek) |

- Element 2   Utrzymanie

- Utrzymanie I i II obsady rabat kwiatowych i konstrukcji kwietników przestrzennych.

- Usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych, w tym:

- stałe bieżące odchwaszczanie,

- wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

- bieżące spulchnianie podłoża,

- w przypadku pojawienia się objawów chlorozy zastosowanie pogłównie odpowiednich nawozów,

- bieżące regularne podlewanie,

- bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów, egzemplarzy obumarłych oraz uszkodzonych lub obumarłych fragmentów roślin w celu zachowania estetyki kwietników, gazonów,

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

- usuwanie zanieczyszczeń (tj. niedopałki papierosów, butelki, i inne odpady).

b) Usługa ta będzie wykonywana:

- Pierwsza obsada od 01.05.2018r. do 31.05.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

- Druga obsada od 01.07.2018r. do 31.10.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu rabat kwiatowych oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

- Utrzymanie gazonów oraz II obsady w gazonach

- Usługa utrzymania gazonów obejmuje bieżące wykonywanie prac

pielęgnacyjnych, w tym:

- stałe bieżące odchwaszczanie,

- wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

- spulchnianie podłoża,

- w początkowej fazie wegetacji zasilanie nawozami mineralnymi przeznaczonymi dla róż o przedłużonym działaniu, w przypadku pojawienia się objawów chlorozy zastosowanie pogłównie odpowiednich nawozów,

- regularne podlewanie,

- bieżące usuwanie przekwitłych kwiatów/kwiatostanów, egzemplarzy obumarłych oraz uszkodzonych, cięcia wiosenne i jesienne,

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

- usuwanie zanieczyszczeń (tj. niedopałki papierosów, butelki, i inne odpady),

- przygotowanie roślin do okresu zimowego oraz zabezpieczanie roślin przed mrozami oraz suszą fizjologiczną.

Usługa ta będzie wykonywana od 01.04.2018r. do 30.11.2018r., natomiast II obsady jednorocznej w gazonach od  01.06.2018r. do 31.10.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu gazonów oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

- Usługa zostanie zrealizowana:

- ul. Dubois – 5 szt.

- ul. Bogusława X – 4 szt.

- ul. Śliwińskiego – 12 szt.

- ul. Ratuszowa – 1 szt.

II Obsada w gazonach:

- Działka nr 43/7 obręb 4 przy ul. Rodziewiczówny (dojście do molo) – 12 sztuk.

Łącznie 34 sztuk.

- Utrzymanie krzewów, krzewinek i bylin

  - Usługa ta obejmuje: prace pielęgnacyjne skupin krzewów, krzewinek i bylin – obejmuje stałe odchwaszczanie wraz z wyrównaniem brzegów skupin, usuwanie zanieczyszczeń (tj. niedopałki papierosów, butelki, i inne odpady), wywóz zanieczyszczeń do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, spulchnianie ziemi, okresowe zasilanie nawozami mineralnymi, uzupełnianie ściółki (korą i zrąbką kolorową), podlewanie w okresie suszy, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, usuwanie obumarłych i chorych pędów (smarowanie ran powyżej 3 cm średnicy), zwalczanie chorób i szkodników roślin, przygotowanie roślin do okresu zimowego oraz zabezpieczanie roślin przed mrozami oraz suszą fizjologiczną. W przypadku rododendronów należy regularnie podlewać oraz usuwać opadające liście. Po okresie kwitnienia usuwać kwiatostany rododendronów oraz nawozić je nawozami kwaśnymi.

Usługa ta będzie wykonywana w okresie od 01.04.2018r. do 30.11.2018r. - bieżące utrzymanie i pielęgnacja.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu krzewów, krzewinek i bylin oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

b) Usługa utrzymania krzewów obejmuje:

- ul. Gierczak – 104,0 m2

- ul. Ratuszowa – 55,0 m2

- ul. Korzeniowskiego – 200,40 m2

- ul. Konopnicka – 173,0 m2

- ul. Ściegiennego – 550,40 m2

- ul. Armii Krajowej – 40,0 m2

- ul. Budowlana – 190,0 m2

- ul. Św. Macieja – 81,20 m2

- ul. Graniczna – 14,0 m2

- ul. Rodziewiczówny – 382,30 m2

- Teren przy ul. Unii Lubelskiej 35-39 (droga wewnętrzna) – 61,0 m2

- ul. Kaliska 1-6 – 183,30 m2

- działka nr 815/7 obręb 9 przy ul. Błękitnej i ul. Perłowej – 127,50 m2;

- ul. Perłowa – 72,0 m2

- ul. Dworcowa (rondo) – 192,0 m2

- ul. Koszalińska – Rondo Solidarności – 569,0 m2

- Rondo przy skrzyżowaniu ulic Jedności Narodowej, Solnej, Żurawia – 153,90 m2;

- Obwodnica - 1.136,80 m2;

- ul. Żurawia;

- rondo przy skrzyżowaniu ulic Jasna, Żurawia, Toruńska;

- ul. Toruńska;

- rondo przy skrzyżowaniu ulic Europejska, Toruńska;

- ul. Europejska;

- rondo przy skrzyżowaniu ulic Starynowska, Grzybowska, Obozowa;

- ul. Dworcowa – 63,0 m2;

- ul. Plac 18-go Marca (przy skrzyżowaniu z ul. Waryńskiego) – 21,0 m2;

- działka nr 43/7 obręb 4 przy ul. Rodziewiczówny – 98,80 m2;

- ul. Sikorskiego – 25,0 m2;

- ul. Łopuskiego (przy Zespole Szkół Ekonomicznych) – 14,0 m2;

- ul. Św. Wojciecha (za zatoką autobusową przy ul. Witosa) – 16,0 m2;

- ul. Źródlana (na odcinku od ul. Zwycięzców wzdłuż budynku mieszkalnego nr 2-3) – 15,0 m2;

- ul. Lipowa – 138,0 m2 + 39,0 m2 = 177,0 m2;

- Działka 2/2 nr obręb 1 (przy ścieżce rowerowej za ul. Plażową) – 25,0 m2.

Łączna powierzchnia 4.700,60 m2

- Utrzymanie różanek

  - usługa ta obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych różanek – rozkopczykowanie, stałe odchwaszczanie wraz z wyrównaniem brzegów, wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac, spulchnianie ziemi, w początkowej fazie wegetacji zasilanie nawozami mineralnymi przeznaczonymi dla róż o przedłużonym działaniu, podlewanie w/g potrzeb, bieżące usuwanie przekwitłych kwiatostanów, cięcia wiosenne i jesienne, zwalczanie chorób i szkodników roślin, przygotowanie roślin do okresu zimowego oraz zabezpieczanie roślin przed mrozami (kopczykowanie).

  - Usługa ta będzie wykonywana od 01.04.2018r. do 31.10.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu krzewów róż oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

c) Prace pielęgnacyjne zostaną zrealizowane w pasach drogowych ulicy:

- ul. Walki Młodych.

- ul. Dworcowa przy skrzyżowaniu z ulicą Łopuskiego.

Łączna powierzchnia 525,0 m2.

- Utrzymanie konstrukcji kwietników przestrzennych (rowerzyści 3 szt.)

  - Usługa ta obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych, stałe odchwaszczanie, bieżące podlewanie, bieżące usuwanie przekwitłych kwiatostanów, okresowe zasilanie nawozami mineralnymi, zwalczanie chorób i szkodników roślin, usuwanie obumarłych i chorych roślin, bieżące podlewanie, wywóz zebranych chwastów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

  - Usługa ta będzie wykonywana od 01.05.2018r. do 30.11.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym utrzymaniu obsady konstrukcji rowerzystów oraz materiały i sprzęt do ich realizacji.

- Lokalizacje konstrukcji:

- ul. Arciszewskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Jedności Narodowej) – 1 szt.

- ul. Sikorskiego (przy kortach tenisowych) – 1 szt.

- ul. Sułkowskiego (przy Hotelu MARINA) – 1 szt.

- Element 3	Likwidacja nasadzeń

- Likwidacja I obsady rabat kwiatowych i konstrukcji kwietników przestrzennych - przewidywany termin realizacji do 15 czerwca 2018r.

  - Usługa likwidacji nasadzeń obejmuje:

- usunięcie przekwitłych roślin rabatowych i innych zanieczyszczeń z terenu kwietników oraz zebranie ich w stosy,

- przekazanie materiału roślinnego do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

- przekopanie gruntu i pozostawienie w „ostrej” skibie.

Usługa zostanie zrealizowana w obrębie kwietników, na których wykonano nasadzenia zgodnie z elementem 1.1.

- Likwidacja II obsady rabat kwiatowych i konstrukcji (latarnia morska, łabędzie 2szt.)  – przewidywany termin realizacji do 15 listopada 2018r.

- Usługa likwidacji nasadzeń obejmuje:

- usunięcie przekwitłych roślin i innych zanieczyszczeń z konstrukcji, zebranie ich w stosy,

- przekazanie materiału roślinnego do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Usługa zostanie zrealizowana w obrębie konstrukcji, w których wykonano nasadzenia zgodnie z elementem 1.2. i 1.3.

- Likwidacja obsady gazonów – przewidywany termin realizacji do 15 listopada 2018r.

Usługa likwidacji nasadzeń obejmuje:

- usunięcie przekwitłych roślin i innych zanieczyszczeń z gazonów, zebranie ich w stosy,

- przekazanie materiału roślinnego do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac,

- przekopanie podłoża i pozostawienie w tzw. „ostrej” skibie,

Usługa zostanie zrealizowana w obrębie gazonów, w których wykonano nasadzenia zgodnie z elementem 1.4.

- Element 4 Uzupełnienie konstrukcji kwietników roślinami – przewidywany termin realizacji do 30 kwietnia 2018r.

Usługa polega na uzupełnieniu konstrukcji kwietników przestrzennych (rowerzyści 3 szt.) roślinami typu rojnik, w tym zakup, transport, wykonanie usługi; zastosowanie odpowiedniego nawozu i hydrożelu oraz jego wymieszanie z ziemią.

Zastosowanie specjalnej siatki z oczkami na konstrukcji (w szczególności na rękach i nogach rowerzystów) w celu uniknięcia wypadania roślin.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym uzupełnieniu konstrukcji roślinami, materiały i sprzęt do jego realizacji.

- Element 5 Uzupełnienie konstrukcji kwietników ziemią

Uzupełnienie konstrukcji kwietników przestrzennych ziemią kompostową w tym zakup, transport, wykonanie usługi; zastosowanie odpowiedniego nawozu i hydrożelu oraz jego wymieszanie z ziemią.

Usługa zostanie zrealizowana na konstrukcjach rowerzyści 3 szt., latarnia morska oraz łabędzie 2 szt.

Przewidywany termin realizacji:

- rowerzyści (3szt.), łabędzie 2 szt. do 30.04.2018r.,

- latarnia morska, łabędzie 2 szt. do 30.06.2018r.

Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty prac wykonywanych przy prawidłowym uzupełnieniu konstrukcji kwietników ziemią, materiały i sprzęt do jego realizacji.

- Element 6 Koszenie trawników

Usługa koszenia trawników na rondzie im. Kardynała Ignacego Jeża przy ul. Młyńskiej w Kołobrzegu o powierzchni 320,0 m2 2 razy w miesiącu.

Usługa ta będzie wykonywana od 01.04.2018r. do 31.10.2018r., zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych.

- Element 7	 Ściółkowanie roślin – przewidywany termin realizacji do 30 maja 2018r.

1. Usługa ściółkowania roślin obejmuje:

- zakup rozdrobnionej kory sosnowej i zrębki kolorowej,

- przetransportowanie kory i zrębki na wskazane tereny zieleni,

- wg potrzeb wygrabienie gleby, odchwaszczenie, ukształtowanie brzegów mis,

- rozplantowanie warstw kory i zrębki kolorowej o grubości 4-5 cm pod okapem wskazanych krzewów,

- uprzątnięcie terenu objętego pracami,

- wywóz zebranych odpadów do utylizacji do uprawnionego odbiorcy odpadów najpóźniej do godziny 800 dnia następnego po zakończeniu prac.

Usługa ściółkowania roślin obejmuje:

1. ul. Ratuszowa – 55,0 m2 – zrębka kolorowa

2. ul. Armii Krajowej – 40,0 m2 – kora sosnowa

3. ul. Lipowa – 177,0 m2 – kora sosnowa

Łączna powierzchnia 272,0 m2

Zakres świadczenia w/w usług i dostaw za każdym razem będzie uzgadniany z Zamawiającym.

W przypadku sadzenia roślin materiał nasadzeniowy dostarcza Wykonawca.

Całość zgodnie z w/w opisem.

Odpady organiczne, powstałe podczas realizacji prac muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Nie dopuszcza się unieszkodliwiania odpadów organicznych poprzez ich składowanie lub spalanie. Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie, w przypadku posiadania kompostownika.

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na przyjęcie i transport odpadów pochodzących z realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca nie posiada takiego zezwolenia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów komunalnych, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w zakresie ilościowym prac w przypadku likwidacji części nasadzeń kwietników i gazonów oraz w zakresie utrzymania bylin, krzewów oraz różanek w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

UWAGA:

Wykonawca ma obowiązek wykonania i zabezpieczenia ruchu drogowego na czas prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu prac. Wykonawca ponosi koszty utrzymania oznakowania prac. Oznakowanie i zabezpieczenie prac prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy dostosować do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju prac tak, aby odcinek jezdni wyłączonej z ruchu był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) sadzenie roślin, plewienie, podlewanie;

b) koszenie trawników.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Czynności wymienione będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na  podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji.