### Projekt Budowlany

#### Obiekt:	Linia Kablowa Podziemna

Kat. Obiekt.:           XXVI Sieć Elektroenergetyczna NN

Identyfikator          320801 1

Jednostki

Ewidencyjnej:

#### Adres:                  Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty dz. nr 26/1obr.18 Kołobrzeg

Temat:                   Przebudowa drogi polegająca na budowie instalacji oświetlenia

przejść dla pieszych.

Inwestor:			Miasto Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13

Imię i Nazwisko                                                              Podpisy

### Opracował:	          inż. Ryszard Tomczyk

upr. bud.: UAN/U/7342/42/93

izba bud.: ZAP/IE/2501/01

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie

sieci  i instalacji elektrycznych

Projektował:        mgr inż. Janusz Hołubowicz

upr. bud : UAN/N/7210/68/89

izba bud.: ZAP/IE/1098/01

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie

sieci i instalacji elektrycznych

Projekt budowlany jest kompletny z

Punktu widzenia, któremu ma służyć.                                                                                          egz. 1

Karlino 18 maja 2020r.

# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta                                          str. 3

- Warunki techniczna                                                   str. 4

- Uzgodnienia                                                               str. 5-6

- Opis techniczny.                                                         str. 7-13

- Plan Bioz                                                                    str. 14-16

- Obliczenia                                                                   str. 17-24

- Projekt zagospodarowania terenu                               str. 25-29

- Izba, uprawnienia                                                        str. 30-33

- Rysunki

- Schemat ideowy                                                        str. 34

- układanie kabli	                        str. 35

- posadowienie fundamentu	                        str. 36

- wzór oprawy	                        str. 37-38

- wzór słupa                                                                 str. 39

# Karlino 18.05.2020 r.

# OŚWIADCZENIE

# Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane  OŚWIADCZAM, że projekt  budowlany przebudowy drogi polegający na budowie instalacji oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty dz.   nr 26/1 obr.18 Kołobrzeg został sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

# OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania:

- mapa do celów projektowych,

- uzgodnienia,

- obowiązujące przepisy i normy

- wizja lokalna.

- Zakres projektowanej instalacji  oświetlenia dróg.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi polegająca na budowie  instalacji oświetlenia przejść dla pieszych w m-ci Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty. Projektowane oświetlenie zasilić zgodnie z Notatką Techniczną.

  - Linia zasilająca.

Z istniejącego słupa nr 103 kablem YAKY 4x25mm² zasilić projektowane oświetlenie . Kable układać w  wykopie   na głębokości 0,8m w warstwie piasku 0,2m. Co 10m układać znaczki opisujące kabel tj. typ, przekrój, datę ułożenie, oraz właściciela. Po zasypaniu ziemią wys. 0,25m nad kablem ułożyć folię winidurową niebieską o szerokości 0,2m i grubości 0,4-0,6mm.Przez drogę  wykonać przecisk rurą AROT DVK fi do 50mm. Przy tzw. kolizjach z innymi sieciami oraz wjazdów na posesje kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT DVR 50mm. Całość wykonać zgodnie z opisem technicznym i normą N SEP-E-004.

  - Słupy oświetleniowe i opraw.

Projektuję się słupy stalowe ocynkowane o wysokości 5 i 6m  na fundamencie z   oprawami LED z redukcją mocy oraz detektorem ruchu, czujnikiem ruchu współpracującym z oprawami.  W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Końcówki kabli we wnękach słupowych wykonać koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w słupach, na słupach i szafce oświetleniowej oraz złączu pomiarowym powieści tabliczki opisowe kabel – kierunkowe, laminowane.

Słupy ponumerować zgodnie ze wzorem:

nr obwodu nr słupa

nr stacji transf. lub szafki

- Aspekty środowiskowe.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia

uzasadnionych interesów osób trzecich w obszarze oddziaływani obiektu;

zagrożenia bezp. ludzi i mienia, pogorszenia stanu środowiska lub stanu

zachowania zabytków; pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych;

wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla

terenów sąsiednich–art.5ust.1 pkt 9, art.30 ust.7 pkt 1-4 Prawa Budowlanego.

3.1. Obszar oddziaływania.

Zgodnie z  w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. z 2013 r poz.1409) obszar oddziaływania obiektu i prace związane z realizacją inwestycji, zamkną się na obszarze działek wymienionych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza wejścia z  pracami budowlanymi na działki inne niż wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odkład mas ziemnych powstający w trakcie  realizacji wykopów może być składowany jedynie na terenie działek wymienionych w projekcie budowlanym, dla których pozyskano tytuły prawne do nieruchomości. Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanej linii kablowej oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej:  PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,  PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i  budowa”, PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa”. Z przepisów tych wynika, że projektowana linia niskiego napięcia nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszaru oddziaływania planowanego obiektu. W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostaną naruszone interesy  prawne osób trzecich, ani nie zostaną pogorszone warunki użytkowania sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi  publicznej oraz dostępu do mediów. Projektowane urządzenia techniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków wpływających na rozwój środowiska naturalnego. Przy budowie linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV – instalacji oświetlenia dróg zostaną zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. Obszar projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek  nr 26/1 na  których będzie ona realizowana i nie ogranicza się do terenów sąsiadujących.

Podstawa prawna na podstawie której opracowano obszar odziaływania obiektu budowlanego:

-ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo Budowlane ( Dz.U. z 1994r. Nr 89,poz.93 z poźn. zm.)

-ustawa z dnia 21 marca 1985r. – O drogach publicznych ( Dz.U. 1985 Nr14, poz. 690, z

późn. Zm.)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz.690, z poźn.)

Izolacyjne złącze IZK– 2-01

OPIS IZK-2

| Napięcie znamionowe | U = 500 V |
| --- | --- |
| Dop. wartość prądu znam. wkład. bezp. | I(n) = 25 A |
| Max. prądu złącza | I = 100 A |
| Ilość żył kablowych | n = 1-4 szt. |
| Przekrój żył kablowych | S = 10-50 mm2 Nm |
| Max. przekrój przewodu przyłączeniowego | S = 10 mm2 |
| Min. temp. montażu | t(m) = -20 oC |
| Max. temp. pracy | t(p) = 100 oC |
| Wymiary | 48 x 170 mm |
| Masa | m = 0,25 kg |

Izolacyjne złącze kablowe jest przewidziane do montażu we wnęce (wnętrzu) słupa oświetleniowego. Odizolowujące końce żył kabli oraz przewodu zasilającego oprawę oświetleniową, podłączyć do zacisków wkrętami. Na podłączone żyły nakłada się korpus z wkładką bezpiecznikową.

Dane techniczne

Izolacyjne złącze kablowe składa się z dwuczęściowego korpusu wykonanego wtryskowo z polipropylenu łączonego gwintem o dużym skoku. W dolnej cylindrycznej części korpusu znajduje się złączka dociskana śrubami pozwalającymi podłączyć żyły kabli w ilości 1-4 o przekroju S=10-50 mm2. Górna część korpusu wykonana jest w kształcie stożka ściętego, wewnątrz którego mieści się w uchwycie sprężystym wkładka bezpiecznikowa typu gG o maksymalnej wartości I=25A oraz zacisk z wkrętami do podłączenia przewodu zasilającego oprawę o przekroju max S=10 mm2. W górnej części korpusu umieszczona jest uszczelniająca przelotka gumowa dla wyprowadzenia przewodu zasilającego oprawę.

4.System ochrony od porażeń

Instalację oświetleniową zaprojektowano w układ TN-C, gdzie przewód PEN pełni równocześnie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.  Zastosować system o porażeń – Szybkie Odłączenie Zasilania W/G PN-IEC 60364-1-41.  Uziemieniu dodatkowemu podlegają części metalowe słupa. W tym celu na trasie  przewidziano ułożenie uziomu powierzchniowego drutem ocynkowanym DFe Zn 0,8 mm układanego w rowie kablowym nad kablem na piasku. Na końcach obwodów, rozgałęzieniach wbijać uziomu pionowe. Długości uziomu uzależniona jest od rodzaju gruntu. Przewód neutralno-ochrony PEN połączyć z uziomem.

5.Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych,  słupów oświetleniowych, szafki i złącza zlecić do biura geodezyjnego. Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót kablowych przed ich zasypaniem.

6.Pomiary i badania

Zmierzyć oporność uziemienia krańcowego słupa (rezystancja uziomu winna być R<10Ω). Sprawdzić stan izolacji linii kablowej. Zmierzyć skuteczność zerowania słupów oświetleniowych. Protokoły pomiarów dołączyć do odbioru robót.

7.Uwagi ogólne.

Stosować się do uzgodnień.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca winien zawiadomić służby techniczne w celu sprawowania nadzoru branżowego. Zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych ze względu sieć techniczną podziemną. Stosować zabezpieczenia wykopów taśmą ostrzegawczą na prętach stalowych wzdłuż wykopów. Po ułożeniu kabla przed zasypaniem zgłosić do odbioru dla inwestora.

Po zakończeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzić do stanu poprzedniego.

Uwagi BHP

Zgodnie z „Prawem Budowlanym” osoba przejmująca obowiązki kierownika budowy winna opracować lub zlecić opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przystąpienie do prac na czynnych urządzeniach energetycznych może nastąpić dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczenia do robót przez pracowników energetyki zawodowej.

Posadowienie słupów dobrano właściwie do istniejących warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia słupów.

UWAGA:

Wykonawca robót ma prawo do montażu innych materiałów niż przyjęte przez projektanta pod warunkiem, że spełniają założone w projekcie warunki i normy techniczne oraz  posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta. Proponowane przez wykonawcę materiały muszą uzyskać akceptację Inwestora

Przepisy związane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr 243, poz. 1409 tekst jednolity),

2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 27.04.2012r. poz. 462

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późniejszymi zmianami

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 ze zm.),

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.),

7. PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

8. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

9. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia . Ochrona przeciwporażeniowa.

10. N-SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi”

11. Raport techniczny  PKN CEN/TR 13 201-1:2004 Oświetlenie dróg. Cz. 1 Wybór klasy oświetlenia

12. PN EN 13 201-2-4:2007 Oświetlenie dróg

13. PN- HD 60364-4¸41:2007 Ochrona przeciwporażeniowa

14. Zalecenia PKO nr 1/97 dotyczące oświetlenia dróg i ulic.

15. PN-EN 50086-1-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów

16. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakimi, powinny odpowiadać kanały technologiczne Dz. U. 2015 poz. 680

17. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw

18. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

19. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania

20. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary

21. BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogółem wymagania i badania

22. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne

23. ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

24. ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

25. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono opracowanie w zakresie objętym projektu branży elektrycznej.

Obiekt: Linia kablowa podziemna – przebudowa drogi

polegająca na  budowie instalacji oświetlenia dróg

Adres: Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty dz. nr 26/1

obr. 18 Kołobrzeg

Identyf.

jednost.

ewiden.:  320801 1

Inwestor: Gmina Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48a

Imię i Nazwisko                                                      Podpis

Projektował: mgr inż. Janusz Hołubowicz

upr. bud : UAN/N/7210/68/89

izba bud.: ZAP/IE/1098/01

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie

sieci i instalacji elektrycznych

78-200 Białogard ul. Piłsudskiego 67/2

Karlino, 18.05.2020r

8.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności

realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- roboty ziemne przygotowawcze: wykopy pod kabel oświetleniowy

- przepych pod drogą

- roboty kablowe

- montaż fundamentów

- montaż słupów

- montaż opraw oświetleniowych z podnośnika

- pomiary elektryczne

Kolejność realizacji robót przy budowie instalacji oświetlenia drogowego

jak w/w.

8.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki jednorodzinne,

droga gminna, ogrodzenia, linia kablowa 0,4 i 15kV, instalacja

oświetlenia drogowego, instalacja gazowa, wodna,  kanalizacyjna i

telefoniczna.

8.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które

mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Droga występuje zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd

podczas prowadzenia robót w ich pobliżu.

- Uzbrojenie terenu w trakcie robót może nastąpić niebezpieczeństwo

uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego: linia kablowa 0,4 i

15kV, instalacja oświetlenia drogowego, gazowa, wodna

8.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących

podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia.

W trakcie realizacji mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- upadek z wysokości podczas montażu opraw oświetleniowych

słupie,

- zagrożenie poparzeniem i porażeniem ( uszkodzenie przewodów

elektroenergetycznych lub  zwarcia przez dotknięcie o przez pracującą

maszynę w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych 0,4 i 15kV),

- zagrożenie wybuchem ( uszkodzenie przewodu gazowego),

-  zagrożenie zatruciem lub zakażeniem ( uszkodzenie przewodu

kanalizacyjnego),

- zagrożenie potrąceniem pracownika przez koparkę lub przejeżdżający

pojazd w pobliżu wykopów.

Czas wystąpienia zagrożeń jest czasem wykonywania danych robót.

8.5 Wskazania prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót  kierownik budowy określi

zasady postepowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkoli

pracowników w sprawie postepowania z osobami których,

bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskaże konieczność

stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz

wyznaczy osoby do bezpośredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących

przepisów BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach

wykonywania procedur zalecanych przez producentów.

8.6 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych,

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych w strefach  szczególnego

zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

bezpieczną i sprawną komunikacje umożliwiającą szybką

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Używany  sprzęt i materiały muszą posiadać  niezbędne atesty,

certyfikat bezpieczeństwa.

Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją

techniczną instalowanych urządzeń i stosowanego sprzętu oraz

stosowanie się do podawanych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Kierownik robót zobowiązany jest do sprawdzenia wymaganych

uprawnień pracowników wykonujących roboty budowlane.

Kierownik robót jest obowiązany, w oparciu o informacje o której

mowa w atr.20 st.1 pkt.1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie,

przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robót budowlanych. Plan bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia sporządza się na etapie realizacji robót budowlanych.

Opracował:

mgr inż. Janusz  Hołubowicz

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest przebudowa drogi polegająca na budowie instalacji oświetlenia przejść dla pieszych w m-ci Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty.

Stan istniejący:

Działka nr 26/1 jest drogą powiatową asfaltową dwupasmową na której są

następujące obiekty linowe: linia kablowe 0,4 i 15kV, instalacja

oświetleniowa kablowa, wodna, gazowa, telefoniczna i kanalizacyjna.

Linia zasilająca :

Z istniejącego słupa oświetleniowego nr 103 zasilić projektowaną

instalacje  oświetleniową kable m YAKXS 4x25mm² o długości ok. 140m.

Kable układać na głębokości 0,7m na podsypce z piasku oraz przysypując

piaskiem. Przy drodze głównej projektuje się słupy stalowe ocynkowane

5m oprawami LED, strumień świetlny ok. 6600lm;  barwa światła 5700K

oraz przy wjeździe na osiedle 6m z oprawą LED, strumień świetlny ok.

10000lm; barwa światła 5700K. Oprawy zaprojektowano z redukcją mocy i

detektorem ruchu; czujnikiem ruch (360º, zasięg ok. 10m, moc ok.1000W)

współpracującym z oprawą, która zwiększa moc przy zbliżaniu się

pieszego do przejścia. Słupy montować na fundamencie, wnęki słupów\

ustawić do kierunku przeciwległego jazdy pojazdów.

Działka na której budowana jest instalacja oświetlenia ulicznego

nie  jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

X            Y

1.  6003851.06   5537048.86

2.  6003852.18   5537050.12

3.  6003867.62   5537054.40

4.  6003866.87   5537057.35

5.  6003864.37   5537067.27

6.  6003866.32   5537067.76

7.  6003869.20   5537057.97

8.  6003881.83   5537061.33

9.  6003884.16   5537052.98

10. 6003886.81   5537044.44

11. 6003887.02   5537043.73

12. 6003911.56   5537052.58

13. 6003914.19   5537045.75

14. 6003917.54   5537047.13

15. 6003928.55   5537051.66

16. 6003926.20   5537057.38