Część IV SIWZ

### Rysunki przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych elementów oznakowania pionowego

Rysunek nr 1

Tablica dwustronna z nazwą ulicy

Wymiary 25 x 90 cm

Blacha ocynkowana grubości minimum 1,5 mm,

Zagięta wzdłuż dłuższych boków na 10 – 15 mm

Rysunek nr 3

Słup ozdobny

wraz z systemem nośnym dla tablic z nazwami ulic oraz informacji lokalnej ( cztery informacje, łącznie z nazwą ulicy, w każdym z 4-ch kierunków),

słup o długości całkowitej 5,00 m.

Rysunek nr 4

Słup z rur ocynkowanych wraz z systemem nośnym dla tablic z nazwami ulic oraz informacji lokalnej ( cztery informacje, łącznie z nazwą ulicy, w każdym z 4-ch kierunków),

słup o długości całkowitej 5,00 m.

Rysunek nr 5

Słup z rur ocynkowanych wraz z systemem nośnym dla tablic z nazwami ulic oraz informacji lokalnej ( dwie informacje, łącznie z nazwą ulicy, w każdym z 4-ch kierunków),

słup o długości całkowitej 4,50 m.

Rysunek nr 6

Ogranicznik skrajni

Charakterystyka elementu skrajni:

a) wysokość			- 45-55 mm,

b) szerokość			- 120-150 mm,

c) długość			- 1000-1200 mm,

d) kolor				- żółty lub czerwony,

e) elementy odblaskowe	- minimum 2 szt. na każdej ze stron.

Rysunek nr 7

Słupek żeliwny

H – 60-70 cm

Rysunek nr 8

Słupek betonowy o fakturze z kamienia płukanego

Wysokość - 70-90 cm

Rysunek nr 9

Słupek betonowy o fakturze z kamienia płukanego

Wysokość - 50-70 cm

### Rysunek Nr 10

### Azyl segmentowy

Azyl segmentowy  winien składać się z czterech elementów, dwóch elementów nr 1 i dwóch elementów nr 2 oraz słupka przeszkodowego zespolonego ze znakiem C-9.

| Nr 1 | Nr 2 |
| --- | --- |
| Nazwa elementu: | Wymiary: |
| Nr 1 | 800mm x 800mm x 100mm |
| Nr 2 | 800mm x 800mm x 100mm |

Słupek przeszkodowy (zespolony ze znakiem C9) – U5b

- z folią I lub II generacji

- Wysokość 107 cm

- Średnica lica 40 cm

- Podstawa średnica 52cm

- z folią I lub II generacji

- Mocowany przy pomocy wkrętów lub kołków rozporowych do podłoża

### Próg zwalniający wyspowy z tworzyw sztucznych

Próg zwalniający wyspowy, w skład kompletu wchodzą:

- dwa progi wyspowe o wymiarach jak poniżej

- dwa komplety oznakowania: A-11a, B-30 (20), tabliczka „20 m” oraz słupek ocynkowany o śr. 70 mm

Przykładowe rozwiązania progów wyspowych

Rysunek nr 11

### Rysunek Nr 12

Słupek przeszkodowy składany

( średnica 60 mm )