CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu”

Kod CPV  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych

45231300-8	Roboty w zakresie budowy wodociągów  i rurociągów do odprowadzania ścieków

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową zadania: „Przebudowa 
ul. Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu" w tym:

ELEMENT A

- ROBOTY BUDOWLANE:

- Branża drogowa

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Podbudowy

- Nawierzchnie

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Elementy ulic

- Roboty inne

- Branża sanitarna

- Roboty ziemne pod przewody DN800 – kolektor główny

- Roboty ziemne pod przewody DN400 i DN315 – kolektor główny oraz kolektory przełączeniowe z ulic bocznych

- Roboty ziemne pod przewody boczne – część I

- Roboty ziemne pod przewody boczne – część II

- Roboty ziemne pod wpusty i przyłącza od wpustów

- Roboty demontażowe i zamulenie sieci istniejącej

- Sieć deszczowa – roboty montażowe

- Branża energetyczna

- Rozwój sieci oświetleniowej

- Oświetlenie terenu

- Przebudowa sieci Energa Oświetlenie

- Pozostałe pomiary

- Usunięcie kolizji sieci energetycznej

- Usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej

- Obsługa geodezyjna i geologiczna budowy

Bieżąca obsługa geodezyjna oraz geologiczna potwierdzająca prawidłowość wykonywanych robót ich zgodność z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia podłoża.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający: długości i powierzchnie wykonanych nawierzchni dróg z rozbiciem na poszczególne drogi w tym: rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w mb i m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, zjazdów, ciągu pieszego, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych) oraz średnicę i długość oraz rodzaj materiału wykonanej kanalizacji deszczowej, długości i przekroje kabli, ilości i typy opraw oświetleniowych, rodzaje i ilości słupów. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza wersja papierowa + zapis elektroniczny w formacie umożliwiającym odczytanie przez program GIS, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna (skan dokumentacji papierowej z czytelnym opisem poszczególnych plików - mówiącym o ich zawartości) na dzień przed odbiorem końcowym zadania.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich załączników umożliwiających złożenie zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy i przedłożenia ich najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

- Tablice informacyjne

- Tablice pamiątkowe – 2 szt.

Wielkość tablicy pamiątkowej 80x120cm.

Tablica musi zostać wykonana z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk). Konstrukcja stalowa, ocynkowana.

Sposób montażu – tablica wolnostojąca. Wzór tablicy udostępni Zamawiający.

- Tablice informacyjne – 2 szt.

Tablica winna zawierać: nazwę zadania, treść, np.: „Przepraszamy za utrudnienia 
i prosimy o cierpliwość”, logo Miasta Kołobrzeg, logo Wykonawcy, podpis: Prezydent Miasta, Wykonawca.

Wymiar tablicy 150x100cm; materiał (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk). Konstrukcja stalowa, ocynkowana.

Ostateczny projekt tablicy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym!

- Mała architektura wg poniższego wzoru

KOSZ NA ŚMIECI

Kosz na śmieci o poj. ok. 140dm3 z dodatkową popielniczką o poj. min. 0,2dm3 - wkłady ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Kosz powinien być stabilny, ciężki z elementami betonowymi i drewnianymi. Daszek kosza -  betonowy lub stalowy (gr. blachy min. 3mm).

STOJAKI NA ROWERY

Stojaki na rowery – wbetonowane w kształcie odwróconego U o wysokości ok. 90 cm, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej ø65mm.

ELEMENT B

- Roboty budowlane

    - Roboty przygotowawcze.

    - Roboty drogowe (rozbiórkowe i odtworzeniowe).

    - Roboty ziemne.

    - Roboty technologiczne w tym:

- sieć wodociągową wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 200 (Zwycięzców)

- sieć wodociągową wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 200 (ul. Solna - przewiert w drodze krajowej nr 11)

- przyłącza, podłączenia ulic sąsiednich i odgałęzienia do hydrantów od sieci wodociągowej PE 40-160 (ul. Zwycięzców)

- sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 200 (18 Marca)

- przyłącza, podłączenia ulic sąsiednich i odgałęzienia do hydrantów od sieci wodociągowej PE 40-160 (ul. 18 Marca)

Uwaga! Zadanie nie obejmuje przebudowy odcinka sieci wodociągowej w                        ul. Pomorskiej (od ul. Zwycięzców do ul. Wojska Polskiego). Należy przewidzieć jedynie przełączenie istniejącej sieci do nowo wybudowanego wodociągu w                      ul. Zwycięzców.

- Dokumentacja powykonawcza

- Zgłoszenie gotowości wykonania robót wraz z  mapą i szkicem ze współrzędnymi, zapisanymi na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta DVD) jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt) – oryginały, zestawienie długości i średnic wykonanych sieci i przyłączy podpisane przez geodetę, zestawienie przyłączy (nr przyłącza, adres, nr działki, średnica, długość, sposób zakończenia).

- Dzienniki budów.

- Badania wody wykonane przez laboratorium akredytowane lub inne zatwierdzone przez Państwową  Inspekcję Sanitarną. Wymagane parametry mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz.1989 z późn. zm.):

- Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej próbki

- Liczba Enterokoków kałowych w 100ml badanej próbki

- Liczba bakterii E. Coli

- Liczba mikroorganizmów w temp. 22+/-2C w 68+/-4h.

- Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionym (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian- zgodnie z art.36a ustawy Prawo Budowlane) tylko przy zmianach występujących w odniesieniu do zatwierdzonego projektu.

- Mapa Geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w PODGiK w 4 egzemplarzach wraz ze szkicem geodezyjnym w 1 egz., mapa z domiarami do zasuw w 1 egz., mapa w wersji cyfrowej na CD.

- Protokoły z badań szczelności i prób ciśnieniowych wykonanych przewodów.

- Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonanych Robót z projektem 
i pozwoleniem na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, (zapis o wbudowaniu wyrobów budowlanych posiadających znak „B” lub „CE”).

- Wykaz atestów, certyfikatów, deklaracji i zgodności wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu umowy.

- Oświadczenie właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców.

- Dokumentacja fotograficzna wszystkich węzłów przedmiotowej sieci wraz z opisem (rysunki).

- Dokumentacja fotograficzna terenu przed i po zakończeniu robót.

- Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony 
z załączonym spisem zawartości w segregatorze.

# Teren budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia w tym koszty związane z:

- organizacją zaplecza budowy,

- zaopatrzeniem placu budowy w media,

- zorganizowaniem zaplecza sanitarnego dla pracowników i jego obsługi,

- składowaniem materiałów,

- dozorem, zabezpieczeniem i utrzymaniem placu budowy.

Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

# Dokumentacja

- Projekt budowlany - branża drogowa,

- Projekt budowlany – kanalizacja deszczowa

- Projekt budowlany – oświetlenie

- Projekt budowlany – usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną

- Projekt budowlany – usunięcie kolizji z siecią teletechniczną

- Projekt wykonawczy - branża drogowa

- Projekt wykonawczy - kanalizacja deszczowa

- Projekt wykonawczy – oświetlenie

- Projekt wykonawczy - usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną

- Projekt wykonawczy - usunięcie kolizji z siecią teletechniczną

- Projekt stałej organizacji ruchu

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (wszystkie branże)

- Przedmiar robót (wszystkie branże)

- Decyzja o pozwoleniu na budowę, znak B.6740.00326.2017 z dnia 20.06.2017r.

- Projekt budowlany - „Przebudowa obiektu liniowego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogi w miejscowości Kołobrzeg w ul. Solnej, Zwycięzców, Pomorskiej i 18 Marca działka nr: 68,69/3,114 obręb 12”

- Projekt budowlany - „Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11 działka 104/2”

- Decyzja o pozwoleniu na budowę, znak: B.6740-00750.2018 z dnia 6.11.2018r.

- Decyzja o pozwoleniu na budowę, znak: K-AP-1.7840.50-3.2018.EW z dnia 2.11.2018r.

# Uwagi końcowe

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektora nadzoru autorskiego.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą 
z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały 
z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem należy uwzględnić w cenie oferty. Miejsce składowania - magazyn na terenie MZZDiOŚ (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania terenu budowy przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa i stały dostęp i dojazd do poszczególnych posesji i działek zarówno pieszym, samochodom: osobowym, dostawczym, odbierającym odpady komunalne (śmieciarkom) oraz innych służb. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Nadmiar gruntu wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Wykonawca robót zagospodaruje teren ronda uwzględniając wymianę gruntu na rondzie na głębokość 1m, przy czym 30 cm warstwa wierzchnia powinna być wykonana z żyznej ziemi urodzajnej. Całość przyszłego terenu zielonego należy przykryć agrotkaniną do ściółkowania przeciw chwastom o parametrach minimum 100g/m².

- Zamontowane słupy oświetleniowe muszą mieć możliwość zawieszenia i podłączenia  (wyprowadzone gniazda en. el.) ozdób świątecznych.

- W ramach zadania nie należy wykonywać oświetlenia w ul. Źródlanej na odcinku od ul. Zwycięzców do ul. Armii Krajowej.

- Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska jego zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody poszczególnych Zarządców Dróg na prowadzenie robót w pasach drogowych. Koszty zajęcia pasów drogowych wraz z opracowaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

- Rozliczenie robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy oraz książkę obmiaru potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu okres płatności faktury do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wykonawca w trakcie robót zapewni odpowiednią koordynację robót 
w poszczególnych branżach.

- Wykonawca udostępni plac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu w celu:

- usuwania ewentualnych awarii sieci wodociągowych,

- udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,

- dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową ulic.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, 
tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany w dokumentacji projektowej produkt i/lub materiał.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty drogowe, oraz instalacyjne sanitarne i elektryczne z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Czynności wymienione będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do SIWZ pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji.