# I.7013.8.2014.N

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu – roboty zewnętrzne”

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową uaktualnioną przedmiarami oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zadania: „Przebudowa Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu – roboty zewnętrzne”

Lokalizacja budynku Przedszkola : 78-100 Kołobrzeg, ulica Okopowa nr 4, działka nr 3/13 obręb 13, 70/10 obręb 12.

W ramach zadania należy wykonać n/w prace:

- Roboty ogólnobudowlane:

- remont dachu w ograniczonym zakresie (rozbiórka pokrycia dachowego, rozebranie  deskowania dachu do 320m2 , wykonanie pokrycia dachu z płyt OSB i papy zgrzewalnej do 320m2), wykonanie doszczelnień pokrycia dachowego

- wykonanie placu manewrowego z kostki betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej oraz z kruszywa łamanego wraz z krawężnikami na ławach betonowych z oporem

- wykonanie chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej wraz z obrzeżami betonowymi z oporem na podsypce cementowo – piaskowej.

- wykonanie ogrodzenia systemowego

- montaż ogrodzenia z paneli kratowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o średnicy drutu 5mm, z min 3 przetłoczeniami o wys. ok.1,8m i szer. 2,5m,

- montaż furtki do paneli o wys.1.7 m i szer. 1,0 m  osadzonej na zawiasach regulowanych, słupkach z profilu  dostosowanych do jej wysokości wraz z zamkiem, wkładką patentową i klamką nierdzewną (szt. 2)

- wbetonowanie słupków na gł. min. 60 cm, montaż płyt podmurówkowych o wys. 25 – 30 cm wraz z montażem łączników przelotowych i narożnych.

- Budowa zewnętrznej sieci hydrantowej

Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej, budowa nowego odcinka sieci wodociągowej z rur polietylenowych o śr. nom. 80mm oraz montażem zasuwy wodociągowej i nadziemnego hydrantu ppoż.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi zmianami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy , dokładane obmiary powykonawcze robót (książka obmiarów) oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy. Dokumentacja musi zawierać mapę powykonawczą zatwierdzoną w Starostwie Powiatowym.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

- Rozliczenie robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy oraz książkę obmiaru  potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.