BZ.271.30.2020.I

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU ROWEROWO-PIESZEGO DROGI KRAJOWEJ NR 11 NA DZIAŁKACH NR 115/1, 100/4, 100/1, OBR. 13 W KOŁOBRZEGU”

Kod CPV  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

# Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową zadania: „BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU ROWEROWO-PIESZEGO DROGI KRAJOWEJ NR 11 NA DZIAŁKACH NR 115/1, 100/4, 100/1, OBR. 13 W KOŁOBRZEGU” w tym:

- ROBOTY BUDOWLANE:

Budowa umieszczonej w gruncie kablowej sieci oświetleniowej o długości 183 m ,  posadowienie i przyłączenie do wybudowanej sieci kablowej 7 latarni parkowych.

Branża energetyczna

- Rozwój sieci oświetleniowej

- Oświetlenie terenu

- Przebudowa sieci Energa Oświetlenie

- Pozostałe pomiary

- Obsługa geodezyjna i geologiczna budowy

Bieżąca obsługa geodezyjna oraz geologiczna potwierdzająca prawidłowość wykonywanych robót ich zgodność z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia podłoża.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający: długości i przekroje kabli, ilości i typy opraw oświetleniowych, rodzaje i ilości słupów. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza wersja papierowa + zapis elektroniczny w formacie umożliwiającym odczytanie przez program GIS, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, oraz oświadczenie Kierownika Budowy.  Dokumentacja powykonawcza dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczący przejęcia placu budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Koszalinie.  Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 1 egzemplarzu + wersja elektroniczna (skan dokumentacji papierowej z czytelnym opisem poszczególnych plików - mówiącym o ich zawartości) na dzień przed odbiorem końcowym zadania.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich załączników i przekazanie ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

- Teren budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia w tym koszty związane z:

- organizacją zaplecza budowy,

- zaopatrzeniem placu budowy w media,

- zorganizowaniem zaplecza sanitarnego dla pracowników i jego obsługi,

- składowaniem materiałów,

- dozorem, zabezpieczeniem i utrzymaniem placu budowy.

Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

# Dokumentacja

- Projekt budowlano-wykonawczy – oświetlenie

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (branża elektryczna)

- Przedmiar robót (branża elektryczna)

- Brak sprzeciwu  do zgłoszonego zamiaru wykonania robót znak: K-AP-1.7843.64.2020.EW   z 29 lipca 2020 r.,  B.6743.00470.2020 z 31 lipca 2020 r.

# Uwagi końcowe

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą 
z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały 
z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem należy uwzględnić w cenie oferty. Miejsce składowania - magazyn na terenie MZZDiOŚ (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania terenu budowy przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa i stały dostęp i dojazd do poszczególnych posesji i działek zarówno pieszym, samochodom: osobowym, dostawczym, odbierającym odpady komunalne (śmieciarkom) oraz innych służb.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, zagęścić grunt zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji O.Sz.Z-3.4340.46.2019.sl z dnia 18.09.2019 r. i przekazać wyniki badania zagęszczenia gruntu w imieniu Zamawiającego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wyniki badania zagęszczenia gruntu będą stanowiły materiał uzupełniający do protokołu przekazania pasa drogowego po robotach GDDKiA Rejon w Koszalinie.

- Wykonawca sporządzi zgodnie z decyzją O.Sz.Z-3.4340.46.2019.sl dokumentację powykonawczą i przekaże ją w imieniu Zamawiającego GDDKiA Rejon w Koszalinie.

- Zamawiający uzna, że teren budowy został właściwie uporządkowany po podpisaniu przez GDDKiA protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Nadmiar gruntu wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Przystąpienie do robót jest możliwe po podpisaniu przez Gminę Miasto Kołobrzeg umowy z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej użyczenia pasa drogowego pod teren budowy.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, 
tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany w dokumentacji projektowej produkt i/lub materiał.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty związane montażem latarni, robotami kablowymi z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Czynności wymienione będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do SIWZ pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty budowlane”.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.