K-IO.272. 13 .2017.V

CZEŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie polega na rozbudowie i przebudowie istniejącego oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ulicy Sybiraków w Kołobrzegu, polegające na wymianie istniejącego oświetlenia z rtęciowymi źródłami światła na efektywne energetycznie oświetlenie z źródłami światła wykonanymi w technologii LED oraz budowie oświetlenia ul. Sybiraków wraz z  oświetleniem dwóch przejść dla pieszych.

# Zakres rzeczowy zamówienia

„Rozbudowa i przebudowa oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych w Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ulicy Sybiraków działki nr 133, 134, 135/2 obręb 12 w Kołobrzegu” w tym:

- Demontaż istniejącego oświetlenia parkowego – 52 latarni (słupy stalowe h= 3,2m, 108 oprawy)

- Demontaż istniejącego oświetlenia parkowego – 4 latarnie (słupy 5,0 m, 4 oprawy ZFD 236)

- Demontaż 1 latarni drogowej (słup 9 m  oprawa drogowa na wysięgniku)

- Dostawa 58 sztuk opraw typu B wykonanych w technologii LED z optyką symetryczną

- Dostawa 5 szt. opraw typu A wykonanych w technologii LED z optyką drogową.

- Dostawa 4 szt. opraw typu D, wykonanych w technologii LED, dedykowanych dla przejść dla pieszych,

- Dostawa 1 szt. oprawy typu C oświetlenia architektonicznego,

- Dostawa 55 słupów oświetleniowych (stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze oprawy: o wysokości 4,0 m kolor  RAL9007,

- Dostawa 4 słupów oświetleniowych o wysokości 4,5 m kolor RAL 9007

- Dostawa 5 słupów oświetleniowych o wysokości 5,5 m kolor RAL 9007,

- Dostawa 4 słupów oświetleniowych o wysokości 4,0 m, kolor 9006 taki jak oprawy (oświetlenie przejść dla pieszych).

- Dostawa fundamentów do mocowania słupów oświetleniowych o wysokości 100 cm i wymiarach podstawy dobranej do typu słupa..

- Montaż 55 latarni parkowych (fundamenty, słupy h=4,0 m, oprawy typu B) w miejscu zdemontowanych latarni oraz budowa linii kablowych niskiego napięcia ( YAKY 4x25 mm2, L= 81 m) mających zasilić między innymi dodatkowe 3 latarnie parkowe (słupy h = 3,5 m, oprawy typu B).

- Montaż 4 latarni parkowych (fundamenty, słupy h=4,5 m, oprawy typu B) w miejscu zdemontowanych latarni.

- Montaż  1 latarni parkowej (fundament, słup h = 5,5 m, oprawa typu A i oprawa architektoniczna typu C)

- Budowa oświetlenia ul. Sybiraków składającego się z 4 latarni (fundamenty, słupy 5,5 m, oprawy typu A)  i linii kablowej niskiego napięcia (YAKY 4x25 mm2, L = 164,5 m)

- Budowa linii kablowej (YKY 5x2,5 mm2, L = 215,27 m, w tym 4 zapasy kablowe o długości 3,0 m każdy)

- Budowa oświetlenia dwóch przejść dla pieszych (słupy h = 4,0 m, oprawy typu D); wykonanie 3 przecisków fi 125 mm pod jezdnią ulicy Sybiraków o łącznej długości 46 m, 1 przycisk fi 125 mm o długości 14 m pod alejką parkową oraz linii kablowych zasilających 4 latarnie przy przejściach dla pieszych zlokalizowanych na ul. Sybiraków, kabel YKY 5x4 mm2, L=209 m.

- Budowa i konfiguracja systemu układu sterującego pracą opraw typu B, pozwalającego uzyskanie oszczędności energii elektrycznej na poziomie minimum 65%, w oparciu o system monitoringu detekcji obecności wraz z rejestracją obrazu z opcją podłączenia do monitoringu miejskiego w tym:

- Kamery kopułowe sztuk 23 o następujących parametrach: temperatura pracy w zakresie od 1 - 30 ̊C do + 50 ̊C, IK 10, IP 66, rozdzielczość obrazu HD 720 p, czułość w trybie kolorowym (0,017 lx) i monochromatycznym (0,0057 lx) umożliwiająca pracę kamery przy minimalnym oświetleniu otoczenia, wbudowany w urządzenie analizator obrazu ruchu w strumieniu wizyjnym MOTION+, Inteligentna redukcja szumów zmniejsza wymaganą szerokość pasma i ilość pamięci masowej o około 30%, zastosowana technologia Content-Based Imaging Technology (CBit), zapis obrazu na karcie SD o pojemności do 2TB, jednoczesne przesyłanie sygnałów analogowych i wizyjnych za pośrednictwem sieci, opcjonalna kryptografia AES 128bit, kodowanie H.264, standard ONVIF Profile S, zasilanie (PoE) z modułów LM (master).

- Moduły LM (master) szt. 23 sterujące układem redukcji mocy opraw, montowane we wnękach słupów latarni z kamerami, sterujące sekcją latarni bez kamer, które wyposażone są w moduł LS (slave).  Moduły te pełnią funkcję zasilania kamer.

- Moduły LS (slave) szt. 32 sterujące układem redukcji mocy opraw , montowane we wnękach słupów  latarni bez kamer, komunikujące się z latarniami wyposażonymi w kamery i moduły master,

- Szafki sterowania oświetleniem i monitoringiem (SSOiM) szt. 2

- Przekazanie Zamawiającemu 10 szt. (6 szt. z Placu 18 Marca i 4 szt. ze Skweru Pionierów) zdemontowanych opraw LED.

- Utylizacja zdemontowanych słupów oświetleniowych o wysokości 3,2m  i opraw oświetleniowych z kloszami w kształcie kuli,

- Przekazanie ENRGA-Oświetlenie zdemontowanych z ulicy Sybiraków słupów i opraw oświetleniowych (5 latarni)

- Wykonanie rejestracji obciążeń, poboru energii elektrycznej, współczynnika mocy w trzech szafach oświetleniowych przed wykonaniem prac demontażowych i po zakończeniu prac. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli, skuteczności ochrony przy uszkodzeniach i pomiarów natężenia oświetlenia w celu porównania z wartościami obliczeniowymi zawartymi w projekcie, sporządzenie protokołów z przeprowadzanych pomiarów i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporządzenie przez uprawnionego geodetę informacji zgodności zagospodarowania terenu z projektem budowlanym.

CPV: 45231400-9 (45110000-1 , 45111000-8, 45111200-0)

Dokumentacja powykonawcza

Mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy, inwentaryzacja geodezyjna

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
w 1 egzemplarzu + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania.

W ramach dokumentacji odbiorowej Zamawiający dostarczy wypełnioną Tabelę informacyjną o współrzędnych, w której będą zawarte informacje o zastosowanych słupach oświetleniowych i oprawach oświetleniowych oraz o współrzędnych lokalizacji latarni podanych w  układzie 1992 (Kod EPSG 2180). Wzór tabeli zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy dostarczyć załączniki w plikach w formacie Shapefile zawierające informacje o podlegających inwentaryzacji obiektach liniowych i obiektach punktowych plus pliki  .prj opisujące układ współrzędnych.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem aneksu projektu nie zmieniającym zagospodarowania terenu lecz wprowadzającego zmiany w zakresie zmiany wysokości słupów, parametrów opraw A,B I D oraz systemu sterowania oprawami typu B, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów poza oprawami, które zostały wykazane przy składaniu oferty, pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.  W przypadku ul. Sybiraków dopuszcza się oprawy odbiegające kształtem od wskazanych w dokumentacji projektowej.)

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym mogącym nie zawierać wszystkich informacji służących do sporządzenia oferty.

- Roboty ziemne nie mogą naruszać systemów korzeniowych istniejących drzew i krzewów.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 09 grudnia 2016r. „O odpadach” (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 t.j.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.  W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 6 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# II. 1. Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności związane z: demontażem opraw oświetleniowych, montażem latarni parkowych, robotami kablowymi.

# Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

2.	Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby  wymienione       
 w Załączniku  do  Umowy  pn.  „Wykaz  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umowy   
o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy  
 o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w  sposób   zapewniający   ochronę   danych   osobowych   pracowników,   zgodnie   z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.

4.	Wykonawca zobowiązany jest w dniu przekazania placu budowy przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1.

5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4 w terminie

14 dni od upływu terminu określonego w ust. 4, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt 1 lit. i.

6. W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust.3 i 4 i  Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt 1  lit. h.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.