BZ.271.2.2020.II

CZEŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest

„Budowa oświetlenia terenu przy ul. Budowlanej w Kołobrzegu”

CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

# Zakres rzeczowy zamówienia:

- Roboty wykonywane są na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

- Oświetlenie przyłączane jest do sieci oświetleniowej ul. Budowlanej, której właścicielem jest Gmina Miasto Kołobrzeg

- Wytyczenie miejsc posadowienia słupów oświetleniowych oraz tras sieci kablowej:

4 słupy, 56,0 m

- Wykonanie rowów kablowych o głębokości 0,8 m, szerokości 0,4 m i długości 48,5 m oraz ułożenie kabli oświetleniowych YAKY 4x 25 mm2   (71 m), bednarki (62 m), posadowienie fundamentów, wywóz gruzu powstałego przy robotach ziemnych.

- Wykonanie  przycisków o średnicy 50  mm o długości 6,5 m

- Rozebranie a następnie odtworzenie nawierzchni o powierzchni 0,7 m2

- Wciąganie do rur DVK fi 50 kabla YAKY 4x 25 mm2  (6,5 m)

- Wykonanie wykopów  pod fundamenty prefabrykowane  - 4 m3

- Posadowienie uprzednio zaizolowanych przeciwwilgociowo betonowych fundamentów prefabrykowanych pod słupy – 5 szt.,

- Montaż  5 szt. kompletnych latarni przykręcanych do fundamentu nakrętkami kołpakowymi,

- Wymiana jednej istniejącej latarni na latarnię wskazaną w projekcie budowlanym (1 kpl.),

- Wprowadzanie do słupów kabli YAKY 4x25 mm2, montaż złączy kablowych IZK, wciąganie i wprowadzanie przewodów oponowych D07RN-F/OnPd 450/750V   3x1,5 mm2.

- Zasypanie rowów kablowych na długości 48.5 m i zagęszczenie gruntu wzdłuż rowów kablowych i fundamentach zgodnie z obowiązującymi normami.

- Odtworzenie terenów zielonych w tym zasiew trawy oraz wałowanie na powierzchni

- Pomiary rezystancji izolacji odcinków sieci oświetleniowej .

- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej .

- Pomiar rezystancji uziemień.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej -1 egz. wraz z inwentaryzacją geodezyjną 2 egz. z  informacją  geodety o zgodności z projektem zagospodarowania terenu, oświadczeniem Kierownika Robót dotyczącym zgłoszenia zakończenia robót, dostarczenie tabeli rzeczywistych  współrzędnych lokalizacji słupów oświetleniowych, i punktu tymczasowego zasilania (współrzędne geograficzne lub geodezyjne). Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów, wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie oraz kart przekazania odpadów budowlanych.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową odrębną dla każdej części, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Teren budowy będzie nadzorowany w zakresie badań archeologicznych. Nadzór powierzono  Ośrodkowi Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie.

- Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z dopuszczeniem do robót związanych z przyłączeniem budowanego oświetlenia do istniejącej sieci oświetleniowej zarządzanej przez ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i Projektanta.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku robót ziemnych należy przewidzieć koszty związane z wywózką gruzu.

- Roboty ziemne nie mogą naruszać systemów korzeniowych istniejących drzew i krzewów.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących: montaż latarni, roboty kablowe z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.