BZ.271.20.2019.II

CZEŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST PRZEBUDOWA  DRÓG POLEGAJĄCA NA BUDOWIE OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I ROZBUDOWIE OŚWIETLENIA UL. ŹRÓDLANEJ W KOŁOBRZEGU PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA JEST PODZIELONY NA 9 CZĘŚCI. CAŁOŚĆ ZADANIA OBEJMUJE MONTAŻ 17 LATARNII WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ.

CPV: 45231400-9

# Zakres rzeczowy zamówienia:

- Roboty wykonywane są na zgłoszenie i nie jest wymagana opłata za zajęcie pasa drogowego oraz nie jest wymagane wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

- Oświetlenie przejść dla pieszych przyłączane jest do sieci oświetleniowej, której właścicielem jest ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o.

- Wytyczenie miejsc posadowienia słupów oświetleniowych oraz tras sieci kablowej:

- Część 1.

1.1 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Lotniczej: 2 słupy, 19,0 m

1.2 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Zygmuntowskiej: 2 słupy, 18,0 m

1.3 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy Szkole Podstawowej nr 3: 1 słup, 19 m

- Część 2.

2.1 ul. Szpitalna przy zatoce postojowej komunikacji miejskiej: 2 słupy, 19,0 m

2.2 ul. Rzeczna przy skrzyżowaniu z ul. ppor. Edmunda Łopuskiego:1 słup,

19,0 m

  - ul. Dworcowa przy szkole muzycznej: 2 słupy, 24,0 m

- Część 3

3.1 Plac 18 Marca przy ul. Piastowskiej: 2 słupy, 32 m

3.2 ul. Zwycięstwa przy ul. Źródlanej z rozbudową oświetlenia ul. Źródlanej; 3 słupy, 68 m

3.3 ul. Zwycięstwa przy ul. Pomorskiej (przy restauracji Barka i przy barze Syrena: 2 słupy i 37 m

- Wykonanie rowów kablowych o głębokości 0,8 m, szerokości 0,4 m i długości 255 m oraz ułożenie kabli oświetleniowych, bednarki, posadowienie fundamentów, wywóz gruzu powstałego przy robotach ziemnych.

- Część 1.

1.1 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Lotniczej: 3,20 m3

1.2 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Zygmuntowskiej: 4,32 m3

1.3 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy Szkole Podstawowej nr 3: 2,56 m3

- Część  2.

2.1 ul. Szpitalna przy zatoce postojowej komunikacji miejskiej: 1,28 m3

2.2 ul. Rzeczna przy skrzyżowaniu z ul. ppor. Edmunda Łopuskiego: 3,20 m3

2.3 ul. Dworcowa przy szkole muzycznej: 4,00 m3

- Część 3.

3.1 Plac 18 Marca przy ul. Piastowskiej: 6,88 m3

3.2 ul. Zwycięstwa przy ul. Źródlanej z rozbudową oświetlenia ul. Źródlanej; 21,76 m3

3.3 ul. Zwycięstwa przy ul. Pomorskiej (przy restauracji Barka i przy barze Syrena: 5,44 m3 + 6,4 m3

- Wykonanie  przycisków o średnicy 110 mm o długościach:

- Część 1.

1.1 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Lotniczej: 8,0 m

1.2 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Zygmuntowskiej: 8,0 m

1.3 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy Szkole Podstawowej nr 3: 11,0 m

- Część  2

ul. Szpitalna przy zatoce postojowej komunikacji miejskiej: 8,0 m

ul. Rzeczna przy skrzyżowaniu z ul. ppor. Edmunda Łopuskiego: 5,0 m

ul. Dworcowa przy szkole muzycznej: 11,0 m

- Część  3.

Plac 18 Marca przy ul. Piastowskiej: 11,0 m

ul. Zwycięstwa przy ul. Źródlanej z rozbudową oświetlenia ul. Źródlanej; 0 m

ul. Zwycięstwa przy ul. Pomorskiej (przy restauracji Barka i przy barze Syrena: 0,0 m

- Wykonanie  przycisków o średnicy 50  mm o długościach:

- Część 1. –

1.1 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Lotniczej: 0,0 m

1.2 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Zygmuntowskiej: 7,0 m

1.3 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy Szkole Podstawowej nr 3: 0,0 m

- Część 2.

2.1 ul. Szpitalna przy zatoce postojowej komunikacji miejskiej: 7,0 m

2.2 ul. Rzeczna przy skrzyżowaniu z ul. ppor. Edmunda Łopuskiego: 0,0 m

2.3 ul. Dworcowa przy szkole muzycznej: 0,0 m

- Część 3.

3.1 Plac 18 Marca przy ul. Piastowskiej: 0,0 m

3.2 ul. Zwycięstwa przy ul. Źródlanej z rozbudową oświetlenia ul. Źródlanej; 0 m

3.3 ul. Zwycięstwa przy ul. Pomorskiej (przy restauracji Barka i przy barze Syrena: 0,0 m

- Rozebranie a następnie odtworzenie nawierzchni o powierzchni 169 m2 w tym:

- Część 1.

1.1 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Lotniczej: 14,0 m2

1.2 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Zygmuntowskiej: 4,0 m2

1.3 ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy Szkole Podstawowej nr 3: 1,0 m2

- Część 2.

2.1 ul. Szpitalna przy zatoce postojowej komunikacji miejskiej: 1,0 m2

2.2 ul. Rzeczna przy skrzyżowaniu z ul. ppor. Edmunda Łopuskiego: 10,0 m2

2.3 ul. Dworcowa przy szkole muzycznej: 12,5 m2

- Część 3.

3.1 Plac 18 Marca przy ul. Piastowskiej: 21,5 m2

3.2 ul. Zwycięstwa przy ul. Źródlanej z rozbudową oświetlenia ul. Źródlanej; 68,0 m2

3.3 ul. Zwycięstwa przy ul. Pomorskiej (przy restauracji Barka i przy barze  Syrena: 17,0 m2 + 20,0 m2

- Wciąganie do rur SRS i DVK  fi 110 i DVK fi 50 kabla YAKY 4x 25 mm2

- Wciąganie do rur DVK  fi 110 i DVK fi 50 kabla YAKY 4x 25 mm2

- Wykonanie wykopów  fundamentów prefabrykowanych

- Posadowienie uprzednio zaizolowanych przeciwwilgociowo betonowych fundamentów prefabrykowanych pod słupy,

- Montaż kompletnych latarni przykręcanych do fundamentu nakrętkami kołpakowymi,

- Wprowadzanie do słupów kabli YAKY 4x25 mm2, montaż złączy kablowych IZK, wciąganie i wprowadzanie przewodów oponowych D07RN-F/OnPd 450/750V   3x1,5 mm2.

- Zasypanie rowów kablowych na długości i zagęszczenie gruntu wzdłuż rowów kablowych i fundamentach zgodnie z obowiązującymi normami.

- Odtworzenie terenów zielonych w tym zasiew trawy oraz wałowanie na powierzchni

- Pomiary rezystancji izolacji odcinków sieci oświetleniowej .

- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej .

- Pomiar rezystancji uziemień.

- Wykonanie dla każdej części dokumentacji powykonawczej -1 egz. wraz z inwentaryzacją geodezyjną 2 egz. z  informacją  geodety o zgodności z projektem zagospodarowania terenu, oświadczeniem Kierownika Robót dotyczącym zgłoszenia zakończenia robót, dostarczenie tabeli rzeczywistych  współrzędnych lokalizacji słupów oświetleniowych, i punktu tymczasowego zasilania (współrzędne geograficzne lub geodezyjne). Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów, wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie oraz kart przekazania odpadów budowlanych.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową odrębną dla każdej części, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z dopuszczeniem do robót związanych z przyłączeniem budowanego oświetlenia do istniejącej sieci oświetleniowej zarządzanej przez ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i Projektanta.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku robót ziemnych należy przewidzieć koszty związane z wywózką gruzu.

- Roboty ziemne nie mogą naruszać systemów korzeniowych istniejących drzew i krzewów.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących: montaż latarni, roboty kablowe z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 8.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.