K-IO.272. 5 .2017.V

CZEŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU REKREACYJNEGO PRZY UL. WYLOTOWEJ DZ. NR 358/1, 359/1 , 376, 377,  OBRĘB 2   W KOŁOBRZEGU. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA O DZIEWIĘĆ LATARNI PARKOWYCH ORAZ WYMIANĘ CZTERECH OPRAW OSWIETLENIOWYCH  NA ISTNIEJĄCYCH SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH.

CPV: 45231400-9

# Zakres rzeczowy zamówienia:

- Wytyczenie tras linii kablowych - 201 m, wytyczenie miejsca montażu 9 latarni parkowych.

- Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową: 200,5 m rowów kablowych wzdłuż wytyczonych uprzednio tras, wykonanie podsypek z piasku, ułożenie 274 m kabli YAKY 4x25 mm2 , oznakowanie kabli zgodnie z projektem, ułożenie 274 m drutu uziemiającego DFeZn d=8mm,  przysypanie warstwą piasku i przekrycie niebieską folią kalandrowaną, zasypanie ziemią rowów kablowych i zagęszczenie ziemi na trasie wykopów.

- Demontaż na istniejących słupach 4 sztuk opraw typu ZDF 236 i montaż 4 opraw z optyką symetryczną, zgodnych z projektem budowlanym,

Uwaga: Zdemontowane oprawy należy przekazać Zamawiającemu.

- Montaż 9 sztuk latarni parkowych zgodnych z projektem budowlanym: słupy parkowe aluminiowe anodowane cylindryczne o wysokości 5,0 m, stożkowe o minimalnej średnicy przy podstawie słupa 145 mm (+/- 5 mm), zakończone wierzchołkiem przystosowanym do montażu oprawy,  montowane na fundamencie betonowym o wysokości min. 1000 mm, przykręcane do fundamentów śrubami kołpakowymi;

Uwaga:  oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED z redukcją mocy względem północy, temperatura barwowa 4000 K (+/- 2,5%), IP66, IK10, klasa ochrony II. Żywotność opraw L80-B10 (Ta25oC), grupa ryzyka RG1 (niskie ryzyko) lub mniejsza w odniesieniu do bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie z EN62471:2008-Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Oprawy oświetleniowe o optyce eliptycznej (4 szt.) muszą charakteryzować się strumieniem świetlnym nie gorszym niż  3340 lm przy mocy znamionowej opraw nie większej niż 32 W. Oprawy oświetleniowe z optyką symetryczną (5 szt.) muszą charakteryzować się strumieniem świetlnym nie gorszym niż  3460 lm przy mocy znamionowej opraw nie większej niż 32 W.

- Wykonanie prac kablowych polegających na wprowadzeniu kabli do słupów oświetleniowych oraz wykonanie przyłączenia kabli do przygotowanych zacisków,

- Wykonanie przyłączenia uziemień z drutu DFeZn d=8mm do przeznaczonych do tego zacisków, wykonanie dodatkowego punktowego uziemienia o rezystancji ≤ 10 Ω – 1 komplet.

- Wykonanie prac rozruchowych, prac pomiarowych ochronnych i natężenia oświetlenia w celu porównania z wartościami obliczeniowymi zawartymi w projekcie, sporządzenie protokołów z przeprowadzanych pomiarów i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Dostarczenie dokumentacji odbiorowej na którą się składają:

Mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy, inwentaryzacja geodezyjna. W ramach dokumentacji odbiorowej Zamawiający dostarczy wypełnioną Tabelę informacyjną o współrzędnych, w której będą zawarte informacje o zastosowanych słupach oświetleniowych i oprawach oświetleniowych oraz o współrzędnych lokalizacji latarni podanych w  układzie 1992 (Kod EPSG 2180). Wzór tabeli zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy dostarczyć załączniki w plikach w formacie Shapefile zawierające informacje o podlegających inwentaryzacji obiektach liniowych i obiektach punktowych plus pliki .prj opisujące układ współrzędnych.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 1 egzemplarzu plus wersję elektroniczną podczas odbioru końcowego zadania.

# II. ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

# 1. Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: demontaż opraw oświetleniowych, montaż latarni parkowych, roboty kablowe.

# Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

# 2. Czynności wymienione w pkt. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku  do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty budowlane”.

# 3.W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników.

# 4. Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisywania umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w pkt. 1.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem terenu na czas realizacji przedmiotu zamówienia, o ile będzie to teren objęty inwestycją.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta.  W przypadku opraw oświetleniowych muszą to być oprawy, które Wykonawca wykazał w Formularzu oferty. Zmawiający będzie preferował oprawy oznaczone znakiem europejskiej certyfikacji niektórych wyrobów elektrycznych potwierdzającym, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm europejskich (EN), przyjętych w ramach porozumienia ENEC

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku robót ziemnych należy przewidzieć koszty związane z wywózką gruzu.

- Roboty ziemne nie mogą naruszać systemów korzeniowych istniejących drzew i krzewów.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.