K-IO.7021.5.1 .2018.V

CZEŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST „BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU PRZY UL. BOGUSŁAWA X  I  UL. GROCHOWSKIEJ W KOŁOBRZEGU”

CPV: 45231400-9

# Zakres rzeczowy zamówienia:

- Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót wraz ze złożeniem dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Nadzór Budowlany,

- Wytyczenie punktów lokalizacji słupów oświetleniowych i przyłącza tymczasowego – 15 punktów,

- Wytyczenie trasy sieci kablowej – 253 m,

- Wykonanie rowów kablowych o głębokości 0,8 m, szerokości 0,4 m i długości 253 m

- Wywiezienie gruzu wydobytego z wykopów – 10 m3

- Wykonanie  przycisków o średnicy 110 mm o długościach:

  - (SRS) - 9,5 m

  - DVR -  4, 0 m

  - DVR -  2,0 m

  - DVR -  2,0 m

  - DVR -  2,0 m

  - DVR -  2,5 m

  - DVR -  3,0 m

- Wykonanie  przycisków o średnicy 50  mm o długościach:

  - DVR  - 14,5 m

  - DVR -  6,0 m

  - DVR -  2,0 m

  - DVR -  2,0 m

  - DVR -  2,0 m

  - DVR – 2,5 m

  - DVR – 3,0 m

- Wykonanie wykopów pod fundamenty słupów oświetleniowych

- Układanie w rowie kabla  YKY 5x 4  mm2  na 10 cm podsypce z piasku

- Układanie w rowie kabla  YKY 3x 2.5  mm2  na 10 cm podsypce z piasku

- Wciąganie do rur SRS i DVK  fi 110 i DVK fi 50 kabla YKY 5x 4 mm2

- Wciąganie do rur DVK  fi 110 i DVK fi 50 kabla YKY 3x 2,5 mm2

- Wymiana szafki kablowo- pomiarowo-oświetleniowej – 1 kpl

- Wykonanie wykopów  pod 9 szt. fundamentów prefabrykowanych

- Posadowienie uprzednio zaizolowanych przeciwwilgociowo betonowych fundamentów prefabrykowanych pod słupy – 9 szt.,

- Montaż kompletnych latarni przykręcanych do fundamentu nakrętkami kołpakowymi  – 9 kpl.,

- Montaż słupków oświetleniowych na uprzednio wylanych fundamentach – 3 szt.

- Wprowadzanie do 9 słupów kabli YAKY 5x4 mm2, montaż złączy kablowych IZK, wciąganie i wprowadzanie przewodów oponowych D07RN-F/OnPd 450/750V   3x1,5 mm2 – 9 kpl

- Wykonanie uziomów pionowych (pogrążanych) w celu uzyskania o rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ω - 5 kpl,

- Zasypanie rowów kablowych na długości i zagęszczenie gruntu wzdłuż rowów kablowych i fundamentach zgodnie z obowiązującymi normami

- Odtworzenie terenów zielonych w tym zasiew trawy oraz wałowanie na powierzchni

- Pomiary rezystancji izolacji odcinków sieci oświetleniowej

- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- Pomiar rezystancji uziemień

- Numeracja słupów (10 cm nad osłoną wnęki słupowej), naklejanie na słupach tabliczek ostrzegawczych i pomalowanie słupa farbą antykorozyjną do wysokości 40 cm od podstawy słupa  – 9 kpl, numeracja słupków oświetleniowych

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej -1 egz. wraz z inwentaryzacją geodezyjną 3 egz., dostarczenie wypełnionego Dziennika Budowy z wpisem geodety i z załączoną  informacją  geodety o zgodności z projektem zagospodarowania terenu, oświadczeniem Kierownika Robót dotyczącym zgłoszenia zakończenia robót, dostarczenie tabeli rzeczywistych  współrzędnych lokalizacji słupów oświetleniowych, i punktu tymczasowego zasilania (współrzędne geograficzne lub geodezyjne). Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów, wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie oraz kart przekazania odpadów budowlanych.

- Oprócz wymienionych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury uzyskania przez Zamawiającego od ENERGA-OPERATORA oświadczenia o wykonaniu przyłączenia zgodnie z umową przyłączeniową.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z dopuszczeniem do robót związanych z przyłączeniem budowanego oświetlenia do istniejącej sieci oświetleniowej zarządzanej przez ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i Projektanta.  W przypadku opraw oświetleniowych muszą to być oprawy, które Wykonawca wykazał w Formularzu oferty. Zmawiający będzie preferował oprawy oznaczone znakiem europejskiej certyfikacji niektórych wyrobów elektrycznych potwierdzającym, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm europejskich (EN), przyjętych w ramach porozumienia ENEC

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku robót ziemnych należy przewidzieć koszty związane z wywózką gruzu.

- Roboty ziemne nie mogą naruszać systemów korzeniowych istniejących drzew i krzewów.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących: montaż latarni, roboty kablowe z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 8.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.