K-IO.7021.6.13.2015.V

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

„Usługa utrzymania w sprawności technicznej iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki w Kołobrzegu”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy zamówienia:

- Konserwacja w tym  wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń iluminacji Ratusza,

- Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu iluminacji Baszty Prochowej,

- Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu iluminacji Latarni Morskiej,

- Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu iluminacji Pomnika Sanitariuszki,

- Konserwacja z wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym  ruchu instalacji oświetlenia architektonicznego iluminacji na zewnątrz Ratusza w tym w fosie Ratusza,

- Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu dwóch latarni zabytkowych wypożyczonych z Muzeum Oręża w Kołobrzegu zasilanych z obwodu iluminacji Ratusza oraz oświetlenia ulicznego od północnej stronie Ratusza również zasilanych z obwodu iluminacji Ratusza,

- Wymiana lub naprawa dwóch studzienek elektrycznej zasilającej oświetlenie okolicznościowe w miejsce zdemontowanej.

- Demontaż i montaż kurtyn świetlnych na wieży głównej i czterech bocznych wieżyczkach frontowej części Ratusza (około 75 metrów),

- Eksploatowanie obwodów zasilających oświetlenie okolicznościowe, przyłączane do obwodów iluminacji Ratusza w tym nitek świetlnych LED oświetlenia okolicznościowego czterech drzewek znajdujących się przy ul Ratuszowej (na wysokości lokalu Adabar). Eksploatacja obejmuje utrzymanie zasilania i  punktu przyłączenia dekoracji w tym choinki ustawianej w centralnej części Placu Ratuszowego do dedykowanych studzienek elektrycznych oraz kontrolowanie czy nie zostały uszkodzone lub zerwane nitki świetlne z czterech drzewek ponieważ oświetlenie to nie jest demontowane. Należy uwzględnić w przygotowaniu oferty, że obsługa tych obwodów wymagać będzie dokonywania dodatkowych włączeń i wyłączeń  oraz kontrolowanie prawidłowego oświetlenia drzewek, choinki i dyspozycyjności w  okresie między 1 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r. i od 1 grudnia 2016 r do 31 grudnia 2016 r.

- Wymiana zegarów astronomicznych,

- Przygotowanie na dzień 19.03.2016 r. układów sterowania do jednogodzinnego wyłączenia iluminacji w trakcie akcji „Godzina dla Ziemi”. Istniejące układy sterowania Baszty Prochowej, Katedry i Ratusza są wyposażone w dodatkowe przekaźniki czasowe umożliwiające takie wyłączenie.

- Wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych opraw.

- Zabezpieczanie miejsc awarii i dewastacji, które skutkują zagrożeniem dla życia ludzi i zwierząt.

- Przeprowadzanie oględzin w miesiącach lutym, czerwcu i grudniu 2015 roku i jednorazowych przeglądów instalacji elektrycznych związanych z iluminacją Ratusza i Baszty Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki przeprowadzonych do 30 września 2015 r., zakończonych protokołami z przeprowadzonych czynności.

- Wykonanie dodatkowych prac niewyszczególnionych w opisie, na wykonanie których należy przewidzieć w ofercie 24 godziny robocze.

Uwaga:

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.

II. Termin realizacji

Początek realizacji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

.

# III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej dwoma monterami  posiadającymi aktualne uprawnienia w grupie E na napięcie do 1 kV lub wyższe w tym uprawnienia do prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych. Wykonawca w okresie wykonywania usługi powinien dysponować odpowiednim podnośnikiem koszowym. Wykonawca musi się wykazać wykonaniem przynajmniej jednej roboty polegającej na budowie iluminacji obiektów architektonicznych o wartości co najmniej 25 000 zł brutto lub tym, że realizował lub prowadził przynajmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu w sprawności technicznej  iluminacji obiektów architektonicznych o wartości co najmniej 10 000 zł brutto.

Uwaga:

- Brak wykazu robót i usług, o których mowa powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- Oferenci, którzy wykonywali w sposób należyty tożsame  roboty i usługi dla Gminy Miasto Kołobrzeg  w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 listopada 2015 r. zwolnieni są sporządzania wykazu wykonanych robót i usług.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentacje techniczne iluminacji  wymienionych w  zapytaniu ofertowym.

# Kryterium oceny ofert

- cena brutto – 100%

# Termin składania ofert

18 grudnia 2015 r. do godziny 15:30

Zeskanowany podpisany Formularz ofertowy wraz załącznikiem, w którym wyliczono cenę brutto zadania oraz zeskanowany Wykaz wykonanych robót i usług proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: r.buszac@um.kolobrzeg.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Wykaz wykonanych robót i usług  (załącznik do formularza ofertowego)

- Wykaz opraw i źródeł światła