K-IO.7021.5.12.2018.V

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWĘ ULIC POLEGAJĄCA NA BUDOWIE OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH:

- ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Lotniczej

- ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy ul. Zygmuntowskiej

- ul. ppor. Edmunda Łopuskiego przy Szkole Podstawowej nr 3

- ul. Szpitalna przy zatoce postojowej komunikacji miejskiej

- ul. Rzeczna przy skrzyżowaniu z ul. ppor. Edmunda Łopuskiego

- ul. Dworcowa przy szkole muzycznej

- Plac 18 Marca przy ul. Piastowskiej

- ul. Zwycięstwa przy ul. Źródlanej z rozbudową oświetlenia ul. Źródlanej

- ul. Zwycięstwa przy ul. Pomorskiej

- Przedmiot zamówienia

- W ramach zamówienia należy wykonać dla każdej lokalizacji osobno:

- Zaprojektować oświetlenie, które zostanie przyłączone do istniejącego oświetlenia należącego do ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o..   Oświetlenie zaprojektować z zastosowaniem opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED o jak najlepszej efektywności energetycznej.

- W ramach prac projektowych należy dla każdej lokalizacji oświetlenia przejścia dla pieszych :

- Uzyskać mapę do celów projektowych,

- Uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o.

- Uzyskać niezbędne uzgodnienia dokumentacji projektowej umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę lub pozwalające na wystąpienie z zawiadomieniem o zamiarze wykonania robót,

- Wykonać dla każdej lokalizacji dokumentację projektową zawierającą projekt budowlany 5 egz., kosztorys inwestorski 1 egz., przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  1 egz. zgodne co do zawartości z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wydział Komunalny wystąpi o warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy projektowane oświetlenie przejść dla pieszych znajduje się na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego Zamawiający dysponuje wypisem z tego planu. Wyjątek stanowi lokalizacja nr 3, dla której nie przedsięwzięto żadnych kroków mających na celu uzyskanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Jeżeli w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego okaże się, że dokumentacja projektowa jest niewystarczająca do prawidłowej realizacji to Projektant zobowiązuje się do uzupełnienia tej dokumentacji bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

Projektant  powinien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność, oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne przy opracowaniu dokumentacji projektowej.

II. Termin realizacji

Od 70 do 100 dni od daty podpisania umowy

# III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

# Kryterium oceny ofert dla każdej j-tej (j = od 1 do 9) lokalizacji oświetlenia osobno

- cena brutto – 80%

kryterium cena Cj będzie oceniane w następujący sposób

Cj = (Cjn : Cjb)  x 100 pkt x 80 %

gdzie:

Cj – cena kolejnej lokalizacji (j = od 1 do 9)

Cjn - cena najniższa

Cjb - cena badana

- ocena terminu wykonania Tj – 20%

Tj = (T70 : Tjb)  x 100 pkt x 20 %

gdzie:

Tj – ocena terminu dla j-tej lokalizacji (j = od 1 do 9)

T70 – 70 dni

Tjb – oferowany termin j-tej lokalizacji

Wykonawca nie może zadeklarować czasu krótszego niż 70 dni i dłuższego niż 120 dni

W przypadku podania krótszego terminu niż 70 dni do oceny zostanie przyjęty termin 70 dni. Oferty z terminem powyżej 120 dni podlegają odrzuceniu.

- Ocena zostanie wyliczona dla każdej lokalizacji wg wzoru:

Oj = Cj +Tj

- Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają największą ilość punktów

# Termin składania ofert

9 kwietnia  2018 r. do godziny 15:00

Ofertę w  formie „Formularza ofertowego” zawierającego ceny brutto poszczególnych opracowań dla poszczególnych lokalizacji oświetlenia proszę przesłać emailem na adres: r.buszac@um.kolobrzeg.pl

Załączniki:

- Mapka i zdjęcia

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy