ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania:

„Dostaw ławek parkowo/miejskich dla Gminy Miasto Kołobrzeg”

W myśl art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przedmiotowe zamówienie nie podlega przepisom ustawy.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Usługa sprzedaży i dostawy do Zamawiającego, tj. Gminy Miasto Kołobrzeg ławek parkowo/miejskich  (trzy typy ławek).

2. Wymagania dotyczące ławek:

Oferowane ławki winny być zbliżone do wzorów określonych w złączniku  graficznym.

Ławki muszą  posiadać możliwość montażu do podłoża (fundamentu) za pomocą śrub.

Wymagane parametry dla poszczególnych typów:

- Ławka z oparciem i poręczą – 12 szt

Stelaż z rur stalowych fi =60mm,  malowanych proszkowo

Wymiary : dł. L=170-180 cm; wys. H=70-80cm, szer. S=40-50cm

Deski siedzisk i oparć : kompozyt/ lub drewno naturalne (jodła)

Kolorystyka zbliżona do zał. wzoru

- Ławka bez oparcia – 3 szt

Stelaż z rur stalowych fi =60 mm, malowanych proszkowo

Wymiary : dł. L=170-180 cm; wys. H=40-50, szer. S=40-50cm

Deski siedziska : kompozyt/ lub drewno naturalne (jodła)

Kolorystyka zbliżona do zał. wzoru.

- Ławka z oparciem – 70 szt

Stelaż żeliwny ,

Wymiary : dł. L=170-180 cm; wys. H=70-80cm, szer. S=50-60m

Deski siedzisk i oparć : kompozyt o pełnym przekroju;

Kolorystyka zbliżona do drewna naturalnego.

Ławki mają być dostarczone jako gotowy produkt – tj. zmontowane przez Wykonawcę.

II. Termin realizacji i płatność:

- Wybrany Oferent przy ofercie przedstawi harmonogram dostaw

- Dostawa ławek może być realizowana w transzach, lecz ostatecznie zakończona najpóźniej do 14.XII.2016r

UWAGA. Dostaw ławek o stelażu z rur  stalowych ( typ 1 i 2) musi nastąpić do dnia 28.10.2016r .

- Dostawa pozostałych ławek powinna odbywać się w pakietach po min. 30 ławek.

- Dopuszcza się płatność częściową za dostawy :

- za dostawę kpl.  ławek o stelażu z rur stalowych (typ. 1 i 2)

- jednorazową dostawę min. 30 ławek o stelażu żeliwnym ( typ. 3) .

Załącznikiem do faktury częściowej musi być protokół odbioru częściowego.

- Końcowa faktura wraz z protokołem odbioru końcowego i gwarancją, musi być dostarczona najpóźniej do16 grudnia 2016r, tak aby płatność mogła nastąpić ze środków budżetowych 2016r.

# III. Opis warunków udziału w postępowaniu

- O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają osobowość prawną,

- są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,

- są producentem lub dystrybutorem produktu (ławek kompozytowych),

- udzielają na dostarczony produkt gwarancję z okresem wynoszącym min. 2 lata (tj. 24 miesięcy) – od dnia zakończenia całości dostawy.

# IV. Kryterium oceny ofert:

Cena brutto ( wartość ławek + koszty transportu) – 100% .

Do oferty należy załączyć rysunki (zdjęcia) ławki wraz z wymiarami. Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy zaoferowany produkt nie będzie odpowiadał wymaganiom i oczekiwaniom Zamawiającego.

# V. Termin składania ofert:

Do:   29 września 2016 r. do godz. 15:00.

Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą cenę brutto zadania wraz wymaganymi załącznikami proszę przesłać e-mailem na adres: a.rypina@um.kolobrzeg.pl

Wymagane załączniki do Oferty:

- rysunki lub zdjęcia wraz z danymi oferowanych ławek

- proponowany harmonogram dostaw

Załączniki:

- „Formularz ofertowy” - Zał. nr 1 – do wypełnienia

- Projekt Umowy – Zał. nr 2 .

- Załącznik graficzny – wzory ławek – zał. 3