K-IO.7021.6. 13 .2017.V

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.10.2017 r.:

I. Przedmiot zamówienia

- Dostawa 1 szt. MOBILNEJ ZIELONEJ ŁADOWARKI

- Dostawa i montaż 3 szt. ZIELONYCH ŁADOWAREK wykonanych w formie rowerów stacjonarnych odpornych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Przeznaczonych do zamontowania w strefach Fitness i Street Workout.

- Dostarczenie dokumentów potwierdzająca zgodność z normami i dopuszczeniem oferowanych ładowarek na rynek Unii Europejskiej (znak CE), dostarczenie dokumentacji techniczna ruchowej, instrukcji eksploatacji w języku polskim.

- Objęcie ładowarek serwisem gwarancyjnym.

- Maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym: 96 h

- W przypadku poważnych usterek może zostać wydłużony do 15 dni roboczych.

- Dostawa części zamiennych nie dłuższa niż 6 dni roboczych. Dotyczy części, których wymiana wynika z okoliczności nie podlegających warunkom gwarancji.

- Szkolenie obsługi Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 2 letniej gwarancji na część eklektyczną i elektroniczną i 3 letniej na konstrukcje mechaniczne.

II. WYKAZ PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I MINIMALNE WYMAGANE WYPOSAŻENIE „ZIELONYCH ŁADOWAREK”

- Mobilna Zielona Ładowarka z modułami fotowoltaicznymi i układem magazynowania energii elektrycznej doprowadzanej z paneli fotowoltaicznych, powinna spełniać następujące minimalne wymagania:

  - Kolumna z podstawą samonośną utrzymującą panele fotowoltaiczne i wytrzymująca działanie silnych wiatrów zamontowana na przewoźnej platformie.

  - Platforma wykonana z materiału odpornego na zewnętrzne warunki atmosferyczne, o nawierzchni antypoślizgowej. Konstrukcja platformy tak zbudowana, aby po zaparkowaniu platformy nie były widoczne koła platformy oraz mechanizmy parkowania. Platforma powinna mieć wyposażenie dopuszczające ją do ruchu po drogach publicznych.

  - Zainstalowane co najmniej 8 punktów ładowania( może to być kombinacja dowolnej ilości gniazd USB lub zwijanych kabli zakończonych wtyczkami umożliwiającymi podłączenie ładowanych urządzeń, stopień ochrony nie gorszy niż IP 54

  - Konstrukcja powinna umożliwiać zamocowanie lub położenie ładowanych urządzeń bez konieczności trzymania ich w czasie ładowania w rękach.

  - Zainstalowane samoczynnie zwijające się przewody zakończone wtyczkami umożliwiające ładowanie urządzeń ładowanych w różnych standardach.

  - Zainstalowany akumulator ładowany przez panele fotowoltaiczne umożliwiający jednoczesne  ładowanie wszystkich podłączonych urządzeń.

  - Panele fotowoltaiczne zainstalowane poza zasięgiem ręki.

- Zielona ładowarka w formie roweru stacjonarnego Powinna mieć dokumentację wykonania fundamentu umożliwiającego trwale zainstalowana na podłożu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osób korzystających z urządzenia, powinna mieć zainstalowane 1 gniazdo USB (stopień ochrony nie gorszy niż IP 54). Prądnica elektryczna w rowerach stacjonarnych napędzanych siłą mięśni ze stabilizacją napięcia ładowania z gniazda USB  (napięcie DC  5,2 V)

- Wyposażenie mobilnej ładowarki – dane uzupełniające:

- Panele fotowoltaiczne: ≥ 200W,

- Akumulator o pojemności minimum 100 Ah

- Układ kontroli ładowania akumulatora i przetwornica DC/DC (12 lub 24 lub 36) V/ 5,2V(USB) ;

- Gniazda ładowania USB lub zwijane kable zakończone wtyczkami, zapewniające jednoczesne ładowanie wszystkich podłączonych urządzeń,

III. Termin realizacji

Do 15 grudnia 2017 r.

# IV. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający zastrzega podział zamówienia i wybór  ofert najkorzystniejszych ofert na każdy rodzaj Zielonej Ładowarki. Możliwe jest udzielenie zamówień dwóm różnym Wykonawcom.

# Kryterium oceny ofert

- cena brutto – 100%

# Termin składania ofert

23 października 2017 r. do godziny 15:00

Ofertę (  Formularz ofertowy wraz załącznikami )     w  formie elektronicznej (plik PDF) proszę przesłać e-mailem na adres: r.buszac@um.kolobrzeg.pl. Formę papierową należy przesłać na adres Urząd Miasta Kołobrzeg Wydział Komunalny, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg zapakowaną w kopertę z napisem „OFERTA – ZILONE ŁADOWARKI”

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt najistotniejszych zapisów umowy