CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ:

Prace remontowe w obiekcie Żłobka „KRASNAL” przy ul. Bogusława X 18 w Kołobrzegu     w tym:

- Remont pomieszczeń sal oraz zaplecza sanitarno-gospodarczego na parterze obiektu.

Zakres prac budowlanych:

  - Demontaż okładzin ściennych drewnianych – boazerii

  - Obudowa rur kanalizacji, wody i wentylacji płytami g-k  na konstrukcji metalowej

  - Opalenie farby olejnej ze ścian – lamperii

  - Montaż drzwiczek rewizyjnych w zabudowach do zaworów

  - Lakierowanie elementów drewnianych

  - Malowanie farbą olejną – obudowy grzejników, grzejników, rur i stolarki drzwiowej

  - Uzupełnienie tynku po montażu przewodów elektrycznych i rur sanitarnych

  - Wymiana płytek – glazury oraz terakoty wraz z wyrównaniem podłoży i wykonanie izolacji w systemie SOPRO

  - Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach oraz malowanie sufitów na biało a ścian w kolorach farbą akrylową

  - Demontaż istniejących wykładzin PCV, wyrównanie podłoży masą samopoziomującą i ułożenie wykładzin „Marmolette” wraz z cokolikiem

Zakres prac wodno – kanalizacyjnych:

- Wymiana instalacji wodnej podtynkowej wraz z próbą szczelności oraz izolacją rur

- Wymiana podejść pod baterie, wc i montaż baterii umywalkowej kpl. 7

- Wymiana podejść kanalizacyjnych pod urządzenia – kratka podłogowa, wc i umywalki

- Wymiana umywalek ściennych kpl. 7

- Wymiana muszli wc kpl. 5 ( muszle inwestora )

- Montaż brodzika natryskowego 80 x 80 cm. wraz z baterią natryskową kpl. 1

- Próba szczelności wykonanej instalacji wraz z izolacją rur

- Zamurowanie i otynkowanie bruzd z zamontowanymi rurami

Zakres prac elektrycznych:

- Demontaż przewodów elektrycznych siłowych z osprzętem

- Ułożenie wewnętrznej instalacji elektrycznej podtynkowej 230w wraz z osprzętem i podłączeniem w tablicy elektrycznej

- Wymiana opraw sufitowych – plafoniery kpl. 35

- Wymiana w tablicy elektrycznej, podstaw i montaż bezpieczników oraz wyłącznika przeciwporażeniowego

- Montaż podgrzewacz elektrycznego 50 l do ciepłej wody kpl. 1

6.  Badania i pomiary instalacji elektrycznej zgodnej z PN

- Remont pomieszczeń kuchni na parterze obiektu.

Zakres prac budowlanych:

  - Zabezpieczenie okien i stolarki drzwiowej nie podlegającej wymianie

  - Demontaż naświetla okiennego oraz murowana ściana – wewnętrzna

  - Skucie płytek podłogowych i ściennych

  - Wykonanie warstwy cementowej wyrównawczej na posadzce – dwa razy izolacja w płynie – system SOPRO

  - Wyrównanie ścian zaprawą cementową oraz dwa razy izolacja w płynie – system SOPRO

  - Wyrównanie ścianki działowej ½  cegły oraz obłożenie glazurą z obu stron

  - Ułożenie płytek podłogowych – antypoślizgowych

  - Ułożenie płytek – glazury z fugą antybakteryjną oraz cokolik z kształtek ceramicznych – wyoblonych

  - Obłożenie narożników, wnęk listwami z blachy nierdzewnej

  - Obudowa rur kanalizacji, wody i wentylacji płytami g – k na stelażu metalowym

  - Uzupełnienie tynku, montaż drzwiczek rewizyjnych (po robotach wod-kan i elektrycznych)

  - Gładzie gipsowe sufit i ściany – dwa razy malowanie farbą akrylową na biało

  - Montaż przepierzenia (ściana wewnętrzna witryna z PCV) oraz zamontowanie szafy przelotowej z blachy nierdzewnej

  - Malowanie farbą olejną rur, grzejników i stolarki okiennej

Zakres prac wodno – kanalizacyjnych, gazowych:

- Wymiana zaworu gazowego w kuchni 4 palnikowej gazowej oraz próba szczelności

- Demontaż i montaż grzejników co

- Wymiana podejść kanalizacyjnych i montaż wpustu podłogowego nierdzewnego, demontaż i montaż zlewozmywaków nierdzewnych

- Demontaż i montaż podgrzewacza elektrycznego do ciepłej wody 100 l, szt. 2 i wymiana podejść ciepła i zimna woda

- Wykonanie podejść wodnych do baterii stojących oraz baterii zlewozmywakowych

- Wykonanie próby szczelności instalacji wraz z izolacją rur

Zakres prac elektrycznych:

- Demontaż przewodów elektrycznych siłowych

- Ułożenie wew. instalacji elektrycznej podtynkowej 230w wraz z osprzętem i podłączeniem w tablicy elektrycznej

- Wymiana opraw sufitowych i ściennych kpl. 5

- Wymiana tablicy elektrycznej podstaw i montaż bezpieczników oraz wyłącznika przeciwporażeniowego

- Badania i pomiary instalacji elektrycznej zgodnej z PN

- Remont pomieszczeń : korytarz przy kuchni, szatnia pracowników na I      piętrze.

Zakres prac budowlanych:

  - Demontaż istniejących wykładzin PCV, wyrównanie podłoży masą samopoziomującą i ułożenie wykładziny „Marmolette” wraz z cokolikiem

  - Ułożenie płytek z terakoty wraz z cokolikiem na korytarzu

  - Wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach oraz malowanie farbą emulsyjną w kolorach

  - Naprawa pęknięć, szpachlowanie oraz malowanie farbą olejną lamperii – ścian

  - Malowanie farbą olejną : krat metalowych, grzejników, rur od instalacji oraz stolarki drzwiowej

- Remont pomieszczeń – klatka schodowa – wejście do biura.

Zakres prac budowlanych:

  - Zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz schodów folią

  - Naprawa pęknięć ścian, wykonanie gładzi gipsowej na suficie i ścianach oraz malowanie dwa razy farbą emulsyjną na biało

  - Szpachlowanie, naprawa i malowanie farbą olejną lamperii ścian

  - Malowanie farbą olejną jeden raz : grzejników, rur, balustrady schodowej i drabiny metalowej

- Wymiana  dźwigów towarowych kpl. 2.

Zakres prac:

  - Demontaż i montaż dźwigów towarowych kpl. 2 Q=100kg, typ ISO-A z dostawą na obiekt

  - Wymiana zasilenia przewodu elektrycznego z tablicy rozdzielczej do rozdzielni dźwigów kpl. 2 i naprawa tynku z malowaniem

  - Obłożenie wnęk glazurą przy drzwiczkach po montażu dźwigów

Badania wykonanej instalacji elektrycznej oraz odbiór dozoru technicznego z przekazaniem uruchomionych – zamontowanych dźwigów towarowych kpl. 2

Uwaga :

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy               i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.