CZĘŚĆ III

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES RZECZOWY…………………………str. 1

- ZINTEGROWANY ZESPÓŁ MONITUJĄCY…………………………………….str. 1

- CENTRUM MONITORINGU……………………………………………………...str. 3

- STACJA BAZOWA………………………………………………………………...str. 3

- WIZJA NA PLACU BUDOWY……………………………………………… ……str. 3

I. Przedmiot zamówienia i zakres rzeczowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: Monitoring TV Miasta Kołobrzeg – rozbudowa, w tym:

- Zintegrowany Zespół Monitorujący,

- Rozbudowa istniejącego Centrum Monitoringu,

- Rozbudowa istniejącej Stacji bazowej.

- Podłączenie do istniejącego Centrum Monitoringu, z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonaniem instalacji.

Ilość stanowisk obserwacyjnych będących przedmiotem niniejszego przetargu określa się na  3 sztuki, w tym 1 sztuka to będzie przeniesienie istniejącej kamery do nowej lokalizacji.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie przeniesienia istniejącej kamery ze Szkoły Podstawowej nr 3 na Skwer Pionierów w tym: demontaż i montaż 1 kamery obrotowej wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej w kanalizacji podziemnej; podłączenie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego do istniejącego Centrum Monitoringu; rozruch techniczny, uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozruchowej systemu wraz z dostarczeniem DTR urządzeń w języku polskim (3 egzemplarze) oraz szkolenie pracowników obsługujących radiowy system monitoringu do dnia odbioru zamówienia.

- Wykonanie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego w tym: dostawa i montaż 1 kamery obrotowej wraz z urządzeniami, wykonaniem instalacji elektrycznej pod zamontowane urządzenia oraz założeniem podlicznika na podstawie uzgodnienia z właścicielem obiektu lub firmą zarządzającą obiektem; rozbudowa istniejącego Centrum Monitoringu; rozbudowa istniejącej Stacji bazowej o dodatkowy sektor; podłączenie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego do istniejącego Centrum Monitoringu; rozruch techniczny, uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozruchowej systemu wraz z dostarczeniem DTR urządzeń w języku polskim (3 egzemplarze) oraz szkolenie pracowników obsługujących radiowy system monitoringu do dnia odbioru zamówienia. (Lokalizacja - Molo)

- Wykonanie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego w tym: dostawa i montaż 1 kamery obrotowej wraz z urządzeniami, wykonaniem instalacji elektrycznej pod zamontowane urządzenia oraz założenie licznika na podstawie uzgodnienia z właścicielem obiektu lub firmą zarządzającą obiektem; rozbudowa istniejącego Centrum Monitoringu; rozbudowa istniejącej Stacji bazowej o dodatkowy sektor; podłączenie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego do istniejącego Centrum Monitoringu; rozruch techniczny, uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozruchowej systemu wraz z dostarczeniem DTR urządzeń w języku polskim (3 egzemplarze) oraz szkolenie pracowników obsługujących radiowy system monitoringu do dnia odbioru zamówienia. (Lokalizacja - Plac przy skateparku na oś. Ogrody).

II. Zintegrowany Zespół Monitorujący

1. Punkt kamerowy

Zakłada się zainstalowanie 2 punktów kamerowych (PK) do bezpośredniego nadzoru wizyjnego wytypowanych punktów miasta. Za punkt kamerowy uważa się kamerę CCTV wraz z osprzętem, urządzeniami dodatkowymi i pomocniczymi oraz zespołem nadawczo - odbiorczym wraz z antenami. Osprzęt kamery to obudowa kamery (nie wystąpi w wypadku kamery zintegrowanej) i uchwyt – narożny, słupowy lub specjalny wraz z wysięgnikiem. Urządzenia dodatkowe to np. urządzenia alarmowe (kontaktrony zamknięcia szafki PK) urządzenia do sygnalizacji pracy zasilacza rezerwowego UPS (np. praca z sieci/praca z baterii, rozładowane baterie). Wszystkie urządzenia wchodzące w skład PK, oprócz samej kamery i zespołu anten, powinny być umieszczone w odpowiedniej obudowie gwarantującej bezpieczeństwo pracy wszystkich urządzeń.

Poniżej zamieszczono wykaz lokalizacji punktu kamerowego dla którego uzyskano zgodę właściciela obiektu na wykonanie montażu kamery na budynku:

- PK1 – Molo.

- PK2 – Plac przy skateparku na oś. Ogrody

- PK3 – przeniesienie istniejącej kamery do nowej lokalizacji (ze Szkoły Podstawowej nr 3  na Skwer Pionierów)

Zdjęcia lokalizacji  PK zamieszczono w załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Parametry kamery

### 2.1. Kamera musi mieć nie gorsze parametry niż

      - Kamera dzień/noc - Przesuwany filtr podczerwieni

      - Rodzaj przetwornika – CCD 1/4”

      - Standard sygnału - NTSC, PAL

      - Rozdzielczość - 450 linii

      - Czułość (kolor) nie gorsza niż - 3 lux

      - Czułość (mono) nie gorsza niż – 0.4 lux

#### 2.2 Obiektyw kamery musi mieć nie gorsze parametry niż

      - Zoom optyczny - 18x

      - Zoom cyfrowy - 4x

2.3. Głowica kamery musi mieć nie gorsze parametry niż:

      - Obrót w poziomie - Ciągły 360°

      - Obrót w pionie - 0° - 90°

      - Prędkość w poziomie - 0,1°/s - 200°/s

      - Prędkość w pionie - 0,1°/s - 100°/s

      - Prędkość dla preshotu - 400°/s

      - Dokładność - <0,1°

      - Programowane preshoty

      - Sektory identyfikacji

      - Wejścia alarmowe

      - Zamrożenie obrazu

      - Pozycja początkowa – Preshot

  - Obudowa kamery musi spełniać następujące parametry

      - Temperatura pracy -40°C do +50°C

      - Posiadać  wbudowaną grzałkę

      - Klasa szczelności IP66

2.5. Zasilanie awaryjne

Konieczne jest zastosowanie urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS-ów) dla:

- punktu kamerowego nie mniej niż 2 godziny.

Pozostałe warunki są opisane w projekcie budowlano-wykonawczym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót.

III. Centrum Monitoringu

Istniejące Centrum Monitoringu należy rozbudować o następujące urządzenia:

      - konwerter (Ethernet over E-1 bridge) w ilości 2 sztuki

      - terminal RNU8M w ilości 1 sztuka

Powyższe urządzenia muszą posiadać parametry porównywalne lub dokładnie takie same jak urządzenia już zamontowane:

- konwerter (Ethernet over E-1 bridge) - zapewnia transmisję ruchu EP w łączu synchronicznym na styku G.703 (3 przy punktach kamerowych, 4 w Centrum Monitoringu),

- terminal RNU8M – jednostka wewnętrzna wyposażona w cztery niezależne wejścia E-1, zasilanie 48 V DC, wyjście antenowe, wysokość 1U, 5 wej/wyj alarmowych, port RS – 232. Modulacje QPSK, 4 QAM, 16 QAM, 64 QAM.

IV. Stacja bazowa

Istniejącą Stację bazową należy rozbudować o dodatkowy sektor i wyposażyć w następujące urządzenia:

      - multimodem MMOD w ilości 2 sztuki

      - materiały instalacyjne 2 komplety

Powyższe urządzenia muszą posiadać parametry porównywalne lub dokładnie takie same jak urządzenia już zamontowane:

Stacja bazowa systemu LMDS – wyposażona w moduł radiowy, zarządzający oraz jeden multimodem do uzyskania łączy E-1. Zarządzanie w ruchu DP, 5 wej/wyj alarmowych, wentylator, licencja na oprogramowanie FBA i SECO dla sektora.

V. Wizja lokalna Placu Budowy

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu i okolic objętych tematem zadania oraz zebrać na własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.

Lokalizacja:

- Istniejące Centrum Monitoringu – budynek Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu

- Istniejąca Stacja bazowa – budynek 11 piętrowy Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Budowlanej 7-25

- Zintegrowany Zespół Monitorujący – 3 punkty kamerowe w tym:

PK1 – Molo

PK2 – Plac przy skateparku na os. Ogrody

PK3 – Skwer Pionierów

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Nie należy wyceniać pozycji „37” w przedmiarze robót (Lokalizacja – Plac przy skateparku na oś. Ogrody) i pozycji „36” w przedmiarze robót (Lokalizacja – Molo) ze względu na to, że oprogramowanie to zostało już zakupione przez Urząd Miasta Kołobrzeg.

- Maksymalny czas reakcji na awarie i usunięcie awarii nie może być dłuższy niż 3 dni.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

- Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za zgodą Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).