CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I.	Zakres rzeczowy zamówienia	1

II     Wytyczne do projektowania................................................................................................1

III.	Wizja lokalna terenu	3

# Zakres rzeczowy zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej  na „Korty tenisowe przy ul. Wł. Sikorskiego w Kołobrzegu”, działka nr 3  oraz częściowo (fragment z wejściem do budynku) nr 2/6 obręb 5 w Kołobrzegu obejmującej :

budowę nowego budynku klubowego o kubaturze ok. 1000m3 wraz z przyłączami, przebudowę nawierzchni kortów (z infrastrukturą), zadaszenia namiotowego dwóch kortów, zmianę sposobu zagospodarowania terenu (ogrodzenie, komunikacja, oświetlenie sportowe i ogólne terenu) .

W ramach prac projektowych należy : :

- Opracować koncepcję – w dwóch egzemplarzach oraz uzgodnić ją z Zamawiającym oraz Kołobrzeskim Towarzystwem Tenisowym .

- Uzyskać wszelkie podkłady geodezyjne potrzebne do celów projektowych oraz opracować dokumentację geologicznej.

- Uzyskać warunki techniczne na  niezbędne media (odprowadzenie deszczówki, przyłączenie do sieci energetycznej,  do sieci wodociągowej i kanalizacji).

- Wykonać dokumentację projektową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego  z 07.14.1996 (Dz. U z 2006r nr 156 poz. 1118 t.j.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133) wraz z wszelkimi uzgodnieniami:

- w tym m. innymi z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

oraz  uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia (złożyć wniosek z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Zamawiającego).

4.1. Opracować pełnobranżowy projekt budowlany (wraz z  informacją BIOZ) - w pięciu egzemplarzach + wersja elektroniczna  (PDF)

4.2. Opracować  projekty wykonawcze dla wszystkich branż – w pięciu

egzemplarzach   + wersja elektroniczna  (PDF)

4.3. Opracować specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót - dla każdej branży  – wydruk w trzech 	 egzemplarzach + w zapisie elektronicznym /format pliku Microsoft Word/

4.4. Opracować przedmiary robót - dla każdej branży  – wydruk w trzech egzemplarzach + zapis  elektroniczny

- Opracować kosztorysy inwestorskie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r- w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389)-  dla każdej branży  – wydruk w dwóch egzemplarzach + w zapisie elektronicznym.

#### Wytyczne do projektowania

Warunki  zagospodarowania terenu zostały określone w wypisie i wyrysie z obowiązującego miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Wschód”  dla działek nr 3, 2/6 w obrębie 5 przy ul. Sikorskiego w Kołobrzegu, gdzie :  
        działka nr 3 „1 US” – funkcja podstawowa usługi sportu i rekreacji, funkcja          uzupełniająca; gastronomia,

działka 2/6 „8 ZP” funkcja park publiczny, zabytkowy  wpisany do rejestru zabytków.

Zgodnie z ustaleniami Zamawiającego z Kołobrzeskim Towarzystwem Tenisowym należy w opracowaniu ująć zakres prac projektowych związanych z obiektami ujętymi w programie funkcjonalno- użytkowym:

      - Zagospodarowaniem  terenu (ogrodzenia, drogi komunikacyjne, oświetlenie ogólne terenu, oświetlenie sportowe, zieleń)

      - Modernizacją  nawierzchni kortów ( 8 szt : nawierzchnie i wyposażenie)

      - Zadaszeniem namiotowym (tymczasowe)  nad dwoma kortami z instalacjami : oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją

      - Budową budynku klubowego – p. uż. do  200m2, kub. 1000m3

      - Wykonaniem przyłączy  dla instalacji

      - Obiektami małej architektury

Wytyczne szczegółowe do zakresu projektowego:

- modernizacja (przebudowa nawierzchni i wyposażenia) istniejących kortów (pozostaje 8 kortów)

- w ramach ogólnej ilości kortów 2 szt  z przykryciem  tymczasowym .

- rodzaj nawierzchni kortów – mączka ceglana

- nawierzchnia kortów z systemem automatycznego nawodnienia

- zaprojektować nowe przyłącza  (w tym wodociągowe)

- punkty czerpania wody – co drugi kort

- ogrodzenie zewnętrzne kortów  - o wys. 3,5 m do  4m, (na cokoliku, segmentowe o rozstawie słupków max. 3m, prześwit oczek max 5 cm)

- ogrodzenie wew. ciągów pieszych oddzielających korty  - 1,2mb

- dokonać inwentaryzacji drzew , ew. usunięcie kolidujących drzew po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków

- istniejące trybuny do likwidacji

- przykrycie namiotowe – tymczasowe  (z możliwością demontowania ścian bocznych w okresie letnim)  na dwoma  kortami  (od str. wschodniej) z zastosowaniem oświetlenia, systemu ogrzewania oraz wentylacji

- istniejący pawilon socjalny do wyburzenia

- nowa komunikacja (chodniki, dojazdy , droga p.poż.)  z kostki betonowej należy rozebrać istniejące naw. bitumiczne,

- rozbiórka istniejącego budynku - zaprojektować nowy budynek :  II kondygnacyjny (parter i poddasze użytkowe) na pomieszczenia klubowe i socjalne, - p. uż. ok. 200m2 (posadzki z płytek ceramicznych), kubatura do 1000 m3, z kpl. instalacji wew. (woda zim. i ciepła, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa energia elektryczna, ogrzewanie, wentylacja, telefonia, internet, monitoring obiektu;

na piętrze :  pom. klubowe (z małą  gastronomią  - do 50m2)  + taras letni (ok 40 m2),

salka konferencyjna (ok. 40m2)

pom. biurowe klubu (ok. 15m2) ,

pom. instruktorów i sędziów (ok. 15m2) ,

na parterze : szatnie z węzłami sanitarnymi  dla zawodników

(męska  na 20 osób – ok. 30m2;

damska na 10 osób – ok. 20 m2),

pom. prac. obsługi (z oddzielnym wejściem z zew. - 10m2),

magazyn sprzętu z odrębnym wejściem z zew. (ok. 10m2)

biuro zawodów z odrębnym wejściem (ok. 10m2)

oraz zew. sanitariaty dla publiczności  przystosowane dla osób niepełnosprawnych (damskie i męskie) po ok. 10 m2)

- śmietnik z osłoną i komunikacją

- stanowisko do parkowania rowerów

- w zag. placu wolna przestrzeń  min. 30m2 (przestrzeń techniczna - kontener)

- istniejąca ścianka treningowa do wymiany na nową

- przed ścianką treningową  - naw. z trawy sztucznej

- przewidzieć miejsce na trzy maszty flagowe(3 szt)

- zachować istniejące zjazdy techniczne

- zasilanie w ciepło do rozstrzygnięcia (na podstawie  rachunku ekonomicznego): gaz lub prąd

- uwzględnić nowe wyposażenie techniczne kortów, w tym :

sportowe: siatki , słupki , linie , stanowiska dla zawodników, tablice wyników oraz

ogólne : frezarka do kortów , walec silnikowy.

- oświetlenie : sportowe kortów  oraz oświetlenie terenu

- należy przewidzieć zamontowanie solarów (jeżeli będą warunki)

W dokumentacji nie powinny się pojawiać elementy komercyjne jak; kawiarnie ,restauracje .

Należy przyjąć możliwość lokalizacji pomieszczeń klubowych z funkcją małej gastronomii.

# III. Wizja lokalna terenu

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.

..........................dnia ......................		  __________________________                  	    podpis osoby /osób/ upoważnionej