Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 26 czerwca 2008r.

I-7071-1/G3/2006

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Przebudowę boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3 ul. Okopowa 1A w Kołobrzegu.

Pytania i odpowiedzi II:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści trawę o parametrach j/n:

- Boisko do piłki ręcznej, tenisa:

- Włókno fibrylizowane: 100% polietylen

- Dtex 8880

- Grubość włókna 80 mikronów

- Gęstość 44.100 szt/m2

- Masa całkowita 1864 g/m2

- Boisko do piłki nożnej:

- Włókno monofilowe, dwukolorowe, 100% polietylen

- Dtex 14.000

- Grubość włókna 230 mikronów

- Masa całkowita 2510 g/m2

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z punktem nr 2 uwag zawartych w części III do SIWZ: „Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta”.

Wobec powyższego podajemy parametry brzegowe, jakie musi spełniać zaoferowana trawa:

- Boisko do piłki ręcznej i tenisa:

- Włókno monofil-niefibrylowane

- Waga włókna min. 6600 Dtex

- Grubość włókna min. 100 mikronów

- Gęstość min. 39000 szt/m2

- Masa całkowita min. 1800 g/m2

- Boisko do piłki nożnej;

- Włókno monofil-niefibrylowane

- Waga włókna min. 11000 Dtex

- Grubość włókna min. 200 mikronów

- Masa całkowita min. 2500 g/m2

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz