CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia   „Remontu korytarza, klatki schodowej oraz klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu”, w tym:

  - rozbiórka boazerii o wysokości średniej do 2,10 m od posadzki,

  - demontaż drzwi wewnętrznych do klas i pomieszczeń pomocniczych – drzwi ramowe,

  - demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych korytarzy,

  - demontaż kratek wentylacyjnych i montaż nowych kratek,

  - demontaż ścianki działowej do gabinetu 110 i wykonanie nowej lekkiej o zewnętrznej powierzchni z podwójnej płyty typu Fermacell (trwała).

  - rozbiórka posadzki z parkietu dębowego z listwami cokołowymi,

  - skucie warstwy podbudowy pod parkiet (frezowanie lepiku i nierówności),

  - skucie starych styków posadzki parkietowej z lastrykiem klatek schodowych,

  - odnowienie posadzki lastrykowej na poziomie I piętra – styk z nową posadzką rulonową PCV,

  - wykonanie rulonowej wykładziny PCV homogenicznej antystatycznej z cokołem wywiniętym 15 cm na ściany,

  - wykonanie na stykach z istniejącymi posadzkami lastryko systemowych listew dylatacyjno – maskujących (bez progowych),

ł)    wyrównanie powierzchni ścian i sufitów poprzez niezbędne skucia i szlifowanie powierzchni tynków,

  - wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów,

  - osadzenie nowych drzwi płytowych ze stalowymi ościeżnicami regulowanymi, o szerokości w świetle ościeżnic min. 1,0x2,0 m dla klas, dla pozostałych pomieszczeń 0,9x2,0 m oraz indywidualne nietypowe,

  - malowanie sufitów i ścian korytarzy farbami silikonowymi (trzykrotne),

  - malowanie trzykrotne lamperii – emalia matowa po uprzednim wzmocnieniu narożników matą z siatki z włókna szklanego (2x).

Malowanie sufitów w kolorze białym, ścian w kolorach jasnych pastelowych.

Położenie gładzi gipsowych i malowanie ścian – po wykonaniu likwidacji naświetli sal lekcyjnych od strony korytarza.

- Korytarz mały:

  - rozbiórka boazerii o wysokości średniej do 2,10 m od posadzki,

  - demontaż drzwi wewnętrznych do klas i pomieszczeń pomocniczych – drzwi ramowe,

  - demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych korytarzy,

  - zamurowanie otworu drzwiowego 103x203 cm,

  - rozbiórka posadzki z parkietu dębowego z listwami cokołowymi,

  - skucie warstwy podbudowy pod parkiet (frezowanie lepiku i nierówności),

  - skucie starych styków posadzki parkietowej z lastrykiem klatek schodowych,

  - odnowienie posadzki lastrykowej na poziomie I piętra – styk z nową posadzką rulonową PCV,

  - wykonanie rulonowej wykładziny PCV homogenicznej antystatycznej z cokołem wywiniętym 15 cm na ściany,

  - wykonanie na stykach z istniejącymi posadzkami lastryko systemowych listew dylatacyjno – maskujących (bez progowych),

  - wyrównanie powierzchni ścian i sufitów poprzez niezbędne skucia i szlifowanie powierzchni tynków,

  - wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów,

ł)      osadzenie nowych drzwi płytowych ze stalowymi ościeżnicami regulowanymi, o szerokości w świetle ościeżnic min. 1,0x2,0 m dla klas, dla pozostałych pomieszczeń 0,9x2,0 m oraz indywidualne nietypowe,

m)     demontaż szafki hydrantowej i elektrycznej z wymianą na nowe,

n)      malowanie ścian korytarzy farbami silikonowymi (trzykrotne),

o)      malowanie trzykrotne lamperii – emalia matowa po uprzednim wzmocnieniu narożników matą z siatki z włókna szklanego (2x).

Malowanie ścian w kolorach jasnych pastelowych.

Uwaga :

- Całość prac należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy               i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.