CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty - branża elektryczna w tym:

- Przyłącze kablowe n.n. dla projektowanych szafek SO-611.

Zasilenie kablowe wykonane jest kablami YKY 4x10 mm2 z szafki SKA 1/7 przy ul. Zagłoby oraz z szafki SKA – 8 przy ul. Ketlinga. Szafka ustawiona przy szafce SKA – 8 jest zasilona kablem układanym w kanale kablowym, a szafka przy ul. Zagłoby zasilona kablem układanym w ziemi na głębokości 0,7 m w wykopie wykonanym ręcznie.

- Roboty oświetleniowe na ulicach: Kmicica, Wołodyjowskiego, Ketlinga, Zagłoby, Hajduczka, Kiemliczów, Bilewiczówny, Skrzetuskiego, Kordeckiego.

- Szafki oświetleniowe SO-611. Szafki są ustawione w miejscach pokazanych na rys. 1/3, przy szafce kablowej SKA-8 na ul. Ketlinga i obok szafki kablowej SKA 1/7 na ul. Zagłoby, na fundamentach prefabrykowanych. Wyposażenie szafek standardowe z dodatkowym  programatorem astronomicznym np. PC-LEGRAND lub podobnym.

- Oświetlenie ulic na 69 słupach. Ze względu na niską zabudowę osiedla zaprojektowano oświetlenie sodowe z oprawami JET-2 ze źródłami światła SHP 100 W. Oprawy zamontowano na słupach oświetleniowych typu SG-611/60 z układem ramion „A”. Montaż słupów przewidziano na płycie 300x300 mm i prefabrykowanym fundamencie. Słupy umiejscowione w odległości 0,5 m od krawężnika i wg wyznaczonych punktów geodezyjnych. Zasilanie opraw oświetleniowych z tabliczek bezpiecznikowych IZK-02 przewodami YDY 3x2,5 mm2. Tabliczki bezpiecznikowe zamontowane we wnękach słupów.

- Zasilenie oświetlenia ( długość linii oświetleniowej 2291 m ) Zaprojektowano kablem YAKY 4x35 mm2 ułożonym na gł. 0,7 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm, przykrytym 10 cm warstwą piasku i oznakowanym na całej trasie folią z PCV koloru niebieskiego. Skrzyżowanie kabli z istniejącymi i projektowanymi drogami i parkingami, a także z gazociągiem zaprojektowano w rurach typu AROT Ø 63 mm ułożonych na gł. 1,0 metra. Zasilenie słupów przelotowe bez przecinania kabli, tylko z odizolowaną właściwą żyłą podłączona pod  zaciski bezpiecznika oprawy oświetleniowej.

- Sterowanie. Zgodnie z projektem sterowanie odbywać się będzie poprzez układ redukcji mocy ZRM zamontowany w każdej oprawie oświetleniowej.

- Ochrona przeciwporażeniowa. Zaprojektowano połączenie zacisków PEN tabliczek bezpiecznikowych oraz obudowy opraw oświetleniowych i słupów z przewodem uziemienia (pręt stalowy ocynkowany Ø 6 mm) ułożonym wspólnie z kablem oświetleniowym w wykopie. Słupy końcowe dodatkowo uziemiono poprzez połączenie przewodu uziemiającego do uziomu szpilkowego pomiedziowanego typu GALMAR długości 3 m. Uziemienie szafek oświetleniowych zaprojektowano jako podłączenie do przewodu uziemienia i poprzez uziom szpilkowy.

- Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem współrzędnych posadowienia słupów i szafek elektrycznych oraz rodzaju, długości kabli. Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach po zakończeniu zadania.

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i późniejszymi uzgodnionymi zmianami z Zamawiającym. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.