CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ:

Remontu elewacji budynku Przedszkola Nr 2 ul. Borzymowskiego 8 w Kołobrzegu w tym:

a) roboty elewacyjne z ociepleniem budynku części dobudowanej - strona

południowa - polegają na :

- ustawieniu rusztowania zewnętrznego,

- wymianie stolarki okiennej  wraz z parapetami,

- ociepleniu ścian styropianem gr. 6 cm i ościeży części dobudowanej budynku o płaskich i „chropowatych” powierzchniach ścian- cokół tylko reperacja tynku i warstwa tynku z kolorowych naturalnych kamyczków Sto Superlig

- robotach blacharsko-dekarskich,

.

b) roboty elewacyjne budynku głównego (od strony zachodniej, północnej i

wschodniej) polegającym na:

- ustawieniu rusztowania zewnętrznego,

- robotach dekarsko-blacharskich,

- remoncie powierzchni ścian zewnętrznych z wystającymi z powierzchni ścian poziomymi gzymsami , oraz  ozdobieniami wokół okien (od strony północnej),

- remoncie okładzin schodów zewnętrznych,

c) uporządkowaniem terenu wokół budynku z wywozem gruzu i odpadów.

Uwaga :

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją określoną w cz. IV SIWZ.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy               i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót, uwzględniać potrzeby użytkownika  wynikające z faktu nie przerywania zajęć w przedszkolu.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.