CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu”

W ramach zamówienia należy wykonać :

- Roboty instalacyjne:

a) Poziomy

-Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 65mm- 88m

-Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 50mm – 73 m

-Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 40mm – 96 m

-Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 32mm – 47 m

-Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 25mm – 177 m

-Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 20mm – 223 m

-Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 15mm – 142 m

- Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm – 2 szt.

- Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm – 2 szt.

- Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm – 2 szt.

- Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm – 4 szt.

- Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm – 42 szt.

- Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm – 48 szt.

- Podejście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 28mm 2 szt.

- Podejście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 22mm – 21 szt.

- Podejście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 18mm – 24 szt.

- Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76,1mm otulinami z pianki poliuretanowej – 88 m

- Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54mm otulinami z pianki poliuretanowej – 73 m

- Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 42mm otulinami z pianki poliuretanowej – 96 m

- Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami z pianki poliuretanowej – 47 m

- Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami z pianki poliuretanowej – 177 m

- Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami z pianki poliuretanowej – 223 m

- Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami z pianki poliuretanowej -142 m

- Piony i grzejniki:

- Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 25mm -24 m

- Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 20mm – 230 m

- Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 15mm – 561,5 m

- Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm– 49 szt.

- Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm – 103 szt.

- Rury przyłączne ze stali węgl. oc.o średnicy nominalnej 15mm do grzejników–152 kpl.

- Głowice termostatyczne grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm – 152 szt.

- Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) nr 2 – 2 szt.

- Montaż układów sterowania elektrycznego zespołem: siłownik - układ kinematyczny - zawór regulacyjny dla nagrzewnic – 2x układ

- Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych – 152 szt.

- Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 152 urz.

- Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 18mm otulinami np. Thermaflex FRZ – 561,5

- Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami np. Thermaflex FRZ – 230 m

- Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami np. Thermaflex FRZ – 24 m

- Roboty demnotażowe:

- Demontaż istniejącej instalacji c o  - 20 % robót montażowych–1 kpl.

- Roboty budowlane:

- Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w stropach żelbetowych o grubości do 20cm – 92 szt.

- Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach – 92 szt.

- Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – 407,750 m

- Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły – 407,750 m

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku – 122,325 m2

- Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 122,325 m2

- Dokumentację powykonawcza

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem powierzchni wykonanych nawierzchni oraz rodzaju, długości i średnic sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach po zakończeniu zadania.

UWAGI!!!

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Materiał pochodzący z rozbiórki (grzejniki, rury) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje Wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji.

- W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 14 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Szkoły Podstawowej nr 4 w  Kołobrzegu.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z opisem technicznym).

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.