Kołobrzeg 02.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7021-7/II/2007

...............................................................

................................................................

...............................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu –  etap II”

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5a

- Przedmiar robót – zadaszenie sceny letniej – rozdz. 2.2 „płyta fundamentowa”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o następujące elementy:

a) stal kształtowa szablonów kotew fundamentowych - przedmiar robót – brak pozycji, projekt – rys. K-2 – 1.508,99 kg.

b) kotwy stalowe (45 mm gwintowane- przedmiar robót – brak pozycji, projekt – 4.307,07 kg.

c) Kołnierze ochronne po obwodzie słupów z blachy nierdzewnej - przedmiar robót – brak pozycji, projekt – rys. K6 - 1.179,62 kg.

Odp. 1: Przedstawiamy uaktualniony przedmiar B.2. Zadaszenie sceny letniej oraz plik elektroniczny:  KALMAR - scena  ostat02072009.pdf.

W zmienionym przedmiarze B.2.:

a)  uwzględniono stal kształtową  dołożono poz 11

b) kotwy stalowe są zestawione razem z resztą prętów, uwzględniono je w poz 10

c) kołnierze uwzględniono w poz 21.

2. W przedmiarze robót budowlanych w poz. 25 – ułożenie płyt prefabrykowanych widowni S1 – występuje 136 elementów, wg projektu 142 elementy. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej kwestii i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp. 2: Zarówno w projekcie i w przedmiarze jest 136 elementów prefabrykowanych (126 S1 i 10 S2)

- Przedmiar robót – branża budowlana, poz. 60 – obłożenie szybu windowego okładziną z desek w budynku „B” – 760,00 mb. Prosimy o podanie detali mocowania.

Odp. 3.: Szyb windy obłożyć deską o wym. 22mm / 80mm mocowaną w poziomie do szybu windy w odstępach co 60mm, umocowanych w sposób zabezpieczający przed odpadaniem w ciągu 60 min działania pożaru, na kołki np. firmy Hilti o odporności ogniowej 60 min.  Drewno sosna lub świerk. Deski, bejcowane w kolorze podanym przez projektanta i zabezpieczone w systemie "Expander", w celu uzyskania ich niezapalności.

- Przedmiar robót budowlanych – poz. 110 obejmuje tylko montaż balustrady pochylni, natomiast brakuje pozycji dotyczących wykonania i wykończenia pochylni. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp.4:  Uwzględniono tę pozycję dodając rozdział pochylnia (załącznik KALMAR - scena  ostat02072009.pdf). W Formularzu cenowym wycenę pochylni ująć w poz. II.5 Scena .

Z poważaniem

Otrzymuje:

- adresat

- a/a

załącznik :  przed B.2.. Zadaszenie sceny  (  KALMAR - scena  ostat02072009.pdf)