Kołobrzeg 02.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7021-7/II/2007

...............................................................

................................................................

...............................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu –  etap II”

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5b

- Przedmiar robót – branża budowlana, poz. 102 – montaż elementów drewnianych ławek widowni sceny letniej. Prosimy o podanie:

a) z jakiego rodzaju drewna należy wykonać w/w elementy?

b) jakie warunki powinna spełniać tarcica przeznaczona do obróbki?

c) jaki rodzaj impregnacji należy przyjąć?

d) sposobu zabezpieczenia powierzchni impregnowanej przed warunkami atmosferycznymi z uwzględnieniem kolorystyki i rodzaju materiału.

Odp. 1: a) Elementy sosnowe profilowane.

b) Drewno klasy A, o wymiarach zgodnie z projektem, wilgotność drewna w granicach 20-25%.

c) Impregnacja ciśnieniowa wg IV klasy impregnacji.

d) Farba lazurowa zewnętrza do drewna o właściwościach hydrofobowych, zabezpieczająca przed sinizną, zgnilizną, pleśnią i algami oraz owadami a także promieniowaniem UV i wilgocią, w kolorze biało-szarym (kolor należy uzgodnić z projektantem na etapie realizacji).

- Przedmiar robót – branża budowlana, poz. 107 – podłoga z desek na legarach z impregnacją przeciwwilgociową i wykończeniem ostatecznym. Prosimy o podanie:

a) z jakiego rodzaju drewna należy wykonać podłogę widowni i stopni schodowych?

b) jakie warunki powinna spełniać tarcica przeznaczona do obróbki?

c) jaka powinna być grubość deski (po obróbce) wg projektu technicznego -45 mm a wg przedmiaru 40 mm?

d) jaki rodzaj impregnacji należy przyjąć?

e) sposobu zabezpieczenia powierzchni impregnowanej przed warunkami atmosferycznymi z uwzględnieniem kolorystyki i rodzaju materiału.

Odp. 2: a) Deska antypoślizgowa sosnowa, głęboko ryflowana - montować na legarach sosnowych impregnowanych ciśnieniowo  wg IV klasy, impregnacji, przy  rozstawie legarów około  50 55 cm. Odstęp między deskami nie może przekraczać 5-10 mm. Należy zastosować podkładki izolacyjne pod legary wykonane z materiału nienasiąkliwego (np. gumowe). Do mocowania desek tarasowych należy używać śrub ze stali nierdzewnej lub mosiężnych. Śruby, bądź wkręty, nie powinny być mocowane dalej niż 20 mm od brzegu deski. Długość śrub powinna być równa dwukrotnej grubości montowanej deski.

b) Drewno klasy A/B wilgotność drewna w granicach 20-25%.

c) Należy przyjąć do wyceny grubość 4,5cm

d) Impregnacja ciśnieniowa wg IV klasy impregnacji.

e) Zastosować środek powszechnie stosowany do tarasów, zabezpieczający przed sinizną, zgnilizną, pleśnią i algami oraz owadami a także promieniowaniem UV i wilgocią, bezbarwny

- Prosimy o podanie dokładnych parametrów technicznych świetlików dachowych.

Odp. 3. Przyjęto świetlik dachowy np. firmy ICOPAL, kopułkowy, prostokątny o wymiarach 120x180cm z możliwością otwierania przy pomocy siłowników. Kopułka świetlikowa akrylowa,  przezroczysta, podwójna. Świetlik montowany na belkach stalowych  na podkonstrukcji. Podstawa świetlika z laminatu.

- W poz. 75 i 76 przedmiaru robót „Budowlana; zagospodarowanie terenu” błędnie określono ilość stolarki drzwiowej – niezgodność z „Zestawienie stolarki drzwiowej” rys. ZST-01, ZST-02, ZST-03 i ZST-04. Prosimy o poprawę przedmiaru.

Odp. 4. Obowiązujące jest „Zestawienie stolarki drzwiowej”, prosimy o skorygowanie ewentualnych rozbieżności

- W poz. 64 przedmiaru robót „Budowlana; zagospodarowanie terenu” przyjęto warstwę wyrównawczą pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatartą na ostro. Grubość 10 mm to za mało na posadzki cementowe, może to powodować spękania i odparzenia posadzki. Prosimy o zamianę warstwy np. na warstwę samopoziomującą (łącznie z poz. 65 przedmiaru) lub podanie innej technologii wykonania posadzki.

Odp. 5. Zastosować warstwę samopoziomującą.

- Pod okładziny elewacyjne z blachy cynkowo-tytanowej na attyce przyjęto płytę OSB, natomiast na ściany poniżej przyjęto deskowanie (według dokumentacji projektowej). Czy pod okładziny elewacji z blachy cynkowo-tytanowej można zastosować na całej powierzchni płytę OSB zamiast deskowania?

Odp. 6. Tak

- Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz projektem wykonawczym (projekt dróg) grubość kostki granitowej wynosi 8cm, a w przedmiarze robót drogowych (branża drogowa i zagospodarowanie terenu) oraz w projekcie wykonawczym (place utwardzone i place piesze) grubość kostki granitowej wynosi 6cm. Jaka grubość jest właściwa? Prosimy o odpowiednie zmiany w przedmiarach robót.

Odp. 7. Proszę przyjąć gr. 6cm.

- W przedmiarze robót oraz w dokumentacji technicznej nie podano ilości krawężnika betonowego ulicznego 15x30, obrzeż betonowych 6x20cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 8. Krawężniki i obrzeża są wyraźnie zaznaczone w punkcie 1.2 pozycja 5,6,
       7,8,  przedmiaru robót – branża drogowa

- W przedmiarze robót (branża drogowa i zagospodarowanie terenu) nie ma pozycji dotyczącej utylizacji gruzu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 9. Proszę określić co należy zutylizować i uwzględnić tą pozycję w przedmiarze mając na uwadze możliwość wykorzystania gruzu w związku z projektowanym poziomem poszczególnych elementów zagospodarowaniem terenu (scena, letnia, widownia, chodniki) w stosunku do terenu istniejącego.

- W przedmiarze robót (branża drogowa i zagospodarowanie terenu) nie ma pozycji dotyczącej wywiezienie ziemi. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 10. Uwzględniono tę pozycję w przedmiarze B.3. (załącznik - kalmar - zagosp 020709.pdf) – załączony przy zestawie odp nr 4 z 01.07.09

- W przedmiarze robót (branża drogowa i zagospodarowanie terenu) w pozycji 28, podana odległość wywiezienia gruzu wynosi tylko 1km, na podanej odległości nie ma wysypiska. Prosimy o zwiększenie odległości oraz uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 11. Uwzględniono dodatkowe 5 km w  przedmiarze B.3. (załącznik - zagosp 020709.pdf)

- Dotyczy siedziska widowni sceny letniej:

- Jaki kolor elementów drewnianych?

- Proszę podać rodzaj tarcicy i klasę,

- Czy przewiduje się zabezpieczenia elementów drewnianych?

Prosimy o odpowiednie zmiany w przedmiarach robót.

Odp. 12. a) Siedziska z elementów sosnowych profilowanych, malowanych farbą lazurową zewnętrza do drewna o właściwościach hydrofobowych, zabezpieczająca przed sinizną, zgnilizną, pleśnią i algami oraz owadami a także promieniowaniem UV i wilgocią, w kolorze biało-szarym (kolor należy uzgodnić z projektantem na etapie realizacji).

b) Drewno klasy A, o wymiarach zgodnie z projektem, wilgotność drewna w granicach 20-25%.

c) Impregnacja ciśnieniowa wg IV klasy impregnacji.

Należy uwzględnić w/w elementy w wycenie.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji p. poż. na przebudowę kina KALMAR „Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu etap II”.

Odp. 13. Dokumentacja p.poż na I etap realizacji wykonana była przez wykonawcę obiektu, należy ją uwzględnić przy realizacji II-go etapu i uzupełnić o brakujące elementy jako roboty dodatkowe.

- W opisie technicznym do projektu branży architektonicznej o temacie „Zadaszenie sceny letniej i widowni” (p. 6.1) opisano kolorystykę konstrukcji jako RAL 006, niestety nie znaleźliśmy w/w koloru w palecie barw RAL. Proszę o podanie koloru powłoki malarskiej, którą ma być pokryta konstrukcja słupów pod zadaszenie sceny letniej oraz koloru dla konstrukcji stalowej attyki.

Odp. 14. RAL 9006 – słupy pod zadaszenie sceny letniej,  RAL 7016 mat.. –konstrukcja stalowej attyki.

- Proszę o uzupełnienie parametrów technicznych dla bramy garażowej oznaczonej symbolem D2G o następujące informacje: czy brama ma być uchylna, segmentowa, rolowana, oraz jaka ma być zastosowana automatyka?

Odp. 15.  Należy zastosować bramę przemysłowa segmentową np. typu Hormann SPU40 seri bram BR40. Brama Ocieplona płytą grubości 42 mm na całej powierzchni, rdzeń izolacyjny wykonany z utwardzonej pianki poliuretanowej. Przetłoczenia o stałej szerokości 125 mm. Wszystkie elementy bramy wyposażone są w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. Powierzchnię pokryto warstwą poliestrowej farby gruntującej – kolorystykę ustalić z projektantem na etapie realizacji.  Zastosowano automatykę typu WA400. Zastosować prowadzenie wysokie typu „H” .
Wytrzymałość na obciążenie wiatrowe
klasa 3 zgodnie z PN EN 12424
Wodoszczelność
klasa 3 zgodnie z PN EN 12425
Przepuszczalność powietrza
klasa 2 zgodnie z PN EN 12426
Izolacja akustyczna
R = 22 dB zgodnie z PN EN 717-1
Izolacja cieplna zgodnie z PN EN 13241, załącznik B EN 12428
(dla bramy o powierzchni ok. 25 m2)
U = 1,0 W/m2K

- Prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualną korektę przedmiaru robót na następujące elementy:

a) klapa p.poż. D250 – przedmiar robót poz. 23 – 2 szt., projekt P9W5 – 1 szt., ST8W40 – 1 szt., ST8N38 – 1 szt.

b) przepustnica zwrotna RKS250 – przedmiar robót – brak pozycji, projekt SCN10W7 – 1 szt.

c) centrala TA1100EL - przedmiar robót – brak pozycji, projekt pom. 0.19 – układ SCN10N – 1szt.

d) wentylator K250L - przedmiar robót – brak pozycji, projekt pom. 0.18 – układ SCN10W – 1 szt.

e) regulator RE 1,5 - przedmiar robót – brak pozycji, projekt pom. 0.18 – układ SCN10W – 1 szt.

f) wentylator K 125XL - przedmiar robót – brak pozycji, projekt pom. 1.09 – układ W1W – 1 szt.

g) wentylator K 160M - przedmiar robót – brak pozycji, projekt pom. 1.10 – układ W1W – 1 szt.

h) wentylator K 160M - przedmiar robót – brak pozycji, projekt pom. 0.17 – układ W1W – 1 szt.

i) wentylator K 200M - przedmiar robót – brak pozycji, projekt pom. 2.11 – układ P9W – 1 szt.

j) regulator RE 1,5 - przedmiar robót – brak pozycji, projekt pom. 2.11 – układ P9W – 1 szt.

k) wentylator KVKE 250L - przedmiar robót – brak pozycji, projekt pom. 2.10 – układ P9W – 1 szt.

l) regulator RE 1,5 - przedmiar robót – brak pozycji, projekt pom. 2.10 – układ P9W – 1 szt.

m) wentylator CBF - przedmiar robót – brak pozycji, projekt pom. 1.09/ 1.19 – układ W1 – 15 szt.

n) izolacja p.poż. - przedmiar robót – brak pozycji, projekt ok. 30m2.

Odp. 6: a ) ująć 3 szt klap ppoż DN 250 -  tj. z godnie z odpowiedzią nr 10 z zestawu 3 z dnia 30.06.09

b-n) brakujący osprzęt wycenić –koszt ująć w Formularzu cenowym w  poz. VI.1 Instalacja wentylacji mech i klimatyzacji .

Z poważaniem

Otrzymuje:

- adresat

- a/a