Kołobrzeg 09.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7021-7/II/2007

................................................................

...............................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu –  etap II”

UWAGA.

W przypadku dostrzeżenia rozbieżności w Ilość robót  ich zakres należy skorygować do ilości wynikającej z projektów wykonawczych na II etap zadania.

Zamawiający przypomina, iż oferent ma podać w ofercie koszty ryczałtowe zadania. Zaleca się, zgodnie z zapisem w część III SIWZ, dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy.

Kosztorysy szczegółowe nie są i nie będą  przedmiotem badania i oceny w przetargu. Jedynie w przypadku zlecania robót dodatkowych ponad zakres prac wynikających z dokumentacji tj. projektów wykonawczych kosztorysy te będą mogły być wykorzystane jako źródło cenotwórcze.

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 9

- Prosimy o informacje dotyczące podestu z desek na istniejącym ruszcie stalowym (poz. 74 przedmiaru robót „Budowlana; zagospodarowanie terenu”)

- prosimy o podanie sposobu mocowania desek do rusztu,

- prosimy o podanie grubości desek,

- prosimy o informację, czy deski mają posiadać jakieś powłoki ochronne, czy mają być impregnowane, bejcowane itp.

Odp. 1. Dot. podestów drewnianych na poddaszu:

- deska sosnowa montowana do legarów sosnowych ułożonych na istniejącym ruszcie stalowym  konstrukcji dachu. Do  mocowania desek należy używać wkrętów i śrub ze stali nierdzewnej lub mosiężnych. Śruby, bądź wkręty, nie powinny być mocowane dalej niż 20 mm od brzegu deski. Długość śrub powinna być równa dwukrotnej grubości montowanej deski

- deska sosnowa gr 4,5cm

- Deski i legary impregnowane w I klasie impregnacji, zabezpieczone przed sinizną, zgnilizną, pleśnią, algami oraz owadami.

- W poz. 60 przedmiaru robót „Budowlana; zagospodarowanie terenu” dotyczącej obłożenia szybu windowego okładziną z desek podano ilość 760m (m2 ?). Prosimy o potwierdzenie ilości oraz o informacje dotyczące:

- sposobu mocowania okładziny z desek,

- koloru bejcy,

- rysunku szczegółowego pokazującego schemat mocowania okładziny oraz dokładne miejsce położenia (760m ?) okładziny na szybie (z wymiarami) – zgodnie z poz. 60 przedmiaru robót

- prosimy o ewentualne skorygowanie poz. 60 przedmiaru robót.

Odp. 2. „Szyb windy obłożyć deską o wym. 22mm / 80mm mocowaną w poziomie w odstępach co 60mm. Łączna dł. desek. ok 760 mb.

Drewno sosna lub świerk. Deski, bejcowane w kolorze podanym przez projektanta i zabezpieczone w systemie "Expander", w celu uzyskania ich niezapalności.”

I zgodnie z odpowiedzią na pytania z dnia 01.07.2009 zadane przez firmą PRO-BUD:

„Szyb windy obłożyć deską o wym. 22mm / 80mm mocowaną w poziomie do szybu windy w odstępach co 60mm, umocowanych w sposób zabezpieczający przed odpadaniem w ciągu 60 min działania pożaru, na kołki np. firmy Hilti o odporności ogniowej 60 min.  Drewno sosna lub świerk. Deski, bejcowane w kolorze podanym przez projektanta i zabezpieczone w systemie "Expander", w celu uzyskania ich niezapalności”

- W projekcie wykonawczym „Architektura wnętrz” w części „I. Wytyczne materiałowe” pkt. 2 „Sufity” jako okładziny sufitów podwieszanych nad widownią przyjęto panele akustyczne (wg projektu akustyki) nr 4 (146,5m2) i nr 6 (76,5m2) oraz płyty GK we wnękach (94,8m2), co łącznie daje ilość 317,8m2. Tymczasem w poz. 51 przedmiaru robót („Budowlana; zagospodarowanie terenu”) Zamawiający podaje obmiar 250,685m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w jednostkach obmiarowych oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odp. 3.

Proszę uwzględnić tą rozbieżność przy wycenie. Poprawić poz. 51 na 317,8 m2 lub dodać pozycję uzupełniającą.

- W projekcie wykonawczym konstrukcji zadaszenia sceny letniej i widowni (rys. nr K-12 i K-13) zaznaczono odwodnienie liniowe sceny. Przedmiar robót „Zadaszenia sceny letniej – branży budowlanej” nie ujmuje w/w odwodnienia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 4.

Odwodnienie liniowe ujęte zostało w przedmiarze robót „Branża sanitarna – instalacje zewnętrzne – zewnętrza kanalizacja deszczowa”.

- Przedmiar robót „Zadaszenie sceny letniej – branża budowlana” nie ujmuje wykonania izolacji pionowych w elementach nr 5.0 Scena i 6.0 „Pochylnia”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące izolacje pionowe.

Odp. 5.

Proszę uwzględnić tę rozbieżność przy wycenie dodając pozycje uzupełniające o izolacje. Koszt ująć w poz. II.5 Scena. – Formularza cenowego

- Prosimy o podanie dokładnych danych technicznych i cech materiałowych okładzin akustycznych ścian pod projektorownią podanych w poz. 48 przedmiaru robót („Zadaszenie sceny letniej – branża budowlana”) w ilości 34,625m2. Prosimy także o podanie sposobu mocowania okładzin. W projekcie wykonawczym „Architektura wnętrz” w części „I. Wytyczne materiałowe” nie ma opisu przedmiotowych okładzin ściennych.

Odp. 6.

Pytanie dotyczy poz. 48 lecz  w przedmiarze „B.1 Rob. budowlane, zag. terenu” .

Proszę poprawić obmiar  poz. 48 na 57m2 lub dodać pozycję uzupełniającą.

Ściana tylna (pod projektorownią) i ściana projektorowi:

ściana tylna pod projektorownią - ok.16m2

ściana projektorowni z tą samą okładziną ok.41m2

co razem daje ok. 57m2

Przedmiotowe okładziny ścienne, opis na str. 7 teczki "Wytyczne materiałowe":

Okładzina zewnętrzna ściany - panele akustyczne  wykonane z płyty wiórowo gipsowej np. panele GUSTAFS lub mdf grubości 12,6 mm, perforowane PH8 z flizeliną i z pustką powietrzną 22,5mm, bez wełny.

Panele w wykończeniu malowanie na kolor RAL 9004.

Mocowania systemowe - panele GUSTAFS system mocowań i zakończeń alu np. Capax GUSTAFS.

- W odniesieniu do poz. 16 i 17 przedmiaru robót („Zadaszenie sceny letniej – branża budowlana”) dotyczących stropów w deskowaniu PERI MULTIFLEX nie uwzględniono dodatkowej pozycji dotyczącej czasu pracy deskowań. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 7.

Proszę uwzględnić tę pozycję przy wycenie.

- W projekcie wykonawczym „Architektura wnętrz” w części „I. Opis techniczny” pkt. 4.3.1. „Posadzki” łączna powierzchnia posadzek P1 (247m2) i P4 (47m2) wynosi 294m2. Tymczasem w poz. 66 przedmiaru robót („Budowlana; zagospodarowanie terenu”) Zamawiający podaje obmiar 218,613m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w jednostkach obmiarowych oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odp. 8.

Proszę uwzględnić tę rozbieżność przy wycenie. Przyjąć poz. 66 jako 294m2 lub dodać pozycję uzupełniającą.

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof tkacz

Otrzymują :

wg rozdzielnika