ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI

I.	Zakres rzeczowy zamówienia	1

II     Wytyczne ..............................................................................................................1

III.   Wizja lokalna terenu…………………………………………………………………….3

# Zakres rzeczowy zamówienia

- Dostawa 1 sztuki toalety publicznej wykonanej wg wytycznych Zamawiającego.

- Zagospodarowanie działki:

- przygotowanie terenu pod montaż toalety,

- ustawienie toalety wraz niezbędną infrastrukturą techniczną,

- wykonanie dojścia do szaletu zgodnie z projektem,

- zamontowanie lampy oświetlającej dojście do szaletu na ścianie obiektu,

- ogrodzenie terenu ogrodzeniem systemowym.

- Wykonanie przyłącza energetycznego i zewnętrznej instalacji elektrycznej do toalety zgodnie projektem opracowanym przez Pracownię Projektową mgr inż. Magdaleny Syrycy.

- Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrznymi instalacjami do toalety zgodnie z projektem opracowanym przez Pracownię Projektową mgr inż. Magdaleny Syrycy.

- Uruchomienie i przekazanie toalety Zamawiającemu.

- Dokumentacja powykonawcza:

- mapa sytuacyjna powykonawcza,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami,

- protokoły odbiorów i sprawdzeń,

- Dziennik Budowy,

- oświadczenie Kierownika Budowy.

#### Wytyczne

Toalety objęte dostawą, muszą spełniać poniższe wymagania:

1.Wygląd obiektu:

- kształt – trzy zestawione prostopadłościany, dwa o podstawie sześciokąta (zewnętrzne), które spełniać będą funkcję toalety męskiej i damskiej i jeden o podstawie prostokąta (środkowy) służący jako pomieszczenie techniczno – socjalne,

- dachy nad skrajnymi prostopadłościanami - spadziste z poliestru,

- dach nad środkowym elementem – płaski z poliestru,

- cokół – obudowany klinkierem

- ściany zewnętrzne z tworzyw sztucznych, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

2. Wymiary obiektu:

- wysokość całkowita - 3700mm ±150,

- średnica zewnętrzna ośmiokąta -  2200mm ± 150.

3. Konstrukcja:

- stelaż i konstrukcja nośna – stalowa,

- ściany wewnętrzne z blachy nierdzewnej,

- podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej,

- izolacja ocieplająca.

4. Instalacje:

- instalacja elektryczna

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja grzewcza

- wentylacja

- orynnowanie z odprowadzeniem deszczówki na teren

5. Wyposażenie:

- miska ustępowa

- płuczka WC obudowana

- pisuar w WC dla mężczyzn

- umywalka

- bezdotykowy zawór spłukujący do pisuaru

- bezdotykowa bateria umywalkowa

- wieszak na garderobę

- uchwyt dla osób niepełnosprawnych

- pojemnik na papier toaletowy

- dozownik mydła

- pojemnik na ręczniki papierowe

- ogrzewacz przepływowy wody odpowiadający wymaganiom szaletu publicznego

- stół uchylny dostosowany do przewijania niemowląt

- kosz na śmieci

- lustro (o pow. min. 0,24 m2)

- włącznik sygnalizacji alarmowej

-    grzejnik spełniający wymagania dot. pomieszczeń publicznych

Uwagi:

- Wykonawca musi w terminie 7 dni od podpisania Umowy dostarczyć Zamawiającemu  koncepcję rozwiązania toalety.