CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	4

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ:

Utworzenie rodzinnego ogrodu działkowego na działce nr 13/3 obr. 16 przy ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap I”

w tym:

- Geodezyjne wytyczenie działek  -  39 szt.

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową zestawioną w Cz. IV SIWZ, a w tym:

-  roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, spryzmowanie

nawiezionej ziemi, usunięcie warstwy humusu)

-   roboty ziemne – 6570 m³

-   drogi i ścieżki ogrodowe – 2233 m²

-   ogrodzenie zewnętrzne  – 605 m

-   przyłącza wodociągowe i instalacje wodociągowe

-   renowacja rowu melioracyjnego – 150 m

-   sieci elektryczne

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza w dwóch egzemplarzach, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenia Kierownika Budowy.

UWAGI  !!!

- Wykonawca w kosztach pośrednich „Kp” przyjętych do kalkulacji na powyższe prace powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbędne do wykonania zadania np.: koszt zabezpieczenia placu budowy, wygrodzenia, pomiary, składowanie materiałów.

- Pod tabelą formularza cenowego ( zał. nr 3 do SIWZ) wykonawca ma wpisać wskaźniki używane przy kosztorysowaniu robót:

stawkę roboczogodziny kosztorysowej (zł) R, oraz

narzuty (w %) : koszty pośrednie Kp,

koszty zakupów (%)  Kz ,

wielkość zysku (%) Z .

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z projektem budowlanym i jest dokumentem informacyjnym.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, musi zawierać nieodwracalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.