CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I.  Przedmiot zamówienia.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

IV. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

I. Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie utrzymania w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym:

- Stałe utrzymywanie w drożności tj. przez cały okres zamówienia otwartego systemu odwodnieniowego wraz z obiektami inżynierskimi wchodzącymi w skład systemu;

- Bieżące oczyszczenie, odmulenie rowów ręczne lub mechaniczne (niezależnie od stopnia zamulenia);

- Bieżące wykaszanie i wygrabianie porostów z dna rowów, skarp i korony na szerokości 1,0 m (wysokość porostu traw nie może przekraczać 20 cm). Koszeniem należy objąć koszenie traw, trzcin, dzikich siewek drzew i krzewów;

- Stałe utrzymywanie w drożności przepustów (niezależnie od stopnia zamulenia);

- Bieżące wykaszanie i wygrabianie porostów z korony, skarpy i podnóża na całej szerokości wałów przeciwpowodziowych (wysokość porostu traw nie może przekraczać 20 cm). Koszeniem należy objąć koszenie traw, trzcin, dzikich siewek drzew i krzewów;

- Stała konserwacja, utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym budowli istniejących w pasie wałów p. powodziowych (wrota przepusty, klapy);

- Bezzwłoczne podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych m.in. – zadziałanie w pierwszym momencie zagrożenia powodziowego w tym, regulacja położenia zastawek wg dyspozycji inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego lub Szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta, w porozumieniu z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego, Oddział Kołobrzeg).

- Dyspozycyjność całodobowa grupy interwencyjnej. Wymagane podjęcie działań w  ciągu 1 godziny również w dni wolne i święta;

- Każdorazowo kierownik robót będzie ustalał kolejność robót z inspektorem ze strony Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać prawidłowy stan rowów i wałów wg czynności jak w ust. 1 pkt 1-8 przez cały okres objęty zamówieniem.

3. Do każdego miesięcznego odbioru, Wykonawca okaże podczas oględzin w terenie zakres prac, wykonanych w ramach usługi na powierzonych mu do eksploatacji rowach i wałach p. powodziowych wg czynności określonych w ust. 1 w pkt. od 1 do 10).

5.  W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany ponadto:

- oprócz odmulenia i wykoszenia rowu, usuwać z niego wszelkiego rodzaju zatory, przeszkody hamujące przepływ wody (np. gałęzie, kamienie, elementy wielkogabarytowe i inne), usuwać roślinność wodną,

- jednocześnie z oczyszczaniem dna rowu naprawiać uszkodzenia skarp, zabezpieczać dno i brzeg rowu przed erozją,

- usuwać z dna i skarpy rowów oraz na całej szerokości wałów przeciwpowodziowych samosiewy drzew i krzewów,

- skoszoną roślinność (niezależnie od techniki koszenia) należy natychmiast usuwać z koryta cieku i po przeschnięciu wywozić na kompostownię,

- wydobyte namuły możliwie szeroko rozplantować lub wywieźć na stosy kompostowe,

- oczyszczać wszystkie kraty na wylotach do kanałów (nie rzadziej niż raz w tygodniu a w stanach wysokich stanów wód częściej, w zależności od potrzeb),

- oczyszczać studnie betonowe zlokalizowane na połączeniach rowów otwartych i kanałów,

- konserwować wszystkie zabudowane na rowach zastawki (naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne śrub, uzupełnianie brakujących desek),

- wywozić nieczystości powstałe w trakcie prac (w tym wywóz tzw. „śmieci” jak również gałęzi, liści, porostów, traw) - w ciągu 72 godzin od czasu ich powstania do kompostowni,

- informować Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach, o tzw. „dzikich wylotach” do rowów, z kanalizacji sanitarnej lub o innych dopływach zanieczyszczających wody deszczowe (nanoszenie ich na dostarczone przez Zamawiającego mapy).

6. Dane dotyczące systemu melioracyjnego wskazane na przekazanych od Zamawiającego mapach należy traktować jako orientacyjne. Wykonawca naniesie na otrzymane mapy inwentaryzacyjne ewentualne rozbieżności.

II. Zakres rzeczowy zamówienia

Zadanie swym zakresem obejmuje konserwację i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych oraz wału przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg - zgodnie z zestawieniem ilościowym zamówienia przedstawionym w poniższych tabelach:

| Lp. | Opis, lokalizacja wału przeciwpowodziowego | Powierzchnia do wykoszenia i wygrabienia (m2) | Długość (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wał od jazu do rowu A-1 (za MZZDiOŚ) | 15000 | 1000 |
| 2 | Wał od Kanału Drzewnego przy ujęciu do Parsęty (zastawka) do MZZDiOŚ | 20640 | 1260 |
| 3 | RAZEM | 35640 | 2260 |

| Lp. | Nazwa rowu | Długość rowu w zależności od szerokości dna (m) | Długość przepustów (m) | Powierzchnia skarp i innych powierzchni do wykoszenia i wygrabienia (m2) | Łączna długość rowów (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 0.80 | 0.8 - 1,4 | 1,4 - 2,0 | do ( 400 | ( 400 - ( 600 | ( 600 - ( 800 i powyżej |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | A |  |  | 1070 |  | 16 | 13 | 4661 | 1099 |
| 2 | B |  | 163 | 930 |  | 12 | 45 | 3565 | 1150 |
| 3 | B-2 | 318 | 128 | 197 | 203 |  |  | 1900 | 846 |
| 4 | B-3 |  | 583 | 171 |  |  | 20 | 2336 | 774 |
| 5 | B-3/1 |  | 90 |  |  |  |  | 360 | 90 |
| 6 | B-4 |  | 665 |  |  | 15 |  | 2660 | 680 |
| 7 | D |  | 1781 | 1314 |  | 10 | 45 | 10438 | 3150 |
| 8 | D-8 | 247 | 242 |  |  | 13 |  | 1588 | 502 |
| 9 | D-11 |  | 225 | 1794 |  |  | 41 | 9470 | 2060 |
| 10 | D-11/2 |  | 283 |  |  | 25 |  | 1415 | 308 |
| 11 | D-11/3 | 8 | 361 |  | 10 | 12 |  | 1653 | 391 |
| 12 | D-11/6a |  | 500 |  |  |  |  | 2500 | 500 |
| 13 | D-11/6a' |  | 45 |  |  |  |  | 225 | 45 |
| 14 | D-11/7 |  | 230 |  | 5 |  |  | 1150 | 235 |
| 15 | D-11/8 |  | 124 |  |  |  |  | 620 | 124 |
| 16 | D-11/9 |  | 1100 |  |  | 21 |  | 5290 | 1121 |
| 17 | D-11/12 | 188 | 425 | 20 |  | 5 |  | 2820 | 638 |
| 18 | G | 50 | 200 |  |  |  |  | 900 | 250 |
| 19 | G-1 | 266 | 102 |  | 18 |  |  | 1472 | 386 |
| 20 | G-2 | 53 | 211 |  |  |  | 36 | 1003 | 300 |
| 21 | G-3 | 149 |  |  |  | 7 |  | 300 | 156 |
| 22 | G-4 | 75 |  |  |  |  |  | 150 | 75 |
| 23 | G-0 | 365 |  |  |  |  |  | 730 | 365 |
| 24 | S-8 |  | 600 |  |  | 13 | 10 | 1800 | 623 |
| 25 | S-8/1a |  | 200 |  |  |  |  | 600 | 200 |
| 26 | S-8/2 |  | 89 |  |  |  |  | 356 | 89 |
| 27 | S-8/4 |  | 52 |  |  |  |  | 156 | 52 |
| 28 | S-8/4/1 | 46 |  |  |  |  |  | 92 | 46 |
| 29 | S-8/6 | 230 |  |  |  |  |  | 510 | 230 |
| 30 | S-10 | 30 | 205 |  |  | 5 |  | 940 | 240 |
| 31 | S-11 |  | 290 |  |  |  |  | 1160 | 290 |
| 32 | S-17 | 47 |  |  |  |  |  | 47 | 47 |
| 33 | Sx | 142 | 108 |  | 10 |  |  | 628 | 260 |
| 34 | SC | 160 | 390 |  |  |  |  | 2200 | 550 |
| 35 | J | 700 |  |  |  |  |  | 2100 | 700 |
| 36 | RAZEM | 3074 | 9392 | 5496 | 246 | 154 | 210 | 67795 | 18572 |

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

Wykonawca w celu prawidłowej organizacji pracy zobowiązany jest do:

- powierzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami osobie z odpowiednimi uprawnieniami - kierownik robót;

- podejmowania bezzwłocznie działań o szerszym zakresie w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z sytuacji zagrożenia powodziowego;

3. zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej poprzez dyżur pracownika pod jednym numerem telefonu stacjonarnego (numer pogotowia) oraz wyposażenia kierowników robót w telefony komórkowe.

IV. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obszaru Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie istniejącego otwartego systemu odwodnieniowego oraz wałów przeciwpowodziowych oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.