Wydział Inwestycji                                                               Kołobrzeg 01 grudnia 2009r.

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.IV.7041-9/2006/09

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu : „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta  Kołobrzeg – Osiedle Podczele (separatory)”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania i odpowiedzi I:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projekcie budowlanym zaprojektowane są urządzenia Firmy Purator Sep 30/300 -1-0,6 oraz Sep 50/500-1-8,0

Czy Wykonawca może zastosować urządzenia innej Firmy o analogicznej budowie i zasadzie działania mam na względzie separator Firmy Ekologic ECO-K 30/300-5,0 raz ECO-K 50/500-6,0. Spełniające wszystkie parametry techniczne równoważne z urządzeniami zawartymi w projekcie Szczegóły techniczne urządzeń:

ECO – K 30/300-5,0- separator koalescencyjny  ze zintegrowanym osadnikiem i wewnętrznym obejściem hydraulicznym z pływakowym odcięciem zasyfonowanego odpływu, zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych. Separator wykonany w zbiorniku monolitycznym, żelbetonowym, mrozoodpornym, wodoszczelnym, wewnątrz pokryty środkiem odpornym na działanie substancji ropopochodnych

przepustowość nominalna 30l/s

przepustowość maksymalna 300l/s

pojemność zintegrowana osadnika 5,0m3.

ECO – 50/500-6,0 OW – separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i wewnętrznym obejściem hydraulicznym z pływakowym odcięciem zasyfonowanego odpływu, zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych. Separator wykonany w zbiorniku monolitycznym, żelbetonowym, mrozoodpornym, wodoszczelnym, wewnątrz pokryty środkiem odpornym na działanie substancji ropopochodnych

przepustowość nominalna 50l/s

przepustowość maksymalna 500l/s

pojemność zintegrowana osadnika 6,0m3.

W/W urządzenia posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2006-08-0197/A2. Gwarantują stopień oczyszczania 5mg/l substancji ropopochodnych na odpływie oraz spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 29 listopada 2002r.

Odpowiedź  nr 1:

Tak, możemy zastosować urządzenia innej firmy , o analogicznej budowie i zasadzie działania, spełniające wszystkie parametry techniczne równoważne z urządzeniami zawartymi w projekcie budowlanym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz